# 高频链车载逆变电源的研究与设计

### 论文摘要

目前高性能车载逆变电源拥有着广阔的市场需求。随着高频链逆变技术的飞速发展和数字控制技术的不断成熟,车载逆变电源的小型化和高效化已成为可能。本文首先阐述了高频链逆变技术产生和发展,分析了几种具有代表性的电压源和电流源高频链逆变技术的优缺点。同时介绍了逆变器数字控制技术的研究现状。在这些基础上,本文提出了课题的主要研究内容。在电气方案设计部分中,首先分析了全桥直流变换的工作原理和单极性SPWM逆变原理。并通过对两种电压源高频链逆变器的比较,确定采用容易实现的单向型高频链逆变器结构。从而确定了电源的主电路及整个系统的电气方案。在硬件设计和仿真验证部分中,首先根据电气方案将硬件系统分为前级DC-DC硬件设计、高频变压器设计和后级DC-AC硬件设计。然后对前级DC-DC和后级DC-AC进行电路参数计算、器件的选择、主电路和控制电路的设计。并使用Saber仿真软件验证已经设计好的方案。高频变压器设计部分通过面积乘积法算得变压器的磁芯型号、绕线规格和绕制方法。最后计算变压器的损耗和温升,确定设计变压器的可用性。在逆变电源的控制系统设计部分中,首先对已设计好的逆变器主电路进行建模,再采用状态空间平均法对逆变系统的数学模型进一步简化,建立逆变器的小信号模型。对电源系统进行分析,选择合适变量设计一个稳定性好、动态响应快的电压电流双闭环控制。最后得到电压电流双闭环控制方法的dsPIC实现。在软件设计部分中,首先进行了开环系统软件设计和电压电流双闭环控制系统软件设计。最后给出了实验结果并对实验结果进行分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 高频链逆变技术的发展

- 1.2.1 高频链逆变技术概念的提出

- 1.2.2 电压源高频链逆变技术

- 1.2.3 电流源高频链逆变技术

- 1.3 逆变器数字控制技术的研究现状

- 1.3.1 数字控制技术的优点

- 1.3.2 数字控制方法

- 1.4 本课题的主要研究内容

- 第2章 高频链逆变电源电气方案的设计

- 2.1 高频链逆变电源的工作原理

- 2.1.1 全桥直流变换工作原理

- 2.1.2 单极性SPWM逆变原理

- 2.2 高频链逆变电源电气方案设计

- 2.2.1 高频链逆变电路的选择

- 2.2.2 高频链逆变电源的电气方案

- 2.3 本章小结

- 第3章 高频链逆变电源的硬件设计和仿真验证

- 3.1 前级DC-DC硬件设计

- 3.1.1 前级DC-DC电路参数计算

- 3.1.2 MOSFET选择及其缓冲吸收电路设计

- 3.1.3 前级整流滤波电路设计

- 3.1.4 前级DC-DC控制电路设计

- 3.1.5 仿真验证

- 3.2 高频变压器设计

- 3.2.1 高频变压器使用的磁芯材料

- 3.2.2 磁芯的结构

- 3.2.3 高频变压器参数的计算和设计

- 3.2.4 校核窗口和绕制方法

- 3.2.5 损耗与温升计算

- 3.3 后级DC-AC硬件设计

- 3.3.1 后级DC-AC电路参数计算

- 3.3.2 MOSFET选择及其缓冲电路设计

- 3.3.3 滤波电路设计

- 3.3.4 SPWM逆变控制电路设计

- 3.3.5 仿真验证

- 3.4 本章小结

- 第4章 电源的控制系统设计及实现

- 4.1 逆变电源系统建模

- 4.1.1 系统的建模

- 4.1.2 状态空间平均法建模

- 4.2 控制方法的选择

- 4.3 小信号模型的初步分析

- 4.4 电压电流双闭环控制系统设计

- 4.4.1 电流内环调节器设计

- 4.4.2 电压外环调节器设置

- 4.5 电压电流双闭环控制的dsPIC实现

- 4.6 本章小结

- 第5章 高频链逆变电源的软件设计和实验结果

- 5.1 高频链逆变电源的软件设计

- 5.1.1 dsPIC中单极性SPWM逆变原理

- 5.1.2 开环系统的软件设计

- 5.1.3 闭环控制系统的软件设计

- 5.2 高频链车载逆变电源实验结果

- 5.2.1 前级DC-DC实验结果分析

- 5.2.2 后级DC-AC实验结果分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].全桥高频链逆变电源的混合控制策略研究[J]. 电源世界 2009(05)

- [2].全桥高频链逆变电源的混合控制策略研究[J]. 电力电子技术 2009(09)

- [3].基于高频链技术的逆变电源设计[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版) 2013(05)

- [4].微电网户用交流高频链双向储能变流器双环控制研究[J]. 电器与能效管理技术 2017(18)

- [5].潜艇典型高频链逆变电源仿真研究[J]. 舰船科学技术 2018(21)

- [6].基于TMS320F2812的高频链逆变器控制系统[J]. 现代电子技术 2011(24)

- [7].串联谐振高频链逆变电源数学模型分析[J]. 中国电机工程学报 2008(27)

- [8].面向中压交直流配电网的高频链直流固态变换器损耗模型和分析[J]. 电工电能新技术 2019(08)

- [9].单相交流高频链矩阵逆变器控制策略的研究[J]. 通信电源技术 2019(05)

- [10].单相高频链逆变器的一种控制方法[J]. 机车电传动 2017(04)

- [11].高频链结构车载逆变电源研制[J]. 电力电子技术 2008(10)

- [12].差频式高频链逆变器控制信号的设计[J]. 空军预警学院学报 2016(01)

- [13].串联谐振式高频链逆变器及电流型解结耦调制[J]. 太阳能学报 2019(10)

- [14].一种组合全波整流式高频链逆变器[J]. 电网技术 2015(06)

- [15].软开关推挽式高频链逆变器[J]. 电力自动化设备 2017(03)

- [16].叠加型方波差频式高频链逆变器的调压方法[J]. 空军预警学院学报 2016(06)

- [17].一种基于Cortex M3的高频链逆变电源设计[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2014(04)

- [18].高频链TSMC的双极型空间矢量调制[J]. 电机与控制学报 2013(11)

- [19].矩阵变换器电路拓扑结构研究综述[J]. 电源技术 2014(09)

- [20].高频链TSMC-PET直驱风力发电系统[J]. 电力系统及其自动化学报 2019(02)

- [21].基于新型两步换流的高频链矩阵整流器控制[J]. 电力自动化设备 2013(10)

- [22].优化读写链接,促进学生读写双赢[J]. 新课程(小学) 2015(02)

- [23].不平衡电网下三相四桥臂高频链矩阵整流器及其解结耦鞍型波脉宽调制方法[J]. 电工技术学报 2019(12)

- [24].基于电流馈电型开关电容的多重模块化直流变压器及其优化调制策略[J]. 控制与信息技术 2019(06)

- [25].旋转变压器在开关电源上的应用[J]. 电力电子技术 2009(02)

- [26].基于高频链的光伏并网系统控制技术研究[J]. 机电一体化 2012(12)

- [27].脉冲直流环节高频链辅助逆变器与SRSPWM混合调制研究[J]. 电气工程学报 2017(02)

- [28].一种基于2倍频锁相的锁相环技术及并网应用[J]. 电气传动 2017(05)

- [29].单相电流源型高频链矩阵式PET及解结耦调制[J]. 电源学报 2019(05)

- [30].三相级联型高频链矩阵整流器及其换流策略研究[J]. 电气工程学报 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a402f476b2c96e9d4c108a1.html