# 不同培养方式下普通小球藻降解苯酚的研究

### 论文摘要

含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门，是水环境中分布最广、影响最大的一类有机污染物。酚类化合物种类繁多而以苯酚、甲酚污染最突出。藻类作为水生生态系统的初级生产者，种类繁多，世代时间短，不仅可以反映化学物质对水体中初级生产者的影响情况，而且有些藻类对有机污染物具有很好的降解作用。本研究以武汉水生所购买的纯种普通小球藻为测试生物，选用苯酚为受试化合物，主要对普通小球藻的异养生长能力、培养方式的比较及对苯酚的降解进行了研究。研究了普通小球藻在5g／l、10g／l、15g／l、20g／l、25g／l等5个葡萄糖浓度下异养生长规律。5天的平均生长率分别为0.36d-1、0.39d-1、0.27d-1、0.31d-1、0.3d-1，大大超过自养条件下的0.09d-1。细胞干重随着葡萄糖浓度的增加而增加，依次是6.9g／l、9.8g／l、11g／l、14.1g／l、13.8g／l，而自养下的普通小球藻生长缓慢，最后干重仅为0.6g／l。结果表明，葡萄糖作为异养培养的碳源，对于普通小球藻的生长起了很好的促进作用。同时，藻的光密度和干重、藻细胞密度呈很好的线性关系。异养条件下，小球藻的叶绿素含量较自养下的低很多，这是因为光照的缺乏影响了叶绿素的合成。采用兼养和串养两种方式获得的最高生物量（干重）分别为14.1g／l和12.9g／1，最大比生长率分别为0.707d-1和0.686d-1。相比之下，异养培养成本低，产量高，不需要光照辅助设施，培养条件容易控制。采用改良后的SK培养基串养培养时发现，异养后的光自养对提高藻细胞密度，细胞干重和叶绿素浓度有很大帮助。本研究以苯酚对普通小球藻的96h-EC50值310mg／l（兼养）、337mg／l（串养）为中心，都分别增加了两个苯酚浓度：200mg／l和400mg／l，选择藻类生长速率、光密度值、总叶绿素含量这五个指标进行一个生长周期的监测。同时，每隔24h收集两种培养方式下三个不同苯酚浓度作用下的藻液，监测苯酚的自然降解和生物降解情况。培养6天后兼养条件下对藻液中苯酚的降解率分别96.6％、53.5％和23.5％，串养条件下分别是96％、63.2％和20.5％。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 藻类

- 1.1.1 藻类的特征

- 1.1.2 藻类的分类

- 1.1.3 藻类在水处理中的应用

- 1.2 含酚废水

- 1.2.1 来源及危害

- 1.2.2 处理方法

- 1.2.3 藻类对含酚有机废水的降解

- 1.3 微藻的不同培养方式

- 1.3.1 定义简介

- 1.3.2 微藻的异养机理

- 1.3.3 可异养的微藻种类

- 1.4 本研究内容、目的及意义

- 1.4.1 主要内容

- 1.4.2 目的及意义

- 第二章 普通小球藻异养生长能力检测

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验方法

- 2.1.3 指标测定方法

- 2.1.3.1 生物量的测定

- 2.1.3.2 pH的测定

- 2.1.3.3 葡萄糖含量的测定

- 2.1.3.4 计算

- 2.2 结果与分析

- 2.2.1 葡萄糖对普通小球藻生长的影响

- 2.2.2 异养培养下对各项生长指标的关系研究

- 2.3 小结

- 第三章 不同培养方式对普通小球藻生长的影响

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与分析

- 3.2.1 生长曲线

- 3.2.2 叶绿素含量分析

- 3.3 小结

- 第四章 苯酚对普通小球藻生长的影响

- 4.1 藻类的毒性实验

- 4.1.1 毒性实验目的

- 4.1.2 毒性实验的介绍

- 4.1.3 常用术语

- 4.1.4 实验材料

- 4.1.5 实验方法

- 4.1.6 计算公式

- 4.1.7 结果与分析

- 4.2 正式毒性实验

- 4.2.1 指标一:藻类生长速率

- 4.2.2 指标二:光密度

- 4.2.3 指标三:叶绿素含量

- 4.3 小结

- 第五章 普通小球藻对苯酚的生物降解实验

- 5.1 各指标的测定

- 5.1.1 苯酚浓度的测定

- 5.1.2 降解率的测定

- 5.2 实验结果及分析

- 5.2.1 实验结果

- 5.2.2 原因分析

- 5.3 普通小球藻生物降解苯酚动力学方程的建立

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a4a495f852c4dd2c7bf2c52.html