# 热轧带钢铁素体区轧制温度场的数值模拟

### 论文摘要

板带热轧过程中,温度是影响产品性能、板型、厚度精度和轧机负荷合理分配的重要因素。在轧制过程中影响轧件温度的因素很多,如何将终轧温度、卷取温度控制地准确均匀对轧后产品的性能有极其重要的影响。轧制过程的温度制度的确定是轧制工艺的重要内容,因此必须对轧件在轧制过程中的温度进行控制和优化,以提高最终产品的质量。研究轧制过程带钢的温度场对改进冷却制度有重要的意义。铁素体区轧制是热轧带钢生产的新工艺,具有很多的优点,尤其是轧制深冲用钢,可以明显提高成型性能。按照现场的生产条件,通过ANSYS模拟,得到铁素体区热连轧带钢轧制过程中轧件横断面上的温度场及轧件表面、中部的温度随时间的变化曲线。模拟结果对于制定工艺规程、确定冷却制度具有很大的意义,同时对带钢的组织性能控制提供了依据。主要结论如下:轧制过程温度场的模拟结果与实测值符合良好。带钢在除鳞之后中心温度下降较慢,而表面温度急剧下降,并且随后有回升的趋势。在各道次变形过程中,由于接触热传导的作用,表面温度急剧降低,轧件的表面和中心的温差在160℃左右,然而出轧机后不久,通过由中心向表面的热扩散,温差变小。另外,在各道次变形时,轧件中心温度略有增加,这是由于变形功转化的热而产生的。但从整体来看,中心的温度还是下降的。进入层流冷却区域之后,由于水冷的强烈换热作用,轧件表面的温度急剧下降,中心温度也呈下降趋势。从层流冷却结束至卷取,轧件处于空冷状态,由于温差的存在和导热作用,轧件表面温度有较大的回升,中心和表面的温差逐渐趋于均匀。在此区间,轧件内的温度梯度越来越不明显。至卷取处,整个轧件中的温度已经趋于均匀,但是中心与边部的温差还是比较明显的。通过对热轧带钢铁素体区轧制温度场的数值模拟,得到了由坯料到成品的带钢横断面的温度分布,为组织性能和残余应力的分析提供了依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 热轧带钢的发展趋势

- 1.1.1 板带钢对国民经济的作用

- 1.1.2 热轧带钢的发展趋势

- 1.1.3 铁素体轧制工艺简介

- 1.1.4 层流冷却系统的功能及工作原理

- 1.2 有限元法的应用

- 1.2.1 有限元法的基本思想

- 1.2.2 有限元分析软件ANSYS

- 1.2.3 ANSYS 的分析步骤

- 1.2.4 ANSYS 软件的热分析功能

- 1.2.5 ANSYS 热分析的基本原理

- 1.3 课题研究的内容、目的、意义

- 1.3.1 课题研究的内容

- 1.3.2 课题研究的目标

- 1.3.3 课题研究的意义

- 2 理论分析

- 2.1 有限元模型的建立

- 2.1.1 热传导方程

- 2.1.2 初始条件和边界条件

- 2.2 轧件与轧辊间的接触导热

- 2.2.1 热传导知识简介

- 2.2.2 轧制材料的热传导方程式

- 2.2.3 轧辊的热传导方程式

- 2.2.4 轧制过程中轧件与轧辊间的热传递

- 2.2.5 拉普拉斯变换法求解

- 2.2.6 轧件与轧辊间的接触热传导

- 2.3 对流换热

- 2.3.1 层流冷却

- 2.3.2 高压水除鳞冷却

- 2.4 辐射换热

- 2.5 轧制过程中塑性功转变为热问题的分析

- 3 热轧带钢温度场的模拟

- 3.1 唐钢连铸连轧概况及生产工艺流程简介

- 3.1.1 唐钢连铸连轧概况

- 3.1.2 唐钢连铸连轧生产工艺流程简介

- 3.2 唐钢层流冷却系统及冷却系统布置简介

- 3.2.1 唐钢1780mm 层流冷却系统简介

- 3.2.2 唐钢层流冷却系统布置简介

- 4 温度场模拟的结果

- 4.1 ANSYS 模拟带钢温度场的步骤

- 4.2 ANSYS 模拟的结果

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 导师简介

- 作者简介

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].方形轧件在椭圆孔的塑性失稳分析[J]. 物理测试 2020(01)

- [2].不同端部形状下工艺参数对楔横轧轧件凹心深度的影响[J]. 塑性工程学报 2017(02)

- [3].圆弧角对楔横轧轧件端部凹心的影响研究[J]. 热加工工艺 2015(15)

- [4].铜杆连轧轧件宽展及影响因素的数值模拟研究[J]. 电线电缆 2020(01)

- [5].楔横轧轧件缺陷分析及解决方法[J]. 热加工工艺 2010(15)

- [6].热轧生产线的轧件跟踪[J]. 电气传动 2009(08)

- [7].多楔楔横轧轧件金属流动数值模拟[J]. 固体力学学报 2008(S1)

- [8].楔横轧轧件的编码与匹配方法[J]. 锻压技术 2008(01)

- [9].森吉米尔轧机轧件板形与边部减薄预报研究[J]. 钢铁研究 2009(04)

- [10].楔横轧轧件扭转变形影响因素的研究[J]. 锻压技术 2008(04)

- [11].变厚度轧制轧件水平速度变化规律[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [12].棒线材无槽轧制轧件表面金属变形特性分析[J]. 新疆钢铁 2012(04)

- [13].20辊轧机轧件截面形状与边部减薄预报软件开发[J]. 机械工程师 2009(08)

- [14].棒材三辊减定径机组轧件变形过程数值模拟[J]. 轧钢 2016(03)

- [15].坯料端部形状对楔横轧轧件凹心影响的研究[J]. 热加工工艺 2011(21)

- [16].轧件扭转对高速线材轧制稳定性的影响[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [17].楔横轧变形过程中轧件内部金属流动的规律[J]. 塑性工程学报 2009(04)

- [18].酸洗冷轧过程中轧件表面形貌演变规律研究[J]. 轧钢 2015(01)

- [19].高线轧机特高轧制速度下轧件变形行为研究[J]. 中国冶金 2012(10)

- [20].热轧轧件下弯机理与影响因素研究[J]. 机械设计与制造 2018(02)

- [21].铝合金板带热连轧轧件温度场的有限元模拟[J]. 机械工程材料 2013(07)

- [22].楔横轧铝合金轧件内部空洞演变[J]. 北京科技大学学报 2012(02)

- [23].摩擦对行星轧制过程中轧件扭转的影响[J]. 锻压技术 2012(06)

- [24].冷锯辊道长尺轧件搬送的控制功能优化[J]. 硅谷 2010(12)

- [25].楔横轧轧件滚动半径变化规律的试验研究[J]. 机械工程学报 2010(24)

- [26].高速线材减定径机组轧件热变形研究[J]. 轧钢 2013(02)

- [27].多道次轧制过程轧件变形行为连续模拟[J]. 山东冶金 2011(01)

- [28].中厚板厂轧件轧制过程跟踪控制技术[J]. 武钢技术 2012(03)

- [29].多道次铝板带轧制过程轧件温度场数值模拟[J]. 科技创业月刊 2012(07)

- [30].楔横轧模具轧件信息的知识表达[J]. 机电工程技术 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a515a83f7c40990c83ffa4c.html