# 双目立体视觉技术在多点触控中的应用研究

### 论文摘要

立体视觉是计算机视觉领域的一个重要课题,其目的在于重构场景的三维几何信息。立体视觉在机器人导航系统、航空及遥感测量、军事应用、工业自动化等中有着比较广泛的应用,所以对立体视觉的研究具有十分重要的意义。双目立体视觉是立体视觉的一个重要的分支。双目立体视觉理论是在模拟人类视觉系统研究的基础上建立起来的。对于双目立体视觉的研究,主要包括摄像机标定、特征检测、立体匹配和三维重建几个方面的内容。本论文中采用了双目立体视觉技术来实现多点触控,主要研究了摄像机标定、特征提取、触控点跟踪、多点触控系统设计等几方面内容,主要完成了如下工作：首先,分析了双目立体视觉及多点触控技术的国内外研究现状,为本文的研究工作奠定了基础。其次,主要介绍了张友正摄像机标定原理,然后进行了摄像机的标定实验,在理论与实验的基础上得出了双目摄像机的内外参数,更为重要的一点就是通过标定原理推导出了触控转换公式。再次,将双目立体视觉技术中的标定方法应用到多点触控中,通过图像处理方法对触控点进行特征提取,然后计算触控点坐标并进行跟踪,实验证明该方法能有效解决多触点遮挡问题,可支持最多四个触点的精确定位。这也是本课题的创新之处。论文利用Vc++,OpenCV进行了实验的算法编程。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 双目立体视觉研究现状

- 1.2.2 多点触控技术研究现状

- 1.3 本文的研究工作

- 1.4 论文的组织结构

- 1.5 本章小结

- 第2章 双目摄像机标定

- 2.1 概述

- 2.2 摄像机模型

- 2.2.1 常用坐标系及其关系

- 2.2.2 透镜畸变

- 2.3 传统的摄像机标定方法

- 2.3.1 利用透视变换摄像机标定法

- 2.3.2 Tsai两步标定法

- 2.3.3 张正友标定法

- 2.4 实验结果及分析

- 2.4.1 实验步骤

- 2.4.2 实验结果及分析

- 2.5 由图像坐标转换为触控点世界坐标

- 2.6 本章小结

- 第3章 触控点特征提取

- 3.1 原始触控点识别

- 3.2 改进触控点识别

- 3.2.1 改进综述

- 3.2.2 改进算法及结果

- 3.3 本章小结

- 第4章 触控点跟踪

- 4.1 目标跟踪算法概述

- 4.2 基于颜色直方图的跟踪算法

- 4.2.1 Meanshift算法

- 4.2.2 Camshift算法

- 4.3 距离跟踪法

- 4.4 角度跟踪法

- 4.5 遮挡情况分析

- 4.5.1 测试过程

- 4.5.2 手指跟踪流程图

- 4.5.3 程序测试和问题改进

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于双目立体视觉技术的多点触控系统的设计与实现

- 5.1 概述

- 5.2 系统的硬件组成

- 5.3 系统的软件设计

- 5.3.1 技术路线与方案

- 5.3.2 数据流程图

- 5.3.3 详细程序流程图

- 5.3.4 模块划分及函数说明

- 5.4 本章小结

- 总结与展望

- 一、总结

- 二、展望

- 参考文献

- 附录:攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].室内环境下立体视觉惯导融合定位[J]. 测绘通报 2019(12)

- [2].俄开发出可恢复立体视觉的“电子眼镜”[J]. 防灾博览 2020(02)

- [3].科技[J]. 走向世界 2020(15)

- [4].基于立体视觉的安全车距新型识别技术的研究[J]. 汽车实用技术 2020(14)

- [5].基于光度立体视觉的一体化智能读码器[J]. 集成电路应用 2020(10)

- [6].立体视觉资源分类研究[J]. 软件导刊 2018(09)

- [7].立体视觉对间歇性外斜视手术时机选择的临床研究[J]. 中国初级卫生保健 2015(08)

- [8].国际频道[J]. 科技传播 2020(05)

- [9].非相似立体视觉模型构建与验证（英文）[J]. 红外与激光工程 2019(08)

- [10].基于立体视觉的炸药混装车自动装药系统[J]. 科技创新导报 2018(14)

- [11].立体视觉技术的相关专利分析[J]. 信息与电脑(理论版) 2018(19)

- [12].俄开发出可恢复立体视觉的“电子眼镜”[J]. 家庭科技 2020(08)

- [13].不同颜色太阳镜对立体视觉的影响[J]. 科学启蒙 2009(06)

- [14].铁塔单目立体视觉测量技术研究[J]. 河北电力技术 2013(04)

- [15].立体视觉基础[J]. 现代电影技术 2011(01)

- [16].不同透光率的有色眼镜对大学生立体视觉的影响[J]. 医学研究与教育 2018(04)

- [17].基于压缩感知的光度立体视觉三维成像方法研究[J]. 遥感技术与应用 2017(03)

- [18].立体视觉编辑技术研究与设计[J]. 电视技术 2014(22)

- [19].立体视觉的发生机理及临床意义[J]. 河北职工医学院学报 2008(01)

- [20].儿童间歇性外斜视术后远期立体视觉恢复的研究[J]. 中国斜视与小儿眼科杂志 2018(04)

- [21].一种非合作卫星目标立体视觉测量技术[J]. 空间控制技术与应用 2017(04)

- [22].立体视觉的研究进展[J]. 医学综述 2014(11)

- [23].立体视觉视频孔探仪及其应用[J]. 机电产品开发与创新 2008(01)

- [24].基于光度立体视觉扩展的博物馆数字化照明控制[J]. 科技通报 2018(06)

- [25].基于组合编码的条纹结构光主动立体视觉匹配[J]. 计算机测量与控制 2014(11)

- [26].立体视觉拼布技法[J]. 西安工程大学学报 2015(04)

- [27].多目聚焦立体视觉[J]. 信息通信 2012(02)

- [28].被动式立体视觉研究进展[J]. 北京生物医学工程 2008(05)

- [29].大尺寸几何量立体视觉测量方法研究[J]. 科技创新导报 2020(02)

- [30].儿童弱视治疗及立体视觉康复效果分析[J]. 双足与保健 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a7135d3d565ec90820aa04e.html