# 通风技术与安全技术在煤矿开采中的应用探讨赵科辉

鄂尔多斯市伊金霍洛旗神东煤炭集团柳塔煤矿通风队内蒙古鄂尔多斯市017200

摘要：随着煤炭行业发展速度越来越快，煤炭可以有效满足社会其他行业生产与发展的需要。近几年，煤炭生产总量整体处于一种上升的发展趋势，煤炭生产过程中各种不同事故频繁的发生，这些事故发生的主要原因是由于矿井中通风不畅造成的。煤矿企业在日常管理工作中，加强通风管理具有非常重要。

关键词：通风技术；安全技术；煤矿开采中；应用探讨

引言：

煤矿企业可以应用科学、合理的方式来健全煤矿通风系统，对于煤矿企业来讲在一定程度上能够有效扩大生产量，进而推动企业快速稳定的增长，从社会环境角度分析来说，还能够提前预防安全事故的发生，进而保障作业人员的人身安全，这样在一定程度上能够促进社会和谐发展，使得广大社会民众的生活会更加轻松愉悦，进而提升我国煤矿业的快速发展。

一、煤矿通风安全的制约因素

1.1环境影响

矿井所处的地势将会影响瓦斯的含量。因为褶皱的不同，所产生的瓦斯含量也不同，针对于此，在开采煤矿的时候需要注意褶皱的变化程度，而且断层也会影响瓦斯的含量。在施工中如果处于断层地带，要么集聚瓦斯、要么疏散瓦斯形成两种作用。同时在开采煤矿的过程中，深度不断会加深，环境会变得更加复杂，周边地质条件会变得更加严峻，此种环境的影响将会造成瓦斯的集聚数量变多，很容易出现爆炸现象。如果通风技术受到周边环境的影响，可能会出现不稳定现象，会造成气流不对等现象，从而引起安全隐患。

1.2设备制约因素

煤矿通风安全中的设备制约因素体现在设备陈旧上，通风设备过于陈旧就会影响煤矿内的通风效果，煤矿井下通风对设备的要求较高，如果通风设备陈旧就会降低通风力度，进而无法为煤矿提供高效的通风条件，风力不够就会出现缺氧的问题，也无法顺利的排出有毒气体。煤矿通风设备不仅负责输送空气、排出有毒气体，还要辅助降低井下的粉尘含量和煤屑含量，促进井下通风气流循环。

二、煤矿通风与安全控制技术的基本内容

2.1煤矿通风

煤炭是我国使用量最大的一种基本能源之一，人们的日常生活以及各种工业生产环节都离不开对煤炭的使用。而煤矿通风主要是指，对进行煤炭开采活动的矿井采取相应的技术手段来保证井下作业的空气流通。通风的目的是为了防止井内有毒有害气体对作业人员身体健康造成不良影响，同时，通风可以使矿井内的温湿度达到相关的开采标准，降低工作的安全隐患，避免发生瓦斯爆炸或者火灾事故。

2.2安全控制技术

基于科技信息技术的发展进步，自动化技术开始广泛运用于各行各业当中，并有效的提升了工作效率，促进工作水平和质量得到提高。目前，相关技术人员也积极的在煤矿通风系统当中研究实施自动化安全控制技术的方式。以便于对整个通风系统进行全面的监督管理，及时发现安全隐患并进行解决。同时，自动化安全控制技术基于网络信息的优势，能够对煤矿通风的相关数据信息进行整理、分析，并对故障问题进行记录，方便管理人员根据信息数据来研制相应的解决方式，保证决策的科学性。

三、通风技术与安全技术的应用

3.1对通风系统进行变频改造的措施

为了让通风系统实现自动化控制，把原有的控制柜和变频柜有机的整合到一起，通过变频器便可以控制通风系统的风速，这种方法需要两个变频器，对变频和通风机双回路控制，两个变频器分别控制一台通风机，这种方法在实现了自动化的同时实现了对风速大小的自由切换。

3.2对通风系统进行自动变频

互联网技术实现了计算机直接对通风系统的控制，连接远程控制系统和监控系统在一台计算机上直接对任意一个通风系统进行控制与监控；自动变频改造后通风系统风速的大小可以依据变频器的频率自动调节，完全的实现自动化。在对变频器及通风系统改造后还增加了监视和警报系统，一旦机械设备或是通风器出现问题，警报就会响起，计算机直接分析出故障的原因，通风系统变频改造提升了机械维修的效率，降低了安全隐患，缩短了煤矿开采的时间，通风系统的控制更加方便。

3.3机械通风系统改造的效果

通风系统经过改造后，通风器的性能得到了加强，风速通过变频器的控制，风力可以无限大，机械在计算机的控制下，实现了自动化，两台变频器的双向控制下，减少了机械设备之间的摩擦和碰撞，从而减少的机器的噪音和降低了使用时的温度，延长了机器的使用年限。在使用中如果其中一台通风器出现故障，通风系统便会自动调整通风口，达到自由转换的效果，自动化变频减少了对电量的消耗，减少了资源的浪费，最大程度的保证了安全。

3.4加强通风建设安全开采煤矿开采过程中肯定会出现瓦斯等危险气体，危险性极高，极易引起爆炸。在开采的时候需要做好防范措施，加强通风管理，稀释开采环境中所含有的瓦斯气体，降低爆炸的系数。在此过程中，需要使用科学合理的通风技术，并且将生产区以及开采区区分控制，保持通风环境良好，从而保证矿井中的空气质量，让工作人员能够呼吸到新鲜的空气。开采区所使用的通风技术需要实现独立运行，不能出现串联等方式，要提升安全性。在建设过程中需要按照相关标准进行建设，根据矿井中的实际情况进行管理，保证安全性达到标准，一旦出现异常情况，需要做好修复工作、及时修复，做好支护工作。

四、煤矿采掘中的通风技术

4.1双U型通风技术

双U型通风技术是在传统通风技术的基础上进行改善而形成的一种通风系统，该通风系统可通过增大风量保证煤矿采掘中氧气的输送，保证煤矿采掘区域一直有新鲜空气流通，具有风量大、输送新鲜空气及时、使用方便快捷、运行效果良好的优点。

4.2均压型通风技术

均压型通风技术指的是将风机和风窗均保持在均压状态。首先在停风状态下要保证均压机的调量门可控制，对于其调节的面积大小需按照规范要求操作，避免由于压力分布不均而产生不利后果。为避免出现分压不均的情况，必须根据科学标准对调量窗面积进行调节，实时精确控制好煤井风量，尽量避免出现分压不稳的现象。此外，随着工作面的推进，风门移设时应先钉好外风门，然后拆卸内风门，同时安排专门人员对风机、风窗等进行维护管理。

4.3B型通风技术

B型通风技术是在前几种技术的基础上改良形成的，在使用中具有技术难度较低、可将瓦斯涌出量和瓦斯浓度控制在限定安全范围内的优势。使用中同时对通风联络巷进行架设，直到并联通风网络形成，然后借助回风巷道增阻等技术手段有效控制瓦斯的涌出，同时可控制瓦斯的运移，有效解决了过去通风技术无法解决的瓦斯超限的技术难题，保障施工安全，改善作业环境。

4.4局扇通风技术

局扇通风指的是轴流式的局部通风，是高瓦斯煤矿井下作业时重要的通风技术，煤矿井下作业的开展对局扇通风设备的要求很高，除了要求该设备具备较高的风压和效率外，还要其达到噪声小、风量大的效果，同时要耐用、具有防爆炸的性能。选择合适的型号，以稀释瓦斯浓度，要注意检测局扇通风设备的性能。每个采掘工作面只能安装2个局扇通风设备。

结束语：

煤矿通风是煤矿开采工作中的一个重要环节，通风情况不仅影响着煤矿开采的质量和效率，也与工作人员的人身安全息息相关。目前，煤矿开采规模正在不断扩大，煤炭行业在发展过程中也越来越重视煤矿工作的安全性问题。

参考文献：

[1]章达宾.煤矿安全工程通风管理及通风事故的防范——兼论《煤矿安全技术与管理》[J].染整技术,2018,40(12):118-119.

[2]姚银佩,刘伟强,王志,李印洪,袁梅芳.矿井空气环境安全与通风动力联动综合技术研究[J].采矿技术,2018,18(06):65-67.

[3]高海军.煤矿通风与安全技术探讨[J].陕西煤炭,2018,37(04):165-166.

[4]崔航.通风技术与安全技术在煤矿开采中的应用[J].南方农机,2018,49(14):104.

[5]何火顺.煤矿巷道贯通时的通风与安全管理技术研究[J].低碳世界,2018(07):116-117.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a72ec16c3fcf705b454b277.html