# 不同水化学工况下金属氧化膜的特性研究

### 论文摘要

在不同的水工况形成的氧化膜形貌以及其保护作用是不同的,有的氧化膜致密均匀,阻挡了水汽的冲刷和阴离子的腐蚀,而有些氧化膜不仅没有起到保护水冷壁管的作用,还会产生沉积下的腐蚀。本文使用电化学方法、X-射线衍射分析（XRD）、扫描电镜（SEM）和能谱（EDS）等测试手段,研究了600MW锅炉水冷壁管在协调-pH值磷酸盐处理（CPT）、氢氧化钠处理（CT）、还原性全挥发处理AVT（R）和弱氧化性全挥发处理AVT（O）四种水工况下条件,300℃反应18小时所形成的氧化膜的形貌、结构,并分析了氧化膜成膜机理,其结果如下:常温电化学实验结果表明:由塔菲尔和交流阻抗数据可知,在常温CT水工况条件下,金属的腐蚀电流最大,交流阻抗值最小,抗腐蚀能力最弱,其腐蚀的程度是最严重的,得到的氧化产物是最多的;AVT（R）和AVT（O）因为氨的抑制作用,腐蚀电位较低,电流也很小,其在常温下腐蚀很微弱,但不同之处在于AVT（O）中存在少量的氧,提高了腐蚀电位,引起腐蚀电流变大,其抗腐蚀能力比AVT（R）要弱,腐蚀产物相对多一些;CPT的抗腐蚀能力介于CT和AVT（O）之间。高温氧化实验结果表明:（1）CPT水工况条件下金属内壁表层形成的氧化膜呈现了较深的腐蚀坑（腐蚀深度达到了200μm）和凹凸不平的特征,有明显的冲刷痕迹,不均匀的氧化物颗粒镶嵌在金属表层处,根据常温电化学结论得到CPT的腐蚀介于CT和AVT（O）之间,但高温该条件的腐蚀程度却是最严重的,因为在高温时磷酸盐的隐藏现象才会发生。（2）相比较CPT水工况,CT处理时金属表面生成的氧化膜颗粒较大,呈8面体结构,颗粒间的孔隙较大,而且腐蚀较深（腐蚀深度达到10μm）,随溶液的流动氧化物很溶液被剥落,从而把坑洼的表面暴露出来,同时各种腐蚀性离子渗透至金属氧化膜内部,加速金属的腐蚀。（3）AVT（R）水工况条件下,金属表面覆盖了一层均匀平整的氧化膜（大约5μm左右）,这层膜把金属完全包裹住,防止与溶液直接接触,起到了较好的保护作用,但由于氧化膜表层物质颗粒很小,容易溶解到水中使氧化膜减薄。（4）AVT（O）在AVT（R）的基础上,允许一部分氧气的存在,形成多层氧化膜,内层Fe3O4膜和外层Fe2O3膜,后者坚硬而且颗粒较大,起到防止了内层膜被溶液冲走的作用,由于受到氧的限制,形成的Fe2O3膜是很薄的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 锅炉水工况的介绍

- 1.2.1 磷酸盐水工况（PT）

- 1.2.2 协调pH-磷酸盐水工况（CPT）

- 1.2.3 平衡磷酸盐水工况（EPT）

- 1.2.4 氢氧化钠水工况（CT）

- 1.2.5 全挥发性水工况（AVT）

- 1.2.6 加氧水工况（OT）

- 1.3 国内外研究进展与现状

- 1.3.1 电化学研究金属腐蚀的进展

- 1.3.2 水工况条件下金属氧化膜的研究

- 1.4 本课题的研究目的及内容

- 第二章 金属在高温炉水中的腐蚀原理

- 2.1 高温炉水的性质

- 2.2 金属的高温氧化

- 2.2.1 金属高温氧化的基本过程

- 2.2.2 金属氧化膜的结构

- 2.2.3 金属氧化膜的稳定性

- 2.2.4 氧化膜的失效

- 20 体系高温电位-pH 图'>2.2.5 Fe-H20 体系高温电位-pH 图

- 2.2.6 无氧条件形成的氧化膜

- 第三章 试剂与实验仪器

- 3.1 实验试剂与材料

- 3.2 实验仪器

- 3.3 实验溶液的制备

- 3.3.1 去离子水的制备和性质

- 3.3.2 水的温度-pH 关系

- 3.3.3 模拟协调pH-磷酸盐（CPT）炉水

- 3.3.4 模拟氢氧化钠（CT）炉水

- 3.3.5 模拟还原性全挥发AVT（R）炉水

- 3.3.6 模拟弱氧化性全挥发AVT（O）炉水

- 第四章 电化学测试与结果分析

- 4.1 电化学实验

- 4.1.1 电极的制备及处理

- 4.1.2 塔菲尔曲线法

- 4.1.3 电化学阻抗谱法

- 4.2 电化学实验结果

- 4.2.1 塔菲尔曲线

- 4.2.2 交流阻抗图

- 4.2.3 讨论

- 第五章 高温氧化实验与结果分析

- 5.1 高压釜的腐蚀试验

- 5.1.1 实验方法

- 5.1.2 金相组织观察

- 5.1.3 X-射线衍射分析（XRD）

- 5.1.4 SEM 电镜分析

- 5.2 反应时间的确定

- 5.3 CPT 水工况形成氧化膜

- 5.3.1 金相组织观察

- 5.3.2 金属氧化膜表面物相及形貌分析

- 5.3.3 氧化膜断面形貌及元素分析

- 5.3.4 讨论

- 5.4 CT 水工况形成氧化膜

- 5.4.1 金相组织观察

- 5.4.2 金属氧化膜表面物相及形貌分析

- 5.4.3 氧化膜断面形貌及元素分析

- 5.4.4 讨论

- 5.5 AVT（R）水工况形成的氧化膜

- 5.5.1 金相组织观察

- 5.5.2 金属氧化膜表面物相及形貌分析

- 5.5.3 氧化膜断面形貌及元素分析

- 5.5.4 讨论

- 5.6 AVT（O）水工况形成的氧化膜

- 5.6.1 金相组织观察

- 5.6.2 金属氧化膜表面物相及形貌分析

- 5.6.3 氧化膜断面形貌及元素分析

- 5.6.4 讨论

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].浅谈火电厂锅炉金属氧化皮剥落问题及防范措施[J]. 中国设备工程 2020(20)

- [2].江南化工2800万元投资纳米新材料[J]. 中国粉体工业 2011(06)

- [3].火电厂锅炉金属氧化皮剥落问题研究及防范措施[J]. 世界有色金属 2016(13)

- [4].云南某含金多金属氧化矿选矿试验研究[J]. 黄金 2013(07)

- [5].复杂多金属氧化矿中金银回收技术研究[J]. 金属矿山 2009(09)

- [6].对金属氧化现象的研究与探讨[J]. 价值工程 2015(32)

- [7].含金多金属氧化矿非氰浸出[J]. 矿冶 2018(06)

- [8].河南灵宝金源日处理3000t多金属氧化矿综合回收项目奠基[J]. 资源与产业 2008(02)

- [9].重浮联合工艺从某复杂多金属氧化矿中回收金试验研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2013(04)

- [10].金属氧化膜的成因及条件初探[J]. 考试周刊 2018(27)

- [11].金属氧化和硫属化合物纳米材料的液相制备与性质探析[J]. 化工管理 2016(11)

- [12].无模拉拔成形过程中金属氧化动力学模型[J]. 塑性工程学报 2010(05)

- [13].河南某多金属氧化铜矿石浮选试验研究[J]. 黄金 2011(06)

- [14].金属氧化膜电阻的失效分析方法研究[J]. 中国集成电路 2017(11)

- [15].微生物金属响应蛋白研究进展[J]. 微生物学通报 2018(08)

- [16].Ni-Cr-Mo-Cu合金的氧化动力学研究[J]. 材料热处理学报 2009(01)

- [17].火电厂锅炉金属氧化皮剥落问题及防范措施研究[J]. 科技风 2018(29)

- [18].金属氧化引起锅炉爆管事故原因分析及防范措施[J]. 宁夏电力 2012(S1)

- [19].暖手充电宝[J]. 设计 2016(08)

- [20].腐蚀介质在金属表面扩散行为的分子动力学研究[J]. 化工机械 2015(05)

- [21].产品推介[J]. 电子产品世界 2017(01)

- [22].中国/“漩涡”U盘[J]. 设计 2017(02)

- [23].基于探究性学习思路的金属氧化腐蚀实验探讨[J]. 科技资讯 2018(35)

- [24].Science China Technological Sciences 2019年62卷第8期中文摘要[J]. 中国科学:技术科学 2019(08)

- [25].硫化钠电化学氧化还原反应过程[J]. 矿产综合利用 2017(02)

- [26].金属氧化引起锅炉爆管事故原因分析及防范措施[J]. 电子制作 2012(12)

- [27].浅析无机金属氧化微纳米材料的水热性能[J]. 中国金属通报 2018(04)

- [28].云南某金银铁多金属氧化矿石氰化尾渣选铁试验研究[J]. 黄金 2019(04)

- [29].如何通过分析解决CMOS与BIOS区别的问题[J]. 成功(教育) 2010(07)

- [30].复杂难选铅锌银多金属氧化矿选矿工艺研究[J]. 湿法冶金 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a730f2635eb791c90a3cfc7.html