# 车辆传动系扭转振动研究

### 论文摘要

汽车动力传动系统扭转振动是汽车结构振动和车内噪声的主要来源,对汽车NVH品质有着重要影响。随着汽车功率的提高,汽车结构的轻量化以及人们对汽车乘坐舒适性要求的不断提高,动力传动系统扭转振动的问题变得更为突出。扭振减振器在改变动力传动系统固有频率,降低扭转振动,减小轴系动载荷,消除噪声方面具有非常好的效果,因此扭振减振器的研究就具有重要的现实意义。本文对装备有DF515A减振器的某车动力传动系统的扭转振动特性进行研究。首先根据车辆传动系统的结构特点,采用集中质量法对该车传动系统各部件进行等效转化,建立了怠速工况和行驶工况的扭转振动力学模型与数学模型。对DF515A减振器的阻尼特性进行了分析,建立了该减振器等效阻尼的数学表达式。分析了传动系统扭转振动的主要激振源（发动机周期性干扰力矩）的特性。对离散化的当量系统进行固有频率和主振型分析,研究表明DF515A扭振减振器能够将传动系统的大部分固有频率移除发动机常用转速区,降低了系统共振的可能性。采用Newmark-β数值仿真算法求解动力传动系统在发动机激励下的瞬态响应,研究表明该减振器对扭转振动有一定的衰减作用,但衰减率不够理想,减振性能有待提高。为提高减振器的减振性能,运用ADAMS软件中的优化模块,以减振器从动端扭振角速度波动幅值最小为优化目标,采用广义简约梯度法对减振器主、从动端转动惯量、扭转刚度和阻尼系数进行优化,得到了减振器主要参数的优化结果。优化后的减振器不仅衰减率提高了近30%,而且将动力传动系统的固有频率完全移除发动机常用转速区,更好的实现了减振和隔振的目的,为减振器的改进提供了重要参考。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究历程及现状

- 1.2.2 国内研究发展及现状

- 1.3 研究目的及内容

- 2 传动系扭振减振器

- 2.1 引言

- 2.2 离合器从动盘式扭振减振器

- 2.3 双质量飞轮式扭振减振器

- 2.3.1 DMF 的基本结构和工作原理

- 2.3.2 典型的DMF 结构

- 2.3.3 DMF 使用效果分析

- 2.4 小结

- 3 传动系统扭振分析模型的简化

- 3.1 引言

- 3.2 简化的原则与方法

- 3.2.1 系统简化原则

- 3.2.2 转动惯量的转换

- 3.2.3 扭转刚度的转换

- 3.2.4 阻尼系数的转换

- 3.3 传动系统主要零部件的简化

- 3.3.1 发动机的简化

- 3.3.2 双质量飞轮减振器的简化

- 3.3.3 变速器轴系的简化

- 3.3.4 驱动车轮部分的简化

- 3.3.5 整车平动动能转换

- 3.4 发动机的激励源

- 3.4.1 气缸内气体压力产生的激励力

- 3.4.2 运动部件惯性力产生的激振力

- 3.4.3 运动部件重力产生的激振力

- 3.5 传动系统扭振模型的建立

- 3.6 小结

- 4 动力传动系统扭振特性研究与仿真分析

- 4.1 引言

- 4.2 固有频率和主振型的计算

- 4.3 动力传动系统扭振固有特性分析

- 4.3.1 怠速工况

- 4.3.2 行驶工况

- 4.4 多自由度系统激励下的响应计算

- 4.4.1 模态叠加法

- 4.4.2 数值仿真法

- 4.4.3 动力传动系统扭振响应

- 4.5 小结

- 5 多级非线性减振器的优化

- 5.1 引言

- 5.2 优化模型的建立

- 5.2.1 设计变量的选择

- 5.2.2 目标函数的建立

- 5.2.3 约束条件的确定

- 5.3 优化结果

- 5.3.1 怠速工况的优化结果

- 5.3.2 行驶工况的优化结果

- 5.3.3 优化后系统的固有频率验证

- 5.4 小结

- 6 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].发动机扭转减振器建模仿真研究[J]. 井冈山大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].3.5吨独立悬架减振器支架失效分析与优化[J]. 客车技术 2020(01)

- [3].某车型前减振器储油桶开裂漏油问题分析优化[J]. 汽车工程师 2020(02)

- [4].掘进机电控箱减振器的研究[J]. 机电技术 2020(02)

- [5].基于路面信息的叶片减振器控制策略的研究[J]. 科技与创新 2020(08)

- [6].动车组油压减振器实际运用情况调研方法的探讨[J]. 山东工业技术 2020(01)

- [7].汽车减振器低温异响问题研究[J]. 汽车科技 2020(02)

- [8].基于损伤等效的汽车减振器耐久试验方法研究[J]. 时代汽车 2020(08)

- [9].基于ADAMS的麦弗逊悬架减振器侧向力优化[J]. 上海汽车 2020(05)

- [10].某国六柴油机扭转减振器设计[J]. 内燃机与配件 2020(10)

- [11].一种中国标准动车组用抗蛇行油压减振器研制[J]. 机车车辆工艺 2020(03)

- [12].基于道路载荷与负载电流模拟的主动减振器耐久试验方法[J]. 汽车零部件 2020(07)

- [13].减振器调校方法的研究[J]. 汽车实用技术 2020(15)

- [14].某地铁车辆运行异常晃动问题分析[J]. 技术与市场 2020(09)

- [15].抗蛇形减振器外特性建模仿真及试验研究[J]. 机械设计与制造 2020(09)

- [16].汽车悬架减振器调校系统研究综述[J]. 汽车实用技术 2020(16)

- [17].地铁车辆双循环减振器示功图畸形原因分析及解决措施[J]. 电力机车与城轨车辆 2020(05)

- [18].地铁车辆油压减振器漏油分析及整改措施[J]. 机械设计 2020(S1)

- [19].某乘用车后减振器总成可靠性性能提升[J]. 汽车实用技术 2020(19)

- [20].汽车行业减振器产业发展及研究现状[J]. 江苏科技信息 2019(10)

- [21].新型液电馈能式汽车减振器的设计[J]. 机械制造 2018(07)

- [22].考虑迟滞特性的多级刚度扭转减振器建模及试验验证[J]. 振动与冲击 2017(02)

- [23].基于单目标解析法橡胶式扭转减振器建模分析[J]. 机械设计与制造 2017(03)

- [24].某电子设备耐大量级振动组合式减振器研制[J]. 宇航材料工艺 2017(02)

- [25].轨道车辆油压减振器注油量的分析计算[J]. 现代制造技术与装备 2017(05)

- [26].阻尼四级可调减振器的结构改进与试验验证[J]. 轻工学报 2017(05)

- [27].履带式推土机用扭转减振器[J]. 建筑机械化 2017(10)

- [28].汽车减振器异响成因分析及控制对策分析[J]. 科技风 2015(23)

- [29].滚珠丝杠式馈能减振器滚珠丝杠有限元分析[J]. 科技展望 2016(20)

- [30].减振器主要零部件的检修[J]. 农机使用与维修 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a802ca3d9349a1bacb0eb52.html