# 铌酸锂粉体的湿化学法制备工艺

### 论文摘要

铌酸锂（LiNbO3）是一种重要的多功能材料，它具有优良的铁电、压电、电光、声光、热电、光折变和非线性光学等一系列特殊性质，近年来，铌酸锂粉体还被证实具有一定的光催化活性。因此，随着铌酸锂材料越来越广泛的应用，铌酸锂粉体的制备研究也逐渐成为各国科学家的研究热点之一。本论文内容主要是通过选定合适的反应原料，分别采用两种较温和的湿化学合成方法来制备铌酸锂粉体。首先以水／乙二醇混合体系为溶剂，在温和条件下一步法合成铌酸锂空心球。时间独立实验证实了铌酸锂粉体由纳米颗粒—亚微米花状颗粒—亚微米空心球的形貌演变过程，并且通过精确控制实验条件考察了空心球颗粒的形成机理。紫外吸收光谱表明铌酸锂粉体产物的紫外吸收边位置与产物形貌密切相关，这意味可以通过控制铌酸锂粉体微观形貌而达到有效调控产物光学性质的目的。该结论为扩大铌酸锂粉体的潜在应用奠定了基础。其次，通过在水溶剂中引入双氧水和氨水并使其与铌酸反应生成铌的配合物，该配合物能够与锂源在相对温和的条件下反应生成立方块状铌酸锂粉体，采用X—射线衍射和红外光谱对产物的结晶度和物相组分进行了表征分析，并且通过扫描电镜图片研究粉体的形貌演变过程。本论文所采用的两种湿化学法实现了在较温和的条件下制备铌酸锂粉体的目标，解决了传统高温固相法所产生的不利因素，并且实现了铌酸锂粉体不同形貌的控制研究，本文首次合成了亚微米花状和空心球状铌酸锂颗粒，并且发现通过控制铌酸锂的微观形貌可以调控其光学性质。文中所介绍的两种合成方法广泛适用于其它微纳米功能材料的合成以及形貌控制。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 材料科学与功能陶瓷材料的研究意义

- 1.2 铌酸锂的性质及特点介绍

- 1.3 铌酸锂的晶体结构

- 1.4 铌酸锂粉体的制备方法介绍

- 1.5 论文的选题思想及主要内容

- 2 原料的选取及实验方法

- 2.1 铌源的选取

- 2.1.1 不同铌源的对比

- 2.1.2 五氧化二铌的性质特点

- 2.1.3 铌酸的制备及性质

- 2.2 锂源的选取

- 2.2.1 实验原料

- 2.2.2 实验装置

- 2.2.3 实验过程

- 2.2.4 表征分析

- 2.3 铌酸锂粉体的制备方法

- 2.4 粉体的结构及性能表征

- 2.5 小结

- 3 铌酸锂空心球的制备

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料

- 3.1.2 实验装置

- 3.1.3 实验过程

- 3.1.4 表征分析

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 EG对反应的影响

- 3.2.2 反应时间对产物形貌的影响

- 3.2.3 表面活性剂对产物形貌的影响

- 3.2.4 机理分析

- 3.2.5 紫外光谱分析

- 3.3 小结

- 4 立方块状铌酸锂粉体的制备

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验原料

- 4.1.2 实验装置

- 4.1.3 实验过程

- 4.1.4 表征分析

- 4.2 结果与讨论

- 4.3 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电化学法制备石墨烯基复合材料及其在超级电容器中的研究进展[J]. 人工晶体学报 2020(05)

- [2].电化学法制备石墨烯的研究进展[J]. 材料工程 2020(08)

- [3].化学法制备相变材料微胶囊的研究进展[J]. 现代化工 2014(10)

- [4].机械化学法制备金属-有机骨架及其复合物研究进展[J]. 无机化学学报 2020(10)

- [5].化学法制备微胶囊机理及过程控制[J]. 化学与黏合 2014(05)

- [6].一步化学法制备铜纳米流体的研究进展[J]. 材料导报 2010(11)

- [7].机械力化学法制备硅烷接枝高岭石的研究[J]. 硅酸盐通报 2017(03)

- [8].影响化学法制备膨胀石墨的因素[J]. 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2016(02)

- [9].电化学法制备二氧化锆超细粉体[J]. 化学与生物工程 2009(10)

- [10].湿化学法制备氧化锆超滤膜及其表征[J]. 膜科学与技术 2008(06)

- [11].超声化学法制备高纯钛酸钡的工艺研究[J]. 无机盐工业 2015(04)

- [12].化学法制备形状可控纳米银的研究进展[J]. 贵金属 2009(02)

- [13].双极电化学法制备有机电化学晶体管阵列[J]. 半导体技术 2020(07)

- [14].电化学法制备金属钠专利技术综述[J]. 化工管理 2017(20)

- [15].电化学法制备石墨烯及其复合材料[J]. 电化学 2016(01)

- [16].电化学法制备石墨烯和石墨烯/离子液体复合材料研究进展[J]. 化工新型材料 2014(10)

- [17].不同基体上电化学法制备二氧化锰电极的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2012(03)

- [18].固-固化学法制备纳米氧化锆及热力学分析[J]. 硅酸盐通报 2008(01)

- [19].机械力化学法制备磷酸法竹基活性炭(英文)[J]. 林产化学与工业 2013(03)

- [20].以含铜硒的粗碲为原料采用化学法制备高纯碲(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(03)

- [21].纳米材料的电化学制备及其应用[J]. 环境工程 2011(03)

- [22].机械化学法制备高岭土复合颜料[J]. 印染助剂 2009(02)

- [23].镍基涂膜电化学法制备聚苯胺/聚乙烯醇复合膜[J]. 广州化工 2011(08)

- [24].机械化学法制备铜包铁复合粉的研究[J]. 粉末冶金工业 2019(06)

- [25].湿化学法制备钛酸钡基粉体的研究进展[J]. 化学与生物工程 2017(04)

- [26].液相化学法制备超细MoO_3研究[J]. 洛阳师范学院学报 2012(02)

- [27].钠离子电池用膨胀石墨的电化学法制备及性能探究[J]. 功能材料 2016(12)

- [28].电化学法制备硅纳米线[J]. 无机化学学报 2009(04)

- [29].化学法制备掺铝氧化锌透明导电薄膜的研究进展[J]. 化工新型材料 2008(03)

- [30].Ag-30Pd超细合金粉的化学法制备[J]. 贵金属 2018(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a847eb2ffd17adf8d565d02.html