# 铝酸钙粉对水中硫酸根、氟离子的去除效果研究

### 论文摘要

地下水开采是目前我国广大农村地区和许多城镇生产、生活供水的主要形式,受地球岩石化学和水文地质等因素的影响,在我国部分易沉积地区,地下水中硫酸根离子及氟离子浓度过高。同时,随着采矿、煤炭行业的迅猛发展,生产废水的排放引起地表水中硫酸盐、氟化物含量超标的污染事件屡有发生。鉴于不同用水对象对各项水质参数限值的不同要求,以及实现水的良性社会循环,去除水中过量的硫酸根离子和氟离子显得尤为必要。本试验采用常用混凝剂聚合氯化铝的制备原料——铝酸钙,通过动态试验,研究不同投加剂量、pH值、温度、反应时间等因素对铝酸钙粉去除水中硫酸根、氟离子效果的影响,并分析相应的反应机理。研究结果表明:（1）水中[SO42-]=3001000mg/L浓度水平下,铝酸钙粉投加量7.5g/L、pH值9.0、温度25℃,搅拌时间为30min时,水中残余[SO42-]可以稳定在250mg/L以下;（2）水中[F-]=120mg/L浓度水平下,铝酸钙粉投加量5g/L、pH值11.0、温度30℃,吸附时间>2h时,水中氟离子的去除率可以达到50%以上;（3）铝酸钙与硫酸根、氟离子反应生成的沉淀物粒径及过水比阻特征表明,可以采用泥饼过滤技术完成处理工艺中最终的固液分离;（4）铝酸钙粉是一种廉价高效的净水剂,可以在生活、生产领域中,用于去除水中过量的硫酸根、氟离子。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 地下水中硫酸根、氟离子的来源

- 1.2.1 地下水中硫酸根的来源

- 1.2.2 地下水中氟的来源

- 1.3 硫酸根、氟离子超标的负面效应

- 1.3.1 硫酸根浓度超标的负面效应

- 1.3.2 氟离子浓度超标的负面效应

- 1.4 饮用水关于硫酸根、氟离子限值的规定

- 2 去除水中硫酸根、氟离子的技术发展与应用分析

- 2.1 去除水中硫酸根的技术发展与应用分析

- 2.1.1 氯化钡法

- 2.1.2 氯化钙法

- 2.1.3 树脂法

- 2.1.4 冷冻法

- 2.1.5 膜法

- 2.1.6 电渗析膜法

- 2.2 去除水中氟离子的技术发展与应用分析

- 2.2.1 吸附法

- 2.2.2 电凝聚法

- 2.2.3 反渗透法

- 2.2.4 离子交换法

- 2.2.5 化学沉淀法

- 2.2.6 混凝沉降法

- 2.2.7 电渗析法

- 2.3 铝酸钙粉在水处理领域的应用与特性

- 2.3.1 铝酸钙粉的成分

- 2.3.2 铝酸钙粉的物化性质

- 2.3.3 铝酸钙粉的产生途径

- 2.3.4 铝酸钙粉的应用范围

- 2.3.5 铝酸钙粉的使用方法

- 2.3.6 氧化铝的溶出

- 2.4 试验研究的目的与意义

- 2.5 试验的主要研究内容

- 3 试验设计与分析方法

- 3.1 试验的研究方法

- 3.1.1 铝酸钙粉对水中硫酸根离子的去除效果研究

- 3.1.2 铝酸钙粉对水中氟离子的去除效果研究

- 3.2 试验的操作条件

- 3.2.1 试剂的配制

- 3.2.2 试验主要仪器和化学药品

- 3.3 试验的分析检测方法的确定

- 3.3.1 离子色谱法的测定原理

- 3.3.2 离子色谱法的干扰及消除

- 3.3.3 离子色谱法的仪器和设备

- 3.3.4 样品的采集与保存

- 3.3.5 试验检测条件与步骤

- 4 铝酸钙粉的物化性能表征

- 5 试验数据处理与结果分析

- 5.1 铝酸钙粉去除硫酸根的试验

- 5.1.1 激光粒度分布仪粒径分析

- 5.1.2 X 射线衍射（XRD）分析

- 5.1.3 电镜扫描（SEM）分析

- 5.1.4 铝酸钙粉与硫酸根反应机理

- 5.1.5 反应条件的影响

- 5.2 铝酸钙粉去除氟离子的试验

- 5.2.1 激光粒度分布仪粒径分析

- 5.2.2 X 射线衍射（XRD）分析

- 5.2.3 电镜扫描（SEM）分析

- 5.2.4 光电能谱（XPS）分析

- 5.2.5 铝酸钙粉与氟离子反应机理

- 5.2.6 反应条件对氟离子去除效果的影响

- 5.2.7 吸附动力学分析

- 5.2.8 吸附等温式模型

- 6 工程实现

- 6.1 铝酸钙粉去除硫酸根、氟离子反应生成物的过水比阻测定

- 6.1.1 铝酸钙去除硫酸根生成物的过水比阻测定

- 6.1.2 铝酸钙粉去除氟离子沉积物的过水比阻测定

- 6.2 铝酸钙粉与硫酸根、氟离子反应生成物的粒径分析

- 6.3 预涂动态膜的技术发展与应用分析

- 6.3.1 动态膜的概念和分类

- 6.3.2 动态膜的成膜原理

- 6.3.3 动态膜形成的影响因素

- 6.3.4 动态膜的清洗

- 6.3.5 动态膜在水处理中的应用展望

- 7 试验研究结论与建议

- 7.1 试验结论

- 7.2 建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].300℃下水化产物分解对铝酸钙水泥结合浇注料强度的影响[J]. 耐火材料 2020(04)

- [2].含镁铝尖晶石的铝酸钙水泥的合成与流变特性（英文）[J]. 无机材料学报 2017(08)

- [3].非晶态铝酸钙系低碱粉体速凝剂的性能及适应性研究[J]. 新型建筑材料 2017(09)

- [4].二步法制备轻质六铝酸钙的研究[J]. 非金属矿 2016(04)

- [5].铝酸钙水泥含量对浇注料800℃煅烧后强度的影响[J]. 耐火材料 2020(05)

- [6].掺镁铝酸钙光学性质的理论计算[J]. 鞍山师范学院学报 2016(06)

- [7].钙源种类和煅烧温度对合成片状六铝酸钙的影响[J]. 耐火材料 2017(02)

- [8].氧化铈对六铝酸钙材料性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(12)

- [9].六铝酸钙材料合成与应用研究进展[J]. 山东冶金 2017(05)

- [10].水浸泡养护对铝酸钙水泥水化行为影响的研究[J]. 耐火材料 2018(01)

- [11].氧化硼对铝酸钙水泥水化性能的影响（英文）[J]. 硅酸盐学报 2016(08)

- [12].六铝酸钙在侵蚀环境下的优点[J]. 耐火与石灰 2012(06)

- [13].自结合多孔六铝酸钙合成方法研究[J]. 无机盐工业 2010(10)

- [14].六铝酸钙材料的合成、性能和应用[J]. 硅酸盐通报 2009(S1)

- [15].矿化剂对铝酸钙粉的结构与光谱性能的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2009(11)

- [16].硅酸盐水泥与熔融铝酸钙水泥复合性能研究[J]. 膨胀剂与膨胀混凝土 2008(01)

- [17].氢化物发生-原子荧光光谱法测定高纯铝酸钙粉中砷[J]. 中国无机分析化学 2019(01)

- [18].铝酸钙粉矿物相红外光谱及铝溶出率分析[J]. 无机盐工业 2012(09)

- [19].铝酸钙水泥对氧化镁系包埋料性能的影响[J]. 中国陶瓷工业 2010(01)

- [20].白云石为钙镁源合成六铝酸钙和尖晶石的研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2010(06)

- [21].烧结法合成六铝酸钙多孔陶瓷的研究[J]. 非金属矿 2009(05)

- [22].浇注-烧结法合成六铝酸钙[J]. 耐火材料 2008(04)

- [23].造纸白泥为钙源制备六铝酸钙的研究[J]. 非金属矿 2018(02)

- [24].含碳铝酸钙粉体的燃烧合成及其微观表征[J]. 硅酸盐学报 2018(06)

- [25].2013年我国纯铝酸钙水泥报价走稳[J]. 建材发展导向 2014(04)

- [26].制止铝酸钙水泥水化过程[J]. 耐火与石灰 2013(02)

- [27].钙铝质原料对六铝酸钙多孔陶瓷性能的影响[J]. 中国陶瓷 2009(03)

- [28].钙铝质原料对六铝酸钙多孔陶瓷性能的影响[J]. 佛山陶瓷 2009(04)

- [29].钛铝酸钙加入量对铝镁浇注料性能的影响[J]. 工业炉 2020(02)

- [30].含镁铝尖晶石的铝酸钙水泥中物相分布状态对流变特性的影响[J]. 硅酸盐学报 2014(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4a9f6147d6caf24200658b04.html