# 村镇污水处理技术及运营管理模式的研究

身份证号码：1523241982****552X

摘要：在我国快速发展的过程中，村镇地区的污水处理建设越来越受国家的关注，高水平的村镇污水处理技术发展水平，以及科学合理的运营管理模式，将对新农村的建设有极大的促进作用。本文以此为前提，先首要介绍了几个有代表性的村镇污水处理技术，然后对村镇污水处理运营管理模式进行了研究，希望能为未来村镇的污水处理设施建设的发展提供借鉴。

关键词：村镇；污水处理技术；运营管理模式

引言

目前，我国正在不断的发展和建设，各级政府已经投资建设了一部分村镇污水处理治理设施，这些设施主要分布在一些相对发达的地区，很多设施建成后面临运行困难及处理效果差等问题。很多已经建成的污染治理设施并没有发挥其真正的建设价值，后期运营管理不足。要解决环境污染、改善环境状况必须将污染治理设施建成并运营起来。而在经济欠发达的地区，农村人口分布范围广泛，农村基础设施建设滞后。绝大多数农村基本没有建设排水渠道收集系统和污染治理设施系统，未经处理的生活污水随意排放，污水渗入地下水系统或者直接进入河流水体中造成二次污染，严重污染了河水及饮用水，危及农村地区的饮用水供水安全和居民身体健康。

1村镇污水处理技术

1.1化粪池

化粪池是一种比较简单的村镇污水处理设施，它的主要原理是沉淀后的固体物质，被厌氧菌在池底发酵分解，进而转化成无机物或有机物。化粪池可以有效的去除污水中的固体悬浮物，并防止管道发生堵塞。化粪池也可以按照池体的结构不同而分为不同的类型，在建造的时候应根据需要充分进行考虑选择。正是因为化粪池构建施工比较简单、运行费用低，且不需要经常维护管理，目前已被村镇地区广泛接受并使用。

1.2人工湿地技术

我国最早是从20世纪70年代开始研究人工湿地技术，是详细分析自然湿地的基础上使用人工措施发展而成的。人工湿地实际应用的过程中，通过湿地植物根茎吸收、基质层中微生物的新陈代谢以及多层过滤实现净水目标。人工湿地的造价相对较低，运行管理难度也比较低，也可以发挥出来维护生态环境稳定的作用，所以研究人工湿地技术在村镇污水处理领域中的人员比较多，但是人工湿地技术本身具有一定局限性，具体表现在，可承载的负荷比较小，占地面积比较大；填料的过程中容易发生堵塞问题，容易遭受到气候等自然条件的影响，例如冬季干旱寒冷条件之下湿地功能下降等问题。可以考虑将村镇污水当中的黑水单独处理，以便于可以让湿地进水负荷得到有效地控制；在冬季气温较低的情况下，可以使用植物覆盖以及地膜覆盖等措施，对湿地的运行安全性及稳定性做出保证。将人工湿地和其他技术组合起来，在人工湿地系统前设置厌氧池、接触氧化池，通过填料表面栖息的反硝化生物，利用水中充足的溶解氧不断的氧化、分解、吸收有机物，可以让人工湿地的承载能力得到大幅度提升，在人工湿地系统之后设置稳定塘、水生植物净化塘，对人工湿地系统的出水水质做出保证，还可以使用优化人工湿地这种布水模式，让湿地植物选择及种植模式得到优化调整，改进填料，合理的曝气，对人工湿地系统的运行安全性及稳定性做出保证。人工湿地技术隶属于生态技术包含的范围内，传统型生态技术如稳定塘和净化塘等系统的占地面积比较大、处理负荷比较低，出水水质也难以满足现行标准当中提出的要求，因此在实际应用过程中的局限性比较强，可以考虑对其进行强化处理之后在村镇生活污水处理领域中应用。可以在人工湿地系统当中加装自然生态处理系统，构成生态耦合工艺，既可以让水质得到进一步的进化，也可以在生态系统当中放养鱼类，促使生活污水处理系统实际运行过程中消耗资金得到有效控制。

1.3厌氧生物处理技术

厌氧生物处理技术主要是通过在厌氧条件下，厌氧微生物的新陈代谢反应来处理污水中的有机物，进而转变成二氧化碳和甲烷。目前在我国村镇污水处理系统中的沼气池和厌氧生物滤池中都运用了厌氧生物处理技术，也都得到了较好的效果。厌氧生物处理技术在处理的过程中产生的沼气可以作为能源物质，而且在系统设置的时候不需要安装一些动力装置，这样大大降低了运行费用。但是要格外注意的一点，厌氧生物处理技术单独使用对污水处理的效果并不理想，一般在使用的过程中都需要结合其他系统。

2加强我国村镇污水处理设施运营管理的对策建议

2.1加强环保法规体系建设，健全农村环境监管机制

建立和健全农村环保法律法规及规章制度是保证农村环保工作顺利开展的重要因素之一。通过健全农村环保法律法规体系，明确农村地区污水排放的标准及相关责任，使农村水污染治理工作有法可依。在监管机制方面，首先，应明确职责，成立农村污水治理工作领导小组，明确责任主体和职责分工，加强各部门的分工协作；其次，强化政府执法力度，对无故停运设施、不规范操作等有损设施正常运行的行为进行处罚。最后，完善执法体系，形成全民参与监督的良好氛围。

2.2用得起

借鉴跨界共享模式，处理系统实现远程监控，采用集约式管理和分片运维相结合的模式，专业技术人员可以远程监控多个站点运营情况，现场无需专人值守，大大节约运维人力成本。耗能设备只有小型风机和水泵，节约运行费用。产品标准化的生产流程可以控制和保障产品质量，进一步降低了后期维护保养成本，解决分散式污水处理对于运行费用承受能力低的问题。

2.3村民自主管理

村民自主管理遵循的原则是谁受益、谁负责，即污水处理系统的运营管理权是受益的村镇村民。对于这种管理模式，行政村直接负责设施的管理运营工作；乡级政府负责定期检查以及资金补助的工作；而县级政府则主要负责总的监督检查以及制度管理等的工作。因为是受益村民直接进行运营管理，这样资金花费就相对较少，且村民可以根据自行需要进行管理，日常管理比较方便。但是，也会存在一些问题，村民对于相关的专业知识掌握不够，设施技术的运营管理具有一定的盲目性，出现问题也不能及时解决。这就需要各乡镇政府加强定期的教育培训工作，并加强监督检查，保证设施能正常稳定运营。

2.4委托专业公司进行管理

委托专业公司进行管理就是指由较专业、资历较丰富的专门公司进行村镇污水处理设施的监管，以保证污水处理系统的稳定运行。这种管理模式要求承担的公司具有专业的规章制度以及人才队伍，并要保证定期对污水处理设备进行检修，并要承担一定的安全责任，而且最主要的是还要接受当地政府的监管和考核。委托专业公司进行村镇污水处理设施的运营监管，这样对于各指标的检验以及设施的使用情况相比前两个模式比较权威和专业，并且可以使政府的污水处理管理工作大大减小，就更有助于政府进行监督工作。但是，这样管理模式要花费的资金相对较高，因此对于经济较为发达的村镇比较适合这种模式。

结语

未来一段时间发展的过程中，村镇污水处理将演变为我国城市化发展过程中的重要问题，会直接对我国城镇及村庄的发展速度造成一定影响。拥有适应性较强的生活污水处理系统，可以对村镇居民生活质量做出一定保证。这样做可以促使生态环境质量得到大幅度提升，并促使人民群众的用水安全得到保证。因此不管是对于国家还是村镇居民来说，都需要逐步弥补村镇生活污水处理系统当中的缺陷。各个村镇应当依据本地区实际情况，科学合理的在各项生活污水处理技术中进行选择，以便于可以将生活污水处理技术的作用充分发挥出来，从而在我国城镇化发展过程中，起到一定促进性作用。

参考文献：

[1]余平.村镇生活污水处理中存在的问题及分类处理方法[J].环境与发展，2018，30（07）：27-29.

[2]涂燕红，郝双龙，江虹.我国村镇生活污水处理工艺研究[J].中国资源综合利用，2018，36（07）：70-73.

[3]王金倩，向星，魏文涛.基于分散小型规模养殖户的村镇污水站利用缺氧颗粒污泥除磷脱氮低成本运行的研究[J].农村经济与科技，2018，29（13）：62+80.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4acb79adae6c47a469c0567c.html