# 钢筋工程、混凝土工程中的几个要点

珠海华金开发建设有限公司珠海519000

摘要：钢筋混凝土结构是目前建筑结构中最主要的结构形式之一。本文主要谈到作者在现场发现的几个比较常见问题，讲述了规范中相应的规定。

关键词：钢筋混凝土结构；原材验收；钢筋加工；钢筋安装；混凝土浇筑

Someimportantpointsofreinforcementworkandconcretework

CenHuaWei

ZhuhaiHuajinDevelopment&ConstrcutionCo.

Abstract：Reinforcedconcretestructureisoneofthemostcommontypesofstructure.Inthispaper，theauthortalkedaboutsomeproblemswhichiscommonattheconstructionsite，moreover，theauthortalkedabouttherequirementsinthecode.

Keywords：reinforcedconcretestructure；materialacceptanceinspection；steelprocessing；reinforcementinstallation；pouringofconcrete

1钢筋原材验收

首先，钢筋品牌要按要求完成品牌报审。进场钢筋的品牌、规格型号要符合品牌报审及图纸要求，铭牌、合格证、送货单等资料齐全，外观质量符合要求，无锈蚀、油污。

钢筋经过场内见证取样送检合格方可使用。送检要求为混凝土用热轧带肋、余热处理、热轧光圆钢筋（含盘条）、冷轧带肋钢筋：同一牌号、同一炉罐号、同一规格每批重量不大于60t。

2钢筋原材保护

钢筋堆放场地需要硬化，避免钢筋与土壤直接接触。除此以外，需有防止钢筋泡水、淋雨的措施。

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.2.4，“钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。检查数量：全数检查。检查方法：观察。”

如果场内钢筋因保护不当导致不符合规范要求应进行退场处理，不得使用。

3钢筋加工

1）弯曲成型

钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应加热钢筋。

钢筋弯折应一次完成，不得反复弯折。

2）切割

钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹。

3）车丝

钢筋丝头应用通规、止规进行检验，套筒强度应符合设计及规范要求。

钢筋丝头有效螺纹数量不得少于设计规定。丝头尺寸采用环规检验，其环通规应能顺利地旋入，环止规旋入长度不超过3p（p为螺距）；钢筋丝头螺纹的有效旋合长度用专用丝头卡板检测，允许偏差不大于1p。

在施工现场，应按国家现行标准抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

4钢筋安装

1）混凝土垫块、钢筋撑脚、定位卡

混凝土垫块要与构件本身混凝土成分相同，采用双层钢筋网时，在两层钢筋间应设置钢筋撑脚。

2）保护层厚度控制

保护层的厚度是影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素。

保护层控制措施不到位会影响保护层厚度甚至会出现露筋的现象。

3）地下室外墙保护层控制

一般地下室外墙内外侧保护层厚度是不一样的。

4）钢筋间距

钢筋之间的净距也是影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素。

当梁纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径不小于25mm的短钢筋，以保持其设计距离。

钢筋穿插十分稠密时，应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm，以利浇筑混凝土。

预埋管线要避免过于密集，或尽可能分散、减少，保证结构整体性。

5）钢筋网绑扎及布置

单向板四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分可以跳扎，但必须保证受力钢筋不位移。双向板、梁、剪力墙钢筋需满扎。

单向板中短向底筋应放于长向底筋下面，主梁底筋应放于次梁底筋下面。

6）钢筋接头率

纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d，d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。

位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%。

7）箍筋、拉筋绑扎

箍筋接头（弯钩叠合处）应交错布置在四角纵向钢筋上，箍筋弯钩应向里弯45°。

为使钢筋满足设计要求的形状和尺寸，需要对钢筋进行弯折，而弯折后钢筋各段的长度总和并不等于其在直线状态下的长度。

箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值，钢筋弯折的弯弧内直径应符合相应规定。

箍筋弯钩应向里弯45°，柱的箍筋接头（弯钩叠合处）应交错布置在四角纵向钢筋上。

梁的箍筋接头（弯钩叠合处）应交错布置在两根架立筋上。

8）钢筋代换原则

钢筋代换应该遵循等强度代换或等面积代换。

当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换；当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。

钢筋代换时，应征得设计单位的同意，并办理相应手续。钢筋代换除应满足设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定外，还应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

5止水钢板

止水钢板在转角处进行采用垂直焊接的形式很容易出现裂缝隐患。止水钢板转角处应用整板进行弯折，避免转角焊接。焊接形式要采用双面焊接，尽量避免在基坑内部焊接。

6灌注桩锚固

灌注桩应控制好桩顶进入承台高度，桩径小于800mm时取50mm，桩径大于800mm时取100mm。

考虑主筋作用计算桩身受压承载力时，桩顶以下5d范围内的箍筋应加密，间距不应大于100mm。桩顶的纵向主筋应锚入承台内，其锚入长度不宜少于35倍纵向主筋直径。

7梁柱节点分隔措施

柱墙混凝土设计强度等级高于梁板设计强度等级时，混凝土浇筑应遵循以下原则：

（1）柱墙混凝土设计强度等级高于梁板混凝土设计强度高一个等级时，柱墙位置、板高范围内的混凝土经设计单位同意，可采用与梁板混凝土设计强度相同的得混凝土进行浇筑；

（2）柱墙混凝土设计强度比梁板混凝土设计强度高两个等级及以上时，应在交界区域采取分隔措施；分隔位置应在低强度等级的构件中，且距离高强度等级构件边缘不应小于500mm；

（3）宜先浇筑强度等级高的混凝土，后浇筑强度等级低的混凝土。

参考文献：

【1】杨嗣信.钢筋混凝土结构工程施工手册.北京：中国建筑工业出版社，2013.

【2】中国建筑标准设计研究院.国家建筑标准设计图集.混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图.现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板：16G101-1.北京：中国计划出版社，2016.

【3】中国建筑标准设计研究院.国家建筑标准设计图集.混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图.独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础：16G101-3.北京：中国计划出版社，2016.

【4】全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会.建筑工程管理与实务.北京：中国建筑工业出版社，2018.

【5】中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土结构工程施工质量验收规范.北京：中国建筑工业出版社，2015.

【6】中华人民共和国住房和城乡建设部.混凝土结构设计规范.北京：中国建筑工业出版社，2015.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4ad6840830fe147048672eb4.html