# 柴油机进气过程的数值仿真研究

### 论文摘要

对柴油机而言,要使混合气形成和燃烧的过程完善,提高柴油机的动力性、经济性和排放指标,除了选择合适的进气道获取最佳涡流比外,还必须增加柴油机气缸内的进气充量,而提高进气充量与进气系统结构参数有关；所以,研究进气系统结构参数对充量的影响规律对于改善柴油机性能具有十分重要的意义。合理设计进、排气系统是提高柴油机充气效率的有效措施之一。进气管内气体的压力波动不仅影响进气门开启期间气缸的进气量,而且在进气门关闭后,还将影响下一循环气缸的进气量。压力波动对气缸进气量的影响程度和进气管的长度、管径、发动机转速等因素有关。随着计算机技术的发展,人们对进气系统的研制多采用数值模拟计算和少量试验相结合的方法。通过正确地运用模拟计算,可以方便地对多种方案进行性能的预测和比较,分析各种因素对充气性能的影响,以判断其改进方向,最终通过少量的试验验证,就可以达到改善柴油机性能的目的。论文主要研究进气系统对某单缸柴油机进气管内压力波动、进气充量和泵气损失的影响。通过实验和模拟计算相结合的方法来合理设计进气系统的参数,有效利用进气谐振来改善进气系统的压力波动,提高发动机的充气效率,降低进气损失,进而改善柴油机性能。首先,论文在阅读了大量与课题相关的国内外文献的基础上,系统地总结了发动机进气谐振系统的研究现状,研究了进行模拟计算所涉及的物理数学模型；其次,利用发动机一维流体计算软件AVL Boost建立了单缸柴油机的工作过程仿真模型,并通过计算结果和实验数据对模型的可靠性进行了验证；然后,利用建立的柴油机工作过程仿真模型对发动机进气系统的各零部件进行了优化计算,给出了最佳的进气系统参数；最后,为了充分利用发动机的进气动态效应,设计了一种新型的空气滤清器,并介绍了其工作原理和总体结构。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 发动机进气谐振系统研究现状

- 1.3 发动机进气系统模拟计算研究现状

- 1.4 本课题的主要研究内容

- 第2章 AVL Boost软件数值模拟理论基础

- 2.1 气缸子系统高压循环过程的计算

- 2.1.1 气缸子系统基本假设

- 2.1.2 气缸子系统基本微分方程

- 2.1.3 燃烧放热率的计算

- 2.1.4 气缸工作容积的计算

- 2.1.5 传热计算

- 2.1.6 气缸漏气损失的计算

- 2.2 气缸子系统换气过程的计算

- 2.2.1 进排气质量流率的计算

- 2.2.2 进排气道传热的计算

- 2.3 进排气子系统的计算

- 2.3.1 进排气子系统基本假设

- 2.3.2 进排气子系统基本微分方程

- 2.3.3 管道阻力的计算

- 2.3.4 空滤器计算模型

- 2.4 本章小结

- 第3章 柴油机工作模型的建立及验证

- 3.1 循环模拟软件

- 3.2 模型的建立

- 3.3 参数的确定

- 3.3.1 边界条件的确定

- 3.3.2 平均摩擦损失压力的确定

- 3.3.3 循环喷油量的确定

- 3.3.4 各管道和元件参数的确定

- 3.3.5 气缸模块参数确定

- 3.4 模型的验证

- 3.5 本章小结

- 第4章 进气谐振系统的优化

- 4.1 进气动态效应

- 4.2 进气系统优化计算

- 4.2.1 空滤器阻力的分析

- 4.2.2 进气管长度的分析

- 4.2.3 进气管直径的分析

- 4.2.4 可变长度进气管的理论分析

- 4.3 新型滤清器的设计

- 4.3.1 技术背景

- 4.3.2 工作原理简介

- 4.3.3 总体结构设计

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与的科研项目

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].柴油机进气过程三维瞬态数值模拟研究[J]. 车辆与动力技术 2011(04)

- [2].某增压汽油机进气过程流体流动特性研究[J]. 内燃机 2012(03)

- [3].某增压汽油机进气过程流体流动特性研究[J]. 内燃机与配件 2012(05)

- [4].双切向进气道柴油机进气过程的三维瞬态数值模拟分析[J]. 内燃机工程 2008(03)

- [5].喷孔直径和喷射压力对进气管喷射氢发动机进气过程的影响[J]. 河南科技 2015(19)

- [6].气道结构对进气过程影响的仿真研究[J]. 内燃机 2019(06)

- [7].小排量增压汽油机进气特性研究[J]. 沈阳理工大学学报 2012(03)

- [8].TBD620柴油机瞬态进气过程的三维数值仿真[J]. 柴油机 2010(06)

- [9].进气门早关对汽油机进气过程及燃烧性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(03)

- [10].某柴油发动机非对称螺旋式进气道进气过程模拟分析[J]. 汽车科技 2019(04)

- [11].495汽油机进气系统的改进及其进气过程的三维数值模拟[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [12].汽油机进气过程燃油喷射挥发速率影响因素分析[J]. 农业机械学报 2013(05)

- [13].基于FIRE的发动机工作过程数值分析研究[J]. 河北农机 2016(03)

- [14].进气波动效应研究与应用[J]. 小型内燃机与车辆技术 2016(03)

- [15].自动进、排气气动发动机密闭气室的性能分析[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [16].柴油机进气和压缩过程气体流动三维瞬态模拟[J]. 农机化研究 2012(11)

- [17].发动机进气系统的FLUENT分析与结构优化[J]. 内燃机 2011(03)

- [18].缸内直喷汽油机进气和喷雾混合过程的大涡模拟[J]. 工程热物理学报 2013(11)

- [19].LJ377MV发动机进气过程仿真[J]. 汽车工程师 2012(07)

- [20].4气门柴油机进气及喷雾过程的大涡模拟研究[J]. 铁道机车车辆 2011(S1)

- [21].基于AVL-BOOST的无节气门发动机进气过程泵气损失[J]. 天津工程师范学院学报 2010(02)

- [22].基于CATIA的WD615.67A柴油机进气过程缸内流动研究[J]. 内燃机与动力装置 2009(02)

- [23].二甲醚复合燃烧发动机进气过程的数值模拟[J]. 武汉科技大学学报 2015(06)

- [24].稳态燃烧室进气过程的大涡模拟[J]. 工程热物理学报 2010(01)

- [25].基于CFD的仿生非光滑表面柴油机螺旋进气道对进气过程质量流率的影响分析[J]. 长春工业大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [26].初始条件及喷雾对柴油机缸内流动影响研究[J]. 大连理工大学学报 2008(03)

- [27].腹腔镜类手术配合中的常见问题及对策[J]. 中国城乡企业卫生 2008(04)

- [28].进气歧管对柴油机工作过程的影响分析[J]. 客车技术与研究 2015(05)

- [29].2017年保时捷718 Boxster DME电控系统结构与组成(三)[J]. 汽车维修技师 2018(03)

- [30].供气含氧量对脉冲爆轰发动机性能影响的实验研究[J]. 弹道学报 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4ade9f93669fe639a1fa255f.html