# 含锡固溶体催化剂的制备及其甲烷催化燃烧性能研究

### 论文摘要

以葡萄糖为络合剂，用溶胶-凝胶法制备了Sn-Ce-O，Sn-Zr-O，Sn-Sb-O和Sn-In-O四个系列的固溶体催化剂，其中Sn-Ce-O系列分别利用柠檬酸和葡萄糖作为络合剂，研究络合剂对催化剂物理化学性质及甲烷催化燃烧性能的影响。用X-射线衍射（XRD）方法分析了催化剂的晶体结构及粒径；傅立叶红外光谱（FT-IR）方法考察了催化剂的红外吸收特性；程序升温还原（H2-TPR）考察了催化剂的还原性能，；比表面法（BET）测定了催化剂的比表面积，；透射电镜（TEM）观察样品的粒径和形貌；电导方法表征了催化剂的电学性质；X光电子能谱（XPS）分析了催化剂的表面性能；以甲烷催化燃烧反应为探针反应测试了催化剂的甲烷催化燃烧活性。结果表明，用葡萄糖作络合剂的Sn-Ce-O系列具有较低的甲烷完全转化温度，比表面积较大，TEM观察其平均粒径在14nm左右，而柠檬酸作络合剂的样品发生严重的烧结。Sn-Zr-O，Sn-Sb-O，Sn-In-O，Sn-Ce-O系列的甲烷催化燃烧活性均比未掺杂锡前有所提高，活性提高的顺序为：Sn-Ce-O系列＞Sn-In-O系列＞Sn-Sb-O系列＞Sn-Zr-O系列。最后，我们选取了活性较好的催化剂Sn0.2Ce0.8O2、Sn0.8Zr0.2O2、Sn0.8Sb0.2O1.9和Sn0.6In0.4O1.8，对溶胶-凝胶法进行小的改进，即加入回流的步骤后重新制备以上四种催化剂。结果发现：Sn0.2Ce0.8O2和Sn0.8Zr0.2O2的催化活性有所提高，而Sn0.8Sb0.2O1.9和Sn0.6In0.4O1.8催化活性降低。可见，相同的制备方法，对于掺杂的不同物质产生的效果也不相同。

### 论文目录

- 摘要

- 第一章 前言

- 1.1 论文的目的与意义

- 1.2 论文的研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 催化剂的制备

- 2.1.1 溶胶-凝胶法系列催化剂的制备

- 2.1.2 回流的溶胶-凝胶法系列催化剂的制备

- 2.2 反应性能评价

- 2.3 催化剂物理化学性质表征

- 2.3.1 X射线衍射（XRD）表征

- 2-TPR）研究'>2.3.2 程序升温还原（H2-TPR）研究

- 2.3.3 比表面积（BET）的测定及粒径计算

- 2.3.4 FT-IR研究

- 2.3.5 透射电镜（TEM）

- 2.3.6 光电子能谱（XPS）

- 2.3.7 空气中不同温度下电导的测定

- 第三章 Sn-Ce-O系列催化剂性能比较研究

- 引言

- 3.1 柠檬酸做络合剂的Sn-Ce-O系列催化剂的性能比较研究

- 3.1.1 催化剂的XRD分析

- 3.1.2 催化剂的TPR分析

- 3.1.3 催化剂活性与比表面积的分析及平均粒径计算

- 3.2 葡萄糖做络合剂的Sn-Ce-O系列催化剂的性能比较研究

- 3.2.1 催化剂的XRD分析

- 3.2.2 催化剂的TPR分析

- 3.2.3 催化剂活性与比表面积的分析及平均粒径计算

- 3.3 两种络合剂制备的催化剂性能比较研究

- 3.3.1 催化剂的XRD分析

- 3.3.2 催化剂的TPR分析

- 3.3.3 催化剂的FT-IR表征

- 3.3.4 催化剂的TEM分析

- 3.3.5 催化剂活性与比表面积的分析

- 3.4 小结

- 第四章 Sn-Sb-O系列催化剂性能比较研究

- 引言

- 4.1 催化剂的性能比较研究

- 4.1.1 催化剂的XRD分析

- 4.1.2 催化剂的TPR分析

- 4.1.3 催化剂活性与比表面积的分析

- 4.1.4 两种催化剂的电导分析

- 0.8Sb0.2O1.9催化剂的XPS分析'>4.1.5 Sn0.8Sb0.2O1.9催化剂的XPS分析

- 4.2 小结

- 第五章 Sn-Zr-O系列催化剂性能比较研究

- 引言

- 5.1 催化剂的性能比较研究

- 5.1.1 催化剂的XRD分析

- 5.1.2 催化剂的TPR分析

- 5.1.3 催化剂活性与比表面积的分析及平均粒径计算

- 5.2 小结

- 第六章 Sn-In-O系列催化剂性能比较研究

- 引言

- 6.1 催化剂的性能比较研究

- 6.1.1 催化剂的XRD分析

- 6.1.2 催化剂的TPR分析

- 6.1.3 催化剂活性与比表面积的分析

- 6.1.4 催化剂的TEM分析

- 6.2 小结

- 第七章 回流的溶胶-凝胶法制备的催化剂性能比较研究

- 引言

- 0.2Ce0.8O2催化剂催化性能分析'>7.1 Sn0.2Ce0.8O2催化剂催化性能分析

- 7.1.1 催化剂的XRD分析

- 7.1.2 催化剂的TPR分析

- 7.1.3 催化剂的FT-IR分析

- 7.1.4 催化剂活性与比表面积的分析

- 0.8Sb0.2O1.9催化剂催化性能分析'>7.2 Sn0.8Sb0.2O1.9催化剂催化性能分析

- 7.2.1 催化剂的XRD分析

- 7.2.2 催化剂的TPR分析

- 7.2.3 催化剂的FT-IR分析

- 7.2.4 催化剂活性与比表面积的分析

- 0.8Zr0.2O2催化剂的性能比较研究'>7.3 Sn0.8Zr0.2O2催化剂的性能比较研究

- 7.3.1 催化剂的XRD分析

- 7.3.2 催化剂的TPR分析

- 7.3.3 催化剂的FT-IR分析

- 7.3.4 催化剂活性与比表面积的分析

- 0.8Zr0.2O2催化剂XPS分析'>7.3.5 回流后的Sn0.8Zr0.2O2催化剂XPS分析

- 0.6In0.4O1.8催化剂的性能比较研究'>7.4 Sn0.6In0.4O1.8催化剂的性能比较研究

- 7.4.1 催化剂的XRD分析

- 7.4.2 催化剂的TPR分析

- 7.4.3 催化剂的FT-IR分析

- 7.4.4 催化剂活性与比表面积的分析

- 7.4.5 催化剂的TEM分析

- 7.5 小结

- 参考文献

- ABSTRACT

- 致谢

- 发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].柠檬酸对MoO_3/CeO_2-Al_2O_3催化剂耐硫甲烷化性能的影响（英文）[J]. 燃料化学学报 2016(12)

- [30].铂基催化剂对甲醛的室温催化净化性能[J]. 中国粉体技术 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4aeebaf9510420e1590f9533.html