# 高速公路隧道照明节能控制系统研究

### 论文摘要

随着我国高速公路建设事业的快速发展,隧道的数量剧增。隧道照明是保证隧道内车辆通行安全的重要环节,照明费用已成为公路运营单位的沉重负担。传统的隧道照明系统普遍存在着能源浪费、配光设计不合理等问题,已不能适应现阶段车辆驾驶安全和节能降耗的需要。在国家大力推进低碳经济的新形势下,对隧道照明系统的优化改进势在必行。因此,需要探索一种既能为驾驶员提供舒适驾驶环境,又能降低能源消耗、节省运营成本的隧道照明控制系统方案。本文首先对隧道照明的视觉适应性特点进行了分析,将隧道照明分为入口段、过渡段、中间段、出口段四个照明区段,指出车辆经过隧道时存在“黑洞效应”和“白洞效应”。通过研究我国现阶段隧道照明标准,根据隧道照明亮度需求受洞外环境亮度、交通流量、车速影响的特点,提出了一元参数控制模型、二元参数控制模型、三元参数控制模型三种调光控制模型,并在MATLAB环境下对以上几种调光控制模型进行仿真分析,得出三元调光控制模型节能效果最优的结论。选择大功率LED照明灯具和合适的灯具布置方式,通过分析计算,优化了照明设计。在以上工作的基础上,设计完成了一套照明节能控制系统,该照明节能控制系统具有人工控制、时序控制、智能无级控制三种控制模式,采用PWM对LED照明进行调光,具备以太网监控网络、本地控制网络和DALI总线网络三级网络结构。完成了照明控制系统本地控制器、电流可调LED驱动电源的软硬件设计,其中本地控制器主要由单片机主控单元、RS485总线电平转换、DALI电平转换电路组成,实现从上位控制计算机接收调光数据,并将数据通过DALI总线下发到电流可调LED电源；电流可调LED驱动电源由单片机、DALI电平转换电路组成,实现从DALI总线接收本地控制器发送的调光数据并解析为PWM输出。最后以大坪山隧道为例,分析了隧道照明节能控制系统的经济效益和社会效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 论文背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.2.3 发展趋势

- 1.3 研究内容及论文安排

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 论文安排

- 第二章 高速公路隧道照明节能方法

- 2.1 隧道照明视觉特点

- 2.2 隧道照明节能方法

- 2.2.1 使用新型节能灯具

- 2.2.2 实施照明智能管理和控制方案

- 2.2.3 优化照明设计及配光

- 2.2.4 其它

- 2.3 高速公路隧道照明LED光源

- 2.3.1 隧道照明对光源的要求

- 2.3.2 照明光源使用现状

- 2.3.3 LED灯用于隧道照明中的优势

- 2.3.4 LED灯在隧道的应用须知

- 2.4 本章小结

- 第三章 隧道照明调光控制模型与节能分析

- 3.1 照明相关概念

- 3.2 现行隧道照明标准

- 3.3 入口段照明亮度控制模型

- 3.3.1 分时控制模型

- 3.3.2 一元参数控制模型

- 3.3.3 二元参数控制模型

- 3.3.4 三元参数控制模型

- 3.4 中间段照明照明控制模型

- 3.4.1 分时控制和一元参数控制模型

- 3.4.2 二元参数控制模型

- 3.4.3 三元参数控制模型

- 3.5 过渡段照明和出口段照明

- 3.5.1 过渡段照明

- 3.5.2 出口端照明

- 3.6 隧道照明节能分析

- 3.6.1 各段照明能耗计算

- 3.6.2 节能模拟分析

- 3.7 本章小结

- 第四章 隧道照明计算与灯具布置

- 4.1 隧道照明计算

- 4.1.1 照度计算

- 4.1.2 亮度与照度的换算

- 4.2 灯具布置

- 4.2.1 布置方式选择

- 4.2.2 照明回路设计

- 4.3 照明设计案例

- 4.3.1 入口段照明设计

- 4.3.2 过渡段照明设计

- 4.3.3 基本段照明

- 4.3.4 出口段照明

- 4.4 本章小结

- 第五章 LED隧道照明控制系统的研究与设计

- 5.1 隧道照明控制模式

- 5.1.1 手动控制

- 5.1.2 时序控制

- 5.1.3 智能无级控制

- 5.2 LED调光

- 5.2.1 LED调光模式

- 5.2.2 PWM设计

- 5.3 系统总体设计

- 5.3.1 系统组成

- 5.3.2 工作原理

- 5.4 网络构建

- 5.4.1 远程网络—以太网

- 5.4.2 本地网络—RS485总线网络

- 5.4.3 DALI总线控制

- 5.5 DALI控制器

- 5.5.1 硬件组成

- 5.5.2 电路设计

- 5.5.3 程序设计

- 5.6 LED可调驱动电源

- 5.6.1 LED电源技术要求

- 5.6.2 DC/DC变换

- 5.6.3 DALI电平转换

- 5.6.4 程序设计

- 5.7 本章小结

- 第六章 隧道照明节能系统节能效益评估—以大坪山隧道照明为例

- 6.1 大坪山隧道照明现状

- 6.2 LED节能系统方案效益

- 6.2.1 效益比较方法

- 6.2.2 社会效益

- 6.2.3 经济效益

- 6.3 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].公路隧道照明智慧控制系统设计[J]. 吉林交通科技 2015(04)

- [2].基于冷暖白光的隧道照明色温调节系统研究[J]. 电子世界 2019(23)

- [3].高速公路隧道照明标准的对比分析[J]. 工程建设与设计 2020(01)

- [4].隧道照明提质升级改造设计[J]. 山西交通科技 2019(06)

- [5].智能调光系统在高速公路隧道照明控制中的具体应用[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [6].隧道阳光直接照明技术与装备[J]. 中国公路 2020(11)

- [7].高速公路隧道照明系统改造技术分析[J]. 大众标准化 2020(16)

- [8].某长车行隧道照明设计探讨[J]. 智能建筑电气技术 2020(03)

- [9].隧道照明设备维护系统的设计与实现[J]. 现代制造技术与装备 2019(01)

- [10].浅谈在役公路隧道照明系统升级改造的必要性[J]. 企业技术开发 2019(04)

- [11].高速公路隧道照明及供配电节能思考[J]. 中国交通信息化 2019(08)

- [12].高速公路隧道照明与节能方案探析[J]. 中国交通信息化 2018(01)

- [13].隧道照明设计软件开发与实现[J]. 软件导刊 2018(07)

- [14].衢宁铁路隧道照明供配电及控制浅析[J]. 智能建筑电气技术 2018(03)

- [15].高速公路隧道照明节能控制系统的设计[J]. 自动化与信息工程 2016(04)

- [16].论在役公路隧道照明系统升级改造的必要性[J]. 照明工程学报 2017(01)

- [17].公路隧道节能照明研究现状与展望[J]. 照明工程学报 2017(01)

- [18].鄂西高速隧道照明改造完工[J]. 市政技术 2017(01)

- [19].节能技术在高速公路隧道照明中的作用[J]. 电子世界 2017(05)

- [20].智能功率模块在公路隧道照明中的应用[J]. 山西建筑 2017(04)

- [21].隧道照明智能化系统浅析[J]. 城市道桥与防洪 2017(03)

- [22].隧道照明设备系统的设计与实现[J]. 科技资讯 2017(02)

- [23].城市隧道照明的控制策略分析[J]. 工程技术研究 2017(05)

- [24].高海拔地区隧道照明设计优化研究[J]. 山西建筑 2017(12)

- [25].高速公路隧道照明研究[J]. 山西交通科技 2017(02)

- [26].公路隧道照明节能技术应用[J]. 南方农机 2017(10)

- [27].隧道加强段太阳能照明节能系统设计与研究[J]. 低碳世界 2017(19)

- [28].公路隧道照明优化设计与计算方法研究[J]. 隧道建设 2017(07)

- [29].高速公路隧道照明系统的节能设计及优化[J]. 科学技术创新 2017(26)

- [30].二级公路隧道照明系统的设计及控制[J]. 山西电子技术 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4aef6236e7c6cc1c0c53fa37.html