# 大型汽轮机转子动平衡测控系统研制

### 论文摘要

随着大型汽轮机向着大功率、高转速等方向发展,汽轮机的高效安全运行变得越来越重要。哈尔滨汽轮机有限责任公司的DH-90/12型动平衡机是用于平衡大型汽轮机转子这类长条形旋转设备的,该动平衡机测量与控制系统是80年代产品,均为分立仪表,已不能满足该系统运行要求和对新转子产品的平衡要求。基于此,课题在原测量与控制系统的基础上进行了新的测量系统研制与平衡软件开发。首先综述了转子动平衡技术在国内外的发展现状,然后对动平衡相关理论进行对比分析,最后选择了影响系数法作为本系统的平衡方法。测试系统研制以运行稳定性好、可靠性高的IPC-586VDF（C）型工控机为核心,选用本特利7200系列电涡流位移传感器作为轴振的振动测量元件,并采用日本CONTEC公司生产的高可靠性、高精度的模拟量E系列16位A/D数据采集卡AD16-16U（PIC）EV进行数据采集。软件部分以Visual Studio 2005作为开发平台,Visual Basic 2005作为开发工具进行测量与动平衡分析软件开发。主要由振动测量分析和动平衡计算两部分构成。振动测量分析实现功能有:时间域内的波形图显示、自相关分析;频率域内的频谱图、自谱图和倒频谱图;动平衡计算软件包括:最小二乘影响系数法和加权最小二乘影响系数法两种动平衡计算方法。最后进行了系统的测量不确定度和校正误差分析,并给出了校正误差产生的原因。课题研制的系统参考有关国家标准,满足用户使用要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及背景

- 1.2 国内外转子动平衡现状

- 1.3 系统改造标准

- 1.4 课题主要研究内容

- 第2章 动平衡技术及数据分析方法

- 2.1 汽轮机转子不平衡原因和危害

- 2.2 转子质量不平衡

- 2.3 刚性转子的平衡

- 2.3.1 刚性转子和挠性转子

- 2.3.2 刚性转子双面影响系数法

- 2.4 挠性转子平衡方法

- 2.4.1 影响系数法

- 2.4.2 最小二乘影响系数法

- 2.4.3 加权迭代最小二乘影响系数法

- 2.5 数据分析方法

- 2.5.1 信号的相关分析

- 2.5.2 自功率谱密度

- 2.5.3 倒谱

- 2.6 本章小结

- 第3章 硬件系统设计

- 3.1 硬件总体方案

- 3.2 传感器

- 3.2.1 电涡流传感器原理

- 3.2.2 电涡流位移传感器的安装

- 3.2.3 传感器选型

- 3.3 数据采集卡

- 3.4 工业控制计算机

- 3.5 本章小结

- 第4章 软件系统设计

- 4.1 Microsoft Visual Studio 2005 集成开发环境

- 4.2 Microsoft Visual Basic 2005 编程

- 4.2.1 面向对象的Visual Basic

- 4.2.2 DataGridView控件

- 4.3 软件构成

- 4.3.1 数据库与管理软件

- 4.3.2 振动监测分析软件

- 4.3.3 动平衡软件

- 4.4 本章小结

- 第5章 系统测量不确定度与校正误差分析

- 5.1 测量不确定度定义

- 5.2 振动信号不确定度

- 5.3 最小二乘精度估计

- 5.4 校正误差

- 5.4.1 角度误差

- 5.4.2 量值误差

- 5.4.3 校正面误差

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].转子动平衡的应用[J]. 广东化工 2016(10)

- [2].浅谈转子动平衡技术[J]. 石油和化工设备 2013(04)

- [3].转子动平衡技术探讨[J]. 中国设备工程 2011(02)

- [4].谈对转子动平衡检验技术分析[J]. China's Foreign Trade 2010(12)

- [5].电机转子动平衡去重技术的工艺研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(12)

- [6].基于遗传算法的航空发动机转子动平衡优化计算[J]. 现代机械 2017(03)

- [7].探讨石油化工厂离心泵转子动平衡技术[J]. 科技创新导报 2015(09)

- [8].一次加准法在汽轮机低压转子动平衡中的应用[J]. 广西电业 2014(03)

- [9].转子动平衡技术的研究现状和进展[J]. 广东石油化工学院学报 2012(03)

- [10].基于三点加重法的转子动平衡研究[J]. 机床与液压 2016(23)

- [11].转子动平衡技术研究与应用[J]. 工业设计 2017(04)

- [12].大型笼式转子动平衡机的开发与应用[J]. 水泥技术 2016(06)

- [13].浅析电机转子动平衡试验检测方法[J]. 科技创新与应用 2014(31)

- [14].转子动平衡影响系数法的实用化程序研究[J]. 热力发电 2012(05)

- [15].某发动机高压压气机转子动平衡模拟件工装的设计计算[J]. 航空科学技术 2010(04)

- [16].陀螺电机转子动平衡激光精密去重技术[J]. 导航与控制 2019(05)

- [17].鼠笼型转子动平衡工艺研究及分析[J]. 新技术新工艺 2015(12)

- [18].400MW燃气轮发电机转子动平衡试验方法[J]. 东方电机 2009(01)

- [19].两跨四支撑轴系转子低速动平衡实验研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [20].大吨位双悬臂转子动平衡特性研究[J]. 中国设备工程 2018(16)

- [21].基于VB设计多级水泵转子动平衡测试系统[J]. 光电技术应用 2019(03)

- [22].盘类转子动平衡机摆架有限元分析及优化设计[J]. 机械制造 2015(01)

- [23].转子动平衡首次试重相位的实验研究[J]. 机械强度 2008(02)

- [24].电机转子动平衡工艺研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(01)

- [25].大型二氧化硫风机振动故障诊断与转子动平衡现场校正[J]. 矿山机械 2018(01)

- [26].LB电机转子动平衡半自动去重系统的研制[J]. 企业家天地 2013(11)

- [27].双转子航空发动机转子动平衡研究[J]. 长沙航空职业技术学院学报 2009(02)

- [28].单平面转子动平衡实验理论研究[J]. 电站系统工程 2017(03)

- [29].基于时域—频谱分析的混流式水轮机组转子动平衡试验[J]. 水电能源科学 2016(08)

- [30].制冷机冷却风扇转子动平衡技术的研究[J]. 黑龙江交通科技 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4afd25a2098038bb79c07786.html