# 继电保护隐藏故障风险分析及电网扰动记录方法研究

### 论文摘要

继电保护系统的隐藏故障是造成大规模停电事故的罪魁祸首之一,此类事故发生概率虽然不大,但危害极大,一旦发生必将引起电网的连锁反应,并迅速蔓延最终导致电网崩溃,给电网带来灾难性的后果。随着互联系统网络容量的增大和电压等级的提高,继电保护隐藏故障也更将危及到电网的安全,因此对隐藏故障进行评估和分析对于保证电网的安全运行具有重要的理论和现实意义。而从世界的技术潮流看,防止继电保护系统隐藏故障的有效途径是建立隐藏故障的监视和控制系统。作为一种监测电力系统安全运行的自动化智能装置,故障录波器能够记录继电保护与安全自动装置的动作行为,利用所记录下参数波形和数据,能及时地发现继电保护和自动装置的缺陷,这对于实现继电保护隐藏故障的监视具有重要的意义。但目前的故障录波器只有在发生电力系统大扰动时才启动进行录波,在其它扰动或系统正常运行情况下是不录波的。为了能给继电保护隐藏故障的研究提供更完整的、宝贵的现场数据,本文也对电网扰动记录进行了研究。本文综述了国内外电力系统继电保护、继电保护隐藏故障以及故障录波器的研究现状,重点对保护系统隐藏故障误切线路的概率和扰动记录的启动判据等关键问题进行了深入研究,主要研究工作和取得的成果如下:①通过搜索几个典型的大停电事故案例,指出很多停电事故都和保护系统的不正确动作有关,并就隐藏故障的相关知识和研究理论进行了介绍。②通过分析继电保护装置隐藏故障的动作机理,定义了隐藏故障的风险区域;并利用保护装置隐藏故障概率和风险区域故障概率的计算,提出了隐藏故障误切线路的概率模型。该模型可以评估不同原理的保护装置以及整套保护系统因隐藏故障误切线路的概率,模型还计入了多条输电线路具有不同故障概率对触发继电保护装置隐藏故障的影响。③介绍了利用电网信息进行隐藏故障监视的方法,分析了实现扰动记录的可行性,并评价了目前常用的扰动信号检测方法:短时傅里叶变换、小波变换、S变换和HHT变换等。④针对电网扰动检测中存在的问题,将参数识别和预报方法有关概念引入电网扰动检测研究领域。从波形畸变的角度,提出了一种基于自适应预报的实时扰动检测方法,并编制了该方法的计算程序。对多种电网扰动进行仿真测试,仿真结果表明了该方法可以有效地检测出信号的畸变点,能够实时、准确地检测多种电网扰动,包括振荡、频率偏移和谐波等等。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题的提出及意义

- 1.2 国内外的研究现状及发展趋势

- 1.2.1 继电保护的发展现状

- 1.2.2 继电保护隐藏故障的研究现状

- 1.2.3 故障录波器的研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 1.4 小结

- 2 继电保护的隐藏故障分析

- 2.1 引言

- 2.2 几个典型事故案例分析

- 2.2.1 美国1965 年11 月9 日东北部大停电事故

- 2.2.2 湖北电网1972 年7 月27 日大面积停电事故

- 2.2.3 广东电网1990 年9 月20 日大停电事故

- 2.2.4 美加2003 年8 月14 日大停电事故

- 2.2.5 大停电事故的分析总结

- 2.3 继电保护隐藏故障简介

- 2.3.1 继电保护隐藏故障的概念和特征

- 2.3.2 保护误动与隐藏故障的区别

- 2.3.3 继电保护隐藏故障概率的计算方法

- 2.4 基于隐藏故障的风险评估方法

- 2.4.1 风险理论

- 2.4.2 衡量连锁故障的指标

- 2.4.3 仿真方法

- 2.5 小结

- 3 继电保护系统隐藏故障误切输电线路的概率模型

- 3.1 引言

- 3.2 继电保护隐藏故障的动作机理

- 3.3 继电保护系统隐藏故障误切线路的概率模型

- 3.3.1 风险区域故障概率计算

- 3.3.2 保护装置隐故藏障概率计算

- 3.3.3 保护系统隐藏故障误切线路的概率模型

- 3.4 算例分析

- 3.4.1 线路继电保护系统的配置

- 3.4.2 计算实例

- 3.5 小结

- 4 隐藏故障监视及电网扰动记录

- 4.1 引言

- 4.2 隐藏故障监视方法

- 4.2.1 广域测量系统的利用

- 4.2.2 继电保护管理信息系统的利用

- 4.2.3 故障录波器的利用

- 4.3 电网扰动记录的实现分析

- 4.3.1 微机故障录波装置简介

- 4.3.2 电网扰动记录实现的可行性分析

- 4.4 电网扰动检测方法的分析和评价

- 4.4.1 短时傅里叶变换

- 4.4.2 小波变换

- 4.4.3 S 变换

- 4.4.4 HHT 变换

- 4.5 小结

- 5 基于自适应预报方法的电网扰动检测

- 5.1 引言

- 5.2 参数辨识及预报方法

- 5.2.1 系统参数辨识

- 5.2.2 预报方法

- 5.2.3 自适应预报算法

- 5.3 基于自适应预报方法的电力系统扰动检测

- 5.3.1 电网扰动检测判据

- 5.3.2 电网扰动检测原理

- 5.3.3 算例验证

- 5.4 小结

- 6 结论

- 6.1 主要结论

- 6.2 进一步研究的方向

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].磁共振设备的典型故障及日常维护[J]. 医疗装备 2019(22)

- [2].高铁故障数据库的建立与应用[J]. 电子技术与软件工程 2020(01)

- [3].化工离心泵的故障及维护技术分析[J]. 设备管理与维修 2020(08)

- [4].心电监护仪常见故障与维修方案[J]. 中国设备工程 2020(11)

- [5].医用电子直线加速器的日常维护及故障维修[J]. 设备管理与维修 2020(08)

- [6].汽车发动机常见故障的维修处理技术研究[J]. 内燃机与配件 2020(09)

- [7].空间故障网络理论与系统故障演化过程研究[J]. 安全与环境学报 2020(04)

- [8].汽车底盘常见故障及诊断维修分析[J]. 时代汽车 2019(16)

- [9].脉动真空压力蒸汽灭菌器故障与维修方式研究[J]. 中国医疗器械信息 2016(04)

- [10].Sysmex CHEMIX-800全自动生化分析仪常见故障及排除[J]. 中国社区医师 2016(31)

- [11].探讨大型医院供配电常见故障和防范措施[J]. 通信电源技术 2017(01)

- [12].浅谈船舶柴油机的常见故障及排除方法[J]. 黑龙江科技信息 2017(10)

- [13].新能源汽车的故障维修[J]. 汽车实用技术 2017(06)

- [14].试论费森尤斯4008S型血液透析机故障及检修策略研究[J]. 中国医疗器械信息 2017(12)

- [15].简述B超几例常见故障与维修[J]. 中国医疗器械信息 2017(13)

- [16].放射科设备发生故障的原因类型及减少故障的经验探讨[J]. 临床医药文献电子杂志 2017(43)

- [17].简析心电图机常见故障及维修方法[J]. 中国医疗器械信息 2017(17)

- [18].浅析电气设备热故障产生原因及对策[J]. 中国新技术新产品 2015(10)

- [19].数字减影血管造影机手柄故障维修与改造[J]. 中国医疗设备 2015(06)

- [20].故障之源在哪里[J]. 幽默与笑话 2020(11)

- [21].汽车出了故障[J]. 语文世界(中学生之窗) 2018(Z1)

- [22].父与子·汽车出了故障[J]. 初中生学习(中) 2016(04)

- [23].父与子·汽车出了故障[J]. 初中生学习(低) 2016(04)

- [24].浅谈西安地铁二号线电客车故障处理流程[J]. 科技致富向导 2014(14)

- [25].汽车出了故障[J]. 小学生作文辅导(看图作文版) 2008(06)

- [26].自动变速器常见故障的检修[J]. 内燃机与配件 2020(03)

- [27].关于医用B超基本工作原理及故障维修措施的研究[J]. 中国卫生产业 2020(04)

- [28].血透机常见故障及维修探讨[J]. 中国医疗器械信息 2020(07)

- [29].现代汽车新技术及其故障的维修方法分析[J]. 时代汽车 2020(11)

- [30].某型起动机10 s保护停车故障的探讨[J]. 现代工业经济和信息化 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b05163c352d03a0ef77aba2.html