# 由剩余活性污泥提取物制备绿色缓蚀剂的研究

### 论文摘要

进入二十一世纪,随着人们对环保意识逐渐加强,环保型产品的研究越来越受到人们的关注。本文旨在进行剩余活性污泥减量的同时,从中提取生物活性有机物质制备绿色缓蚀剂,有着很好的理论价值和应用价值。本研究有效地实现了剩余活性污泥的减量处理,可有效提取到剩余活性污泥中有机物质的60%以上;同时本研究提取到的缓蚀剂为绿色缓蚀剂,与传统的化学缓蚀剂相比有着极大的环保优势,其添加量在1%时,缓蚀效率可达90%左右。在剩余活性污泥的提取试验中,在不同提取温度和提取酸度的条件下进行15-20小时的酸解提取,然后中和提取液至中性,过滤得到有效成分烘干备用。然后由挂片试验测试其缓蚀率,均衡各组的缓蚀率及所得的提取物干重两方面因素,确定最佳的提取条件为:提取温度为70℃,提取酸液的酸度为20%的盐酸。在保证较高的有机物提取量的情况下,缓蚀率可达到90%以上。为达到更好的缓蚀效果,对生物提取缓蚀剂进行复配,以绿色缓蚀剂为主,以化学商品缓蚀剂为辅,在保证了很好的缓蚀效果的基础上,实现了其环境友好的特性。试验用绿色缓蚀剂与np-10,碘化钾,乌洛托品,咪唑啉,硫脲,吡啶,丙炔醇,7701,EIBA进行复配,由挂片试验确定其各自效果。试验结果显示绿色缓蚀剂与低浓度的7701具有很好的复配缓蚀效果,于80℃恒温下,在15%的盐酸中,7701浓度为0.0075%、绿色缓蚀剂浓度为1%的环境下,其缓蚀效率可达95%以上。取绿色缓蚀剂和7701型缓蚀剂进行电化学试验,进行动电位扫描得到极化曲线,电化学曲线显示了绿色缓蚀剂本身具有很好的抑制腐蚀速度的作用,且能与低浓度7701化学缓蚀剂发生很好的协同效应。做交流阻抗试验,显示绿色缓蚀剂能明显增大交流阻抗,并能促使电极表面成膜。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 缓蚀剂

- 1.3 剩余活性污泥

- 1.4 该领域的研究现状及前景展望

- 1.5 本课题研究内容

- 2 试验试剂、仪器、材料及方法

- 2.1 试验试剂

- 2.2 试验仪器

- 2.3 试验材料

- 2.4 试验方法

- 2.4.1 剩余活性污泥水含量及有机物含量测定试验

- 2.4.2 对酸解剩余活性污泥条件进行优化

- 2.4.3 复配试验

- 2.4.4 静态挂片失重试验

- 2.4.5 电化学试验

- 3 结果与讨论

- 3.1 剩余活性污泥基本性质的研究

- 3.2 剩余活性污泥的提取

- 3.3 绿色缓蚀剂缓蚀效果

- 3.4 绿色缓蚀剂与化学缓蚀剂的复配

- 3.5 绿色缓蚀剂与化学缓蚀剂电化学试验

- 4 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录 作者攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].含新型有机硅缓蚀剂的制备及性能研究[J]. 火炸药学报 2020(02)

- [2].常减压中和缓蚀剂的研发及工业应用[J]. 精细石油化工进展 2020(01)

- [3].抗硫缓蚀剂在长庆油田含硫区块某转油站的应用效果研究[J]. 石油管材与仪器 2020(03)

- [4].缓蚀剂在输气管道中分布规律的数值模拟研究[J]. 石油化工 2020(06)

- [5].一种缓蚀剂性能评价试验系统的设计与应用[J]. 石油化工设备 2019(04)

- [6].浅谈酸性天然气气田井筒管材腐蚀及缓蚀剂筛选[J]. 化学工程与装备 2019(07)

- [7].离子交换型可控释放智能缓蚀剂的研究进展[J]. 腐蚀与防护 2019(07)

- [8].环保型金属缓蚀剂的研究进展[J]. 当代化工 2018(01)

- [9].二氧化碳驱采出井缓蚀剂筛选与评价流程研究[J]. 石油与天然气化工 2018(01)

- [10].植物缓蚀剂的制备方法与研究方向[J]. 表面技术 2018(03)

- [11].高流速冲蚀下特种缓蚀剂研发[J]. 石油管材与仪器 2018(02)

- [12].缓蚀剂在模拟油田集输系统工况下的性能评价[J]. 石油化工腐蚀与防护 2018(02)

- [13].一种β氨基酮缓蚀剂的合成及缓蚀性能[J]. 化工技术与开发 2018(10)

- [14].高温缓蚀剂评价方法及考察[J]. 化工设计通讯 2016(10)

- [15].植物提取液作为绿色缓蚀剂的研究进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(01)

- [16].双咪唑啉季铵盐缓蚀剂的合成及性能研究[J]. 科学技术与工程 2016(29)

- [17].一种非离子型缓蚀剂的合成及其性能研究[J]. 工业水处理 2017(02)

- [18].什么叫做缓蚀剂的增效作用?[J]. 工业水处理 2017(05)

- [19].复合缓蚀剂对碳钢腐蚀率的影响研究[J]. 现代盐化工 2017(02)

- [20].醇胺复合缓蚀剂制备方法及缓蚀性能影响因素研究[J]. 现代化工 2017(09)

- [21].适用于酸性介质的天然产物提取型缓蚀剂研究进展[J]. 化学研究 2017(04)

- [22].壳聚糖类缓蚀剂的研究进展[J]. 材料导报 2015(19)

- [23].青铜器使用化学缓蚀剂的应用探讨及除锈方法[J]. 文物鉴定与鉴赏 2015(12)

- [24].第十九届全国缓蚀剂学术讨论及应用技术经验交流会征文通知(第一轮通知)[J]. 腐蚀与防护 2016(05)

- [25].一种咪唑啉类缓蚀剂在油水两相间的传质影响因素研究[J]. 应用化工 2016(10)

- [26].绿色铜缓蚀剂的研究进展[J]. 腐蚀与防护 2014(12)

- [27].第十八届全国缓蚀剂学术讨论及应用技术经验交流会征文通知(第一轮通知)[J]. 腐蚀与防护 2013(12)

- [28].含氮杂环季铵盐离子液体缓蚀剂的合成及其性能研究[J]. 现代化工 2020(06)

- [29].美国腐蚀工程师协会国际标准工作组TG 590正式成立[J]. 石油与天然气化工 2020(04)

- [30].一种无磷缓蚀剂的应用特点[J]. 山东化工 2020(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b055619b86715292d43307e.html