# TiAl基合金高温钎料制备及钎焊工艺研究

### 论文摘要

本文针对航空发动机叶片的制造要求,使用机械合金化的方法制备Ti-Ni钎料,并对TiAl基合金进行了钎焊连接试验。分析了钎料成分及钎焊工艺对接头界面结构和力学性能的影响,确定较佳的钎料成分及其连接工艺规范参数。试验中发现:机械合金化Ti-Ni钎料,粉末颗粒度降低、均一,产生大量变形,晶粒细化及晶格发生畸变;合金化处理480min时,粉末发生团聚;原子间存在一定的扩散,无明显化合物生成。在1140℃/30min条件下,合金化120min的TiH2-50wt.%Ni-2wt.%Si钎料润湿效果及填缝能力出众,但钎角处存在严重的溶蚀现象。界面结构呈对称结构,为母材/Ti3Al+AlNiTi/AlNiTi/不完全反应区,及遍布整个界面的Ti5Si3相,AlNiTi相成长带状阻碍原子的扩散。合金化120min的TiH2-30wt.%Ni-0.2wt.%Si钎料在1100℃/30min时润湿优秀;填缝充分,钎角处没有明显的溶蚀行为。界面结构为母材/Ti3Al+AlNiTi+Ti5Si3/母材。焊后800℃热处理后,接头界面组织没有明显变化。Al元素可以改善Ti-50wt.%Ni基钎料的熔化润湿,但是生成大量的AlNiTi相;对Ti-30wt.%Ni基钎料Al元素将提高钎料的完全熔化温度。即母材向钎料的大量溶解是界面结构的最主要控制因素。Si元素可以改善钎料的熔化润湿,生成Ti5Si3,C元素生成TiC,第二相强化作用效果优于Ti5Si3,较多TiC将导致界面缺陷。使用Ti-50wt.%Ni基钎料,钎焊接头室温抗剪强度最高不到200MPa,断裂形式为典型脆性断裂;对于TiH2-30wt.%Ni-0.2wt.%Si钎料,在1100℃/30min规范下所获得的接头常温抗剪强度、高温（800℃）环境工作后室温抗剪强度和高温（800℃）抗剪强度,分别可以达到230MPa、215MPa和185MPa;接头断裂形式主要为准解理断裂。使用TiH2-30wt.%Ni-0.1wt.%C钎料,1140℃/30min条件下,接头的室温抗剪强度可以达到260MPa。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 TiAl合金连接的研究现状

- 1.2.1 TiAl合金的固态扩散焊

- 1.2.2 TiAl合金的熔化焊

- 1.2.3 TiAl合金钎焊连接

- 1.3 机械合金化

- 1.4 本课题主要研究内容

- 第2章 试验材料、设备与方法

- 2.1 试验材料及试件加工

- 2.1.1 试验材料

- 2.1.2 试件加工

- 2.2 试验设备

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 机械合金化

- 2.3.2 焊前准备

- 2.3.3 施焊

- 2.4 接头性能测试

- 2.5 接头显微组织观察和相组成分析

- 2.5.1 显微组织观察及硬度测试

- 2.5.2 断面微观分析

- 第3章 Ti-50Ni基钎料制备及钎焊接头界面组织分析

- 3.1 钎料制备工艺及性能分析

- 3.2 钎焊工艺及界面组织分析

- 2-50Ni-25i钎焊工艺及界面组织分析'>3.2.1 TiH2-50Ni-25i钎焊工艺及界面组织分析

- 2-50Ni-0.5C钎焊工艺及界面组织分析'>3.2.2 TiH2-50Ni-0.5C钎焊工艺及界面组织分析

- 3.3 小结

- 第4章 Ti-30Ni基钎料制备及钎焊接头界面组织分析

- 4.1 钎料制备工艺及性能分析

- 4.2 钎焊工艺及界面组织分析

- 4.2.1 典型接头界面组织结构分析

- 4.2.2 接头力学性能及断裂行为分析

- 4.2.3 Al元素对界面组织结构的影响

- 4.2.4 钎焊机理分析

- 4.3 小结

- 第5章 热处理对接头界面组织及力学性能的影响

- 5.1 高温热处理对界面组织的影响

- 5.2 接头的高温力学性能及断裂行为分析

- 5.3 模拟件的钎焊制造

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].微量硅元素对铜磷锡粉状钎料性能的影响[J]. 焊接 2019(10)

- [2].BNi73CrSiB-40Ni-S粉状及片状钎料工艺性能研究[J]. 汽轮机技术 2018(02)

- [3].银元素对含银钎料性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2016(11)

- [4].焊接专利[J]. 焊接 2013(12)

- [5].轧制工艺对银钎料流铺性的影响[J]. 材料科学与工艺 2015(01)

- [6].复合钎料的研究进展[J]. 河北科技大学学报 2015(04)

- [7].锂霞石复合玻璃钎料连接碳化硅陶瓷接头的应力缓释机理[J]. 硅酸盐学报 2020(03)

- [8].基于熵模型镀锡银钎料钎焊性能的定量表征[J]. 焊接学报 2020(01)

- [9].基于邦迪管低银钎料的研究[J]. 家电科技 2017(08)

- [10].电迁移对石墨颗粒增强复合钎料接头组织的影响[J]. 热加工工艺 2016(07)

- [11].AgCuSn-Ag-AgCuSn复合钎料的组织及性能[J]. 焊接 2016(03)

- [12].采用复合钎料的铝合金中温真空钎焊技术[J]. 焊接 2009(04)

- [13].含镓和铟的无镉银基中温钎料性能研究[J]. 焊接 2011(09)

- [14].电真空钎料的应用与发展[J]. 山东工业技术 2013(13)

- [15].硫对银钎料及钎焊性能的影响[J]. 焊接学报 2013(01)

- [16].非晶钎料钎焊接头形成过程研究(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2013(04)

- [17].钎料系选择对低压电器电触头性能的影响[J]. 低压电器 2011(06)

- [18].低蒸气压中温钎料研究进展[J]. 铸造技术 2011(10)

- [19].银基粉末钎料粘接挥发性能的工艺试验和研究[J]. 舰船防化 2011(06)

- [20].新型锌基复合钎料的制备及性能[J]. 焊接技术 2010(01)

- [21].金首饰用无镉K金钎料的研究与发展[J]. 贵金属 2010(01)

- [22].合金元素对6063铝合金阶梯焊中温钎料性能的影响[J]. 焊接学报 2009(08)

- [23].6063铝合金阶梯焊中温钎料腐蚀性能[J]. 焊接学报 2009(10)

- [24].低熔点铝基复合钎料的制备及其性能研究[J]. 电焊机 2009(11)

- [25].提高力学性能的无铅复合钎料[J]. 现代制造 2009(03)

- [26].中温无镉钎料的研究进展[J]. 焊接技术 2008(06)

- [27].BNi52MnCoNbSiFeB合金钎料粉末的制备与性能研究[J]. 广东化工 2020(18)

- [28].高温钎料焊膏研究进展[J]. 贵金属 2020(S1)

- [29].铜磷基非晶钎料的钎焊性能研究[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [30].Ni-Mn-Si-Cu-B-Ce钎料钎焊性能的研究[J]. 热加工工艺 2016(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b06394542cc5c8b9d866115.html