# 利用菜籽油制备的生物基多元醇工艺及在聚氨酯泡沫中的应用

### 论文摘要

本论文研究了以菜籽油为原料,通过环氧化、羟基化反应制备菜籽油生物基多元醇的工艺,并将制备的生物基多元醇、聚醚多元醇、泡沫稳定剂、催化剂、水、发泡剂设计成组合聚醚,然后组合聚醚和异氰酸酯进行发泡得到聚氨酯硬泡。环氧菜籽油的性能用环氧值、碘值来表征,生物基聚醚多元醇的性能用羟值、粘度、环氧值、胺值来表征。泡沫性能用导热系数、尺寸稳定性、压缩强度、密度和闭空率来表征。详细研究了反应温度、反应时间、双氧水用量、甲酸用量、磷酸用量对菜籽油环氧化的影响,得到了菜籽油环氧化反应的最佳反应条件：磷酸用量为2%、双氧水用量为双氧水理论理论用量的1.6倍、甲酸用量为甲酸理论用量的0.5倍、反应温度为60℃、反应时间为8h。详细研究了反应时间、反应温度、投料摩尔比(二异丙醇胺摩尔数与每100g环氧油中环氧键的摩尔数之比)对菜籽油生物基多元醇性能和泡沫性能的影响,得出得出最佳羟基化反应条件。最佳羟基化反应条件为：反应时间6 h、温度160℃、摩尔比1.3：1。用红外表征菜籽油、环氧菜籽油、菜籽油多元醇物质结构。凝胶渗透色谱来测定物质的分子量分布。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 菜籽油、及生物质在聚氨酯泡沫中的应用概况

- 1.1.1 菜籽油的基本概况

- 1.1.2 硬质聚氨酯泡沫概况

- 1.1.3 生物质在聚氨酯泡沫中的应用概况及意义

- 1.2 合成生物基多元醇的方法及进展

- 1.3 生物基多元醇在聚氨酯泡沫中的应用

- 1.4 本课题研究的内容及意义

- 1.4.1 课题的提出和意义

- 1.4.2 主要研究内容及目的

- 1.4.3 技术方案

- 2 菜籽油的环氧化

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验试剂与实验仪器

- 2.1.2 反应原理

- 2.1.3 实验操作

- 2.1.4 检测方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 磷酸用量的影响

- 2.2.2 甲酸用量的影响

- 2.2.3 双氧水用量对环氧化的影响

- 2.2.4 温度对环氧化的影响

- 2.2.6 正交试验

- 2.3 结构表征

- 2.3.1 红外谱图

- 2.3.2 凝胶渗透色谱

- 2.4 小结

- 3 环氧菜籽油的羟基化

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验试剂及实验仪器

- 3.1.2 羟基化原理

- 3.1.3 操作步骤

- 3.1.4 检测方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 摩尔比对产品性能的影响

- 3.2.2 反应温度对产品性能的影响

- 3.2.3 反应时间对产品性能的影响

- 3.2.4 正交试验

- 3.3 结构表征

- 3.3.1 红外谱图

- 3.3.2 凝胶渗透色谱

- 3.4 小结

- 4 菜籽油生物基多元醇在聚氨酯泡沫中的应用

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验试剂及实验仪器

- 4.1.2 操作步骤

- 4.1.3 测试方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 不同羟基化反应时间制备的生物基多元醇对泡沫性能的影响

- 4.2.2 不同摩尔比制备的生物基多元醇对泡沫性能的影响

- 4.2.3 不同羟基化反应温度制备的生物基多元醇对泡沫性能的影响

- 4.2.4 正交试验下各反应因素对泡沫性能的影响

- 4.3 小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].生物基聚酯与聚酰胺纤维的研发进展[J]. 纺织学报 2020(01)

- [2].生物基聚酰胺纤维引领产业绿色发展[J]. 纺织科学研究 2020(02)

- [3].宁夏沙漠区2种生物固沙材料性能对比[J]. 中国水土保持科学 2020(03)

- [4].生物基热固性树脂研究进展[J]. 热固性树脂 2020(03)

- [5].生物基聚酯的技术现状与趋势[J]. 纺织导报 2020(09)

- [6].新型生物基聚合物的合成及应用研究进展[J]. 天津化工 2020(05)

- [7].生物基化工与材料产业技术的开发与探索[J]. 化工设计通讯 2018(08)

- [8].范伦特公司组建合作联盟推进生物基芳烃技术工业化开发[J]. 石油炼制与化工 2017(01)

- [9].生物基产品发展现状及前景分析[J]. 生物产业技术 2017(04)

- [10].生物基纤维品牌知多少[J]. 纺织科学研究 2017(09)

- [11].欧盟生物基产业科技战略解析[J]. 中国生物工程杂志 2016(04)

- [12].液体闪烁计数法测定生物塑料中生物基含量[J]. 分析试验室 2014(11)

- [13].生物基纤维开发动向与发展前景[J]. 中国纤检 2015(19)

- [14].欧盟积极发展生物基经济[J]. 化工新型材料 2015(11)

- [15].美国生物基工业增加400万个就业岗位[J]. 精细石油化工进展 2015(05)

- [16].生物基1,3-丙二醇中微量杂质的气相色谱-质谱分析法[J]. 现代化工 2020(01)

- [17].生物基聚酰胺研究现状[J]. 国际纺织导报 2020(02)

- [18].西北最大环保型生物基纤维项目落户宁东[J]. 石油化工应用 2018(05)

- [19].欧盟生物基研究与创新体系的发展与启示[J]. 中国生物工程杂志 2018(09)

- [20].生物基增塑剂在聚脲中的应用[J]. 山东化工 2017(13)

- [21].生物基聚酯技术的新进展[J]. 合成纤维 2017(06)

- [22].关于经济落后地区发展县域经济的思考——以四川屏山发展生物基(竹纤维)纺织产业为例[J]. 西部经济管理论坛 2016(02)

- [23].生物基热固性树脂研究获系列进展[J]. 前沿科学 2015(01)

- [24].生物基 离我们究竟有多远?[J]. 中国纺织 2014(01)

- [25].生物基环氧树脂的研究进展[J]. 粘接 2014(06)

- [26].生物基复合材料及其标准概况[J]. 中国标准化 2012(03)

- [27].生物基复合材料检测方法体系研究:分析鉴定方法[J]. 中国标准化 2012(03)

- [28].生物基聚酯的发展[J]. 合成技术及应用 2012(03)

- [29].利用生物质废弃物生产生物基产品[J]. 安徽农学通报(上半月刊) 2011(17)

- [30].朗盛将生产全世界首款生物基EPDM橡胶[J]. 世界橡胶工业 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b096ccf75d56f8187551966.html