# 沥青路面二次再生技术研究

### 论文摘要

沥青路面冷再生技术已经在国内公路大修养护工程中得到广泛的应用。许多已经进行过冷再生大修的路段,经过长期的使用达到或接近使用寿命,如何对这些路面进行大修改造成为各地公路建设管理部门面临的实际问题。以国内外已有的研究成果为基础,研究水泥稳定沥青路面二次再生技术。通过试验分析了二次再生原材料的性能,建议将CBR值和压碎值作为判断旧冷再生材料能否进行二次再生的指标。通过SEM电扫显微镜观察水泥稳定二次再生混合料的微观结构,分析其微观结构特点、强度形成机理及影响因素,认为沥青团粒结构、沥青膜界面和旧集料砂浆界面的存在,对二次再生混合料强度和稳定性有不利影响。在室内对二次再生混合料的各项性能进行研究,并将其与初次冷再生时的各项性能进行对比,研究表明二次再生混合料路用性能能够满足二级公路的要求,部分性能优于初次冷再生混合料。结合实体工程现场调查数据和室内试验结果,计算分析了几种二次再生典型路面结构的结构层层底拉应力状况,分别从材料性能和结构性能两方面研究二次再生路面材料用于路面基层、底基层的结构适应性。同时,本文还研究了二次再生路面施工工艺和质量控制技术,提出了二次再生施工质量控制指标和技术要点,并在试验路修筑过程中进行了验证。实践证明,二次再生混合料基层、底基层能够满足相关路用性能要求；沥青路面二次再生技术具有良好的经济和社会环境效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要研究内容

- 第二章 旧冷再生路面状况调查及病害原因

- 2.1 旧冷再生路面状况调查

- 2.1.1 道路概况

- 2.1.2 路面状况调查

- 2.2 病害原因分析

- 2.2.1 路面病害特点

- 2.2.2 病害形成原因

- 第三章 二次再生混合料微观结构及强度形成机理

- 3.1 稳定剂的选择

- 3.1.1 沥青类稳定剂

- 3.1.2 水泥类稳定剂

- 3.2 水泥稳定类材料强度形成原理

- 3.2.1 水泥稳定类材料强度形成机理

- 3.2.2 影响水泥稳定材料强度的因素

- 3.3 二次再生混合料微观结构及强度形成原理

- 3.3.1 二次再生路面材料性状分析

- 3.3.2 二次再生混合料微观结构及强度形成机理

- 第四章 二次再生材料组成设计及路用性能

- 4.1 二次再生原材料性能及组成

- 4.1.1 二次再生原材料组成

- 4.1.2 二次再生原材料、新骨料性能

- 4.2 二次再生混合料配合比设计

- 4.2.1 级配组合设计

- 4.2.2 配合比的确定

- 4.3 次再生混合料路用性能研究

- 4.3.1 力学性能研究

- 4.3.2 稳定性研究

- 第五章 二次再生路面结构承载力及结构适应性

- 5.1 原路面及铣刨后剩余旧路结构层顶面承载力

- 5.1.1 试验路概况及大修方案

- 5.1.2 承载力分析

- 5.2 二次再生路面材料修筑基层后的路面结构承载力

- 5.2.1 103国道大修路面结构承载力分析

- 5.2.2 106国道大修路面结构承载力分析

- 5.3 二次再生路面材料用于路面结构的适应性

- 5.3.1 基于二次再生路面材料强度与路用性能的适应性分析

- 5.3.2 基于应力状况和结构性能的二次再生路面材料适应性分析

- 第六章 二次再生路面施工工艺及质量控制技术

- 6.1 二次冷再生技术分类

- 6.1.1 就地二次冷再生

- 6.1.2 厂拌二次冷再生

- 6.2 二次冷再生施工工艺及质量控制

- 6.2.1 就地二次冷再生施工工艺

- 6.2.2 就地二次冷再生施工质量控制要求

- 6.2.3 就地二次冷再生质量控制要点

- 6.2.4 厂拌二次冷再生施工工艺

- 6.2.5 厂拌二次再生施工质量控制要求

- 6.2.6 厂拌二次冷再生质量控制要点

- 6.2.7 施工现场检测数据

- 6.3 二次再生沥青路面经济与社会环境效益

- 6.3.1 经济效益

- 6.3.2 社会与环境效益

- 主要结论与展望

- 1 主要结论

- 2 深入研究建议

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b14102bcca5066beefd3e27.html