# 手持GPS在土地整理项目验收核查中的应用研究

### 论文摘要

GeoXH手持机通过内部天线提供实时亚英尺级精度(<30厘米),通过可选用的飓风Tornado?外部天线提供分米级精度(10厘米)。由于在实时情况下可获得高精度位置,因此测量人员可以毫不费力地找到掩埋和隐藏的资产,挖开电缆和管道,而不用枉费力气,也不用承担在资产附近遭受伤害的风险。无需再进行后台数据处理,简化了资产目录和实际测绘作业。三个均匀分布于测区的已知点求解模型参数比利用两个已知点求解模型参数时得到检核点的外符合精度更高。当已知点的个数能都覆盖整个测区时,此时得到的精度更高,即已知点的点位点位间的相对位置分布均匀且精度较高的情况下,模型参数的外符合精度在毫米量级之内。通过精度更高的已知点,再加上更加适合的转换参数,手持机的定位精度能够达到30cm左右。通过这个结论本文可以得出,手持GPS的精度是可以满足土地整理项目验收核查工作所要求的精度指标。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 土地整理的重要意义

- 1.3 土地整理中存在的问题

- 1.4 土地整理核查的内容

- 1.5 问题的提出

- 2 手持GPS 定位精度与误差的研究

- 2.0 手持机国内外进展

- 2.1 手持机简介

- 2.1.1 GeoXH 手持机

- 2.1.2 真实世界的亚英尺级性能

- 2.1.3 手持机的系统组成

- 2.2 手持GPS 定位稳定性研究

- 2.2.1 观测时长对定位精度影响的试验

- 2.2.2 内符合精度大小的试验

- 2.2.3 手持GPS 绝对定位精度试验

- 2.2.4 手持GPS 相对定位精度试验

- 2.3 单点定位系统误差改正原理

- 2.4 手持式GPS 误差改正

- 2.5 本章小结

- 3 手持GPS 与GPS RTK 联合试验

- 3.1 手持机应用前景

- 3.2 RTK 与手持机测量系统

- 3.3 实践举例

- 3.4 土地整理项目验收核查成果

- 3.5 结合土地整理得出的结论

- 3.5.1 土地整理概念

- 3.5.2 本章小结

- 4 不同转换模型精度探讨

- 4.1 引言

- 4.2 CORS 相关理论

- 4.3 测量精度的影响因素分析及转换模型

- 4.3.1 接收设备和观测的影响因素

- 4.3.2 坐标转换模型的影响因素

- 4.4 本章小结

- 5 手持机坐标系统校正及项目验收核查成果

- 5.1 手持机坐标系统校正

- 5.2 项目验收核查成果

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].深圳:泥头车须装GPS并限速[J]. 广东交通 2012(06)

- [2].GPS跨海水准测量施测方法探讨[J]. 福建信息技术教育 2013(02)

- [3].GPS新技术在地籍测绘中的应用分析[J]. 中国新技术新产品 2019(23)

- [4].GPS测绘技术在测绘工程中的应用研究[J]. 林业科技情报 2019(04)

- [5].测绘工程技术中GPS技术研究[J]. 居舍 2019(34)

- [6].基于WebGIS的GPS车辆监控系统[J]. 测绘标准化 2019(04)

- [7].GPS测绘技术在建筑工程测量中的应用[J]. 智能城市 2020(01)

- [8].工程测量中GPS控制测量平面与高程精度研究[J]. 交通世界 2019(31)

- [9].傅里叶分析在高层建筑物GPS动态观测中的应用[J]. 矿山测量 2019(06)

- [10].基于GPS追踪的大耳猬背包设计[J]. 四川动物 2020(01)

- [11].融合GPS与强震仪数据实时监测瞬时地壳形变[J]. 测绘通报 2019(12)

- [12].基于GPS观测同震位移场的汶川地震矩震级计算[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [13].测绘工程中GPS测绘技术的应用分析[J]. 河南建材 2020(01)

- [14].基于GPS定位的插电式混合动力汽车能量管理策略研究[J]. 交通信息与安全 2019(06)

- [15].道路桥梁工程测量中GPS技术的应用[J]. 山西建筑 2020(03)

- [16].工程测绘中的GPS测绘技术[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [17].关于GPS技术在大地测量中的应用研究[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [18].GPS在海洋测绘中的应用研究[J]. 工程技术研究 2020(01)

- [19].GPS在土地测量中的应用研究[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [20].探究GPS技术在工程测量中的应用[J]. 建材与装饰 2020(05)

- [21].GPS高程拟合在露天矿山测量中的应用分析[J]. 世界有色金属 2019(22)

- [22].GPS测绘技术在矿山地质测绘中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [23].探讨地质测绘中GPS技术的运用思路构建[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [24].智能手机GPS定位精度分析实验[J]. 电子元器件与信息技术 2019(12)

- [25].浅析GPS技术在矿山测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(23)

- [26].GPS技术在海洋测绘中的运用效果研究[J]. 科技创新与应用 2020(08)

- [27].水电站GPS高采样率监测中周跳探测[J]. 工程勘察 2020(01)

- [28].基于GPS应变、地震应变率与震源应力场对帕米尔高原现今构造变形特征的分析[J]. 地球物理学报 2020(03)

- [29].基于GPS测绘技术的工程测绘[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(18)

- [30].出租汽车GPS数据的空间分布特征及应用——以广州市为例[J]. 城市交通 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b1f4b171d9fda6455faf42d.html