# 基于VSC的FACTS装置STATCOM、SSSC、UPFC的建模和应用研究

### 论文摘要

随着现代电力系统进入大系统、超高压远距离输电、跨区域联网的新阶段,以及电力市场的逐步完善和电力企业的商业化运行,电力系统迫切需要越来越多的控制手段来进行潮流调节和提高系统的稳定性。灵活交流输电（FACTS）为应对电力系统面临的这些挑战提供了可能,同时灵活交流输电技术的应用也为电力系统的运行与控制带来许多新的特性与变化。因此,研究FACTS技术并建立适应性强、.模拟准确的仿真模型,对FACTS装置接入系统进行深入的安全评估,已成为电力系统分析应用软件必须开展的工作。本文针对三种基于电压源换流器（VSC）的FACTS装置——静止无功发生器STATCOM、静止同步串联补偿器SSSC和统一潮流控制器UPFC——的仿真模型展开探索和研究。通过查阅大量的FACTS相关文献,论述了STATCOM、SSSC、UPFC的基本原理及应用情况,并重点介绍了这三种FACTS装置的基本元件——电压源换流器VSC的工作原理和实现技术。在分析STATCOM、SSSC、UPFC工作原理和应用的基础上,找到与原有潮流计算程序能够实现较好兼容的静态模型,提出了考虑直流侧电容动态过程的改进准稳态模型,并在由中国电力科学研究院系统所开发的电力系统机电暂态稳定计算软件PSD-BPA暂态稳定程序的基础上开发了计算这三种FACTS装置各种模型的仿真模块。通过算例对准稳态模型的改进模型与简化模型的仿真结果进行了对比,论证了各模型的适用范围。最后,针对UPFC定线路功率控制策略在实际电网中的应用问题,提出了三种新的控制策略方案——定断面潮流控制策略、分段控制策略和PSS型控制策略,为充分发挥UPFC的强大控制功能进行了有益的探讨。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 FACTS的产生背景和装置简介

- 1.3 FACTS技术在电力系统中的研究现状

- 1.4 论文的主要内容

- 第二章 电压源换流器VSC简介

- 2.1 VSC（Voltage Source Converter）概述

- 2.2 VSC基本原理

- 2.2.1 电压源单相全桥逆变电路

- 2.2.2 电压型三相桥式逆变电路

- 2.2.3 电压型逆变器的特点

- 2.3 脉宽调制技术PWM

- 2.3.1 PWM基本原理

- 2.3.2 SPWM（Sinusoidal PWM）正弦脉宽调制

- 2.4 小结

- 第三章 静止同步补偿器STATCOM数学模型的研究与分析

- 3.1 引言

- 3.2 静止同步补偿器STATCOM简介

- 3.2.1 静止同步补偿器STATCOM概述

- 3.2.2 STATCOM基本原理

- 3.3 STATCOM模型分析

- 3.3.1 静态模型（潮流计算）

- 3.3.2 准稳态模型（暂态计算）

- 3.4 软件设计

- 3.4.1 面向对象

- 3.4.2 STATCOM准稳态模型计算方法

- 3.4.3 STATCOM准稳态模型软件设计流程

- 3.5 算例分析

- 3.5.1 小系统算例分析

- 3.5.2 大系统算例分析

- 3.6 小结

- 第四章 静止同步串联补偿器SSSC数学模型的研究与分析

- 4.1 引言

- 4.2 静止同步串联补偿器SSSC简介

- 4.2.1 静止同步串联补偿器SSSC基本原理

- 4.2.2 SSSC控制功能

- 4.3 SSSC数学模型

- 4.3.1 静态模型（潮流计算）

- 4.3.2 准稳态模型（暂态计算）

- 4.4 软件设计

- 4.4.1 SSSC准稳态模型计算方法

- 4.4.2 SSSC软件设计流程

- 4.5 算例分析

- 4.5.1 小系统算例分析

- 4.5.2 大系统算例分析

- 4.6 小结

- 第五章 统一潮流控制器UPFC数学模型的研究与分析

- 5.1 引言

- 5.2 统一潮流控制器UPFC简介

- 5.2.1 统一潮流控制器UPFC基本结构

- 5.2.2 UPFC的潮流控制

- 5.3 UPFC数学模型

- 5.3.1 静态模型（潮流计算）

- 5.3.2 准稳态模型（暂态计算）

- 5.4 软件设计

- 5.4.1 UPFC准稳态模型计算方法

- 5.4.2 UPFC软件设计流程

- 5.5 算例分析

- 5.5.1 小算例系统分析

- 5.5.2 大系统算例分析

- 5.6 小结

- 第六章 UPFC模型中保护限幅和控制策略的研究

- 6.1 引言

- 6.2 UPFC模型中保护限幅的研究

- 6.3 UPFC控制策略的研究

- 6.4 实际算例分析

- 6.5 小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 未来工作与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 攻读硕士学位期间参加的科研工作

### 相关论文文献

- [1].FACTS装置对次同步振荡的抑制机理研究[J]. 贵州电力技术 2014(11)

- [2].FACTS在电力系统中的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(20)

- [3].动物们稀奇古怪的小秘密[J]. 学苑创造(7-9年级阅读) 2017(05)

- [4].Funny facts[J]. 时代英语(高一) 2008(03)

- [5].Funny facts[J]. 时代英语(高二) 2008(03)

- [6].柔性交流输电技术(FACTS)在现代电力系统中的应用展望[J]. 电子测试 2013(16)

- [7].灵活交流输电(FACTS)技术[J]. 东北农业大学学报 2008(04)

- [8].含FACTS装置的大电网新能源系统的稳定性协调控制综述[J]. 黑龙江电力 2017(04)

- [9].综述:利用柔性交流输电系统(FACTS)装置增强电力传输能力（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2015(08)

- [10].FACTS装置抑制次同步振荡的研究综述[J]. 现代电力 2008(04)

- [11].FACTS和新型输电技术发展现状及在我国特高压电网中的应用前景研究[J]. 电工电能新技术 2013(04)

- [12].基于电压稳定及FACTS配置的输电能力的研究[J]. 华东电力 2008(03)

- [13].Optimal setting and placement of FACTS devices using strength Pareto multi-objective evolutionary algorithm[J]. Journal of Central South University 2017(04)

- [14].FACTS装置在线路融冰中的应用[J]. 电子世界 2015(18)

- [15].FACTS装置对含风电互联系统低频振荡特性分析[J]. 电力系统保护与控制 2020(08)

- [16].基于FACTS控制器输电线路非全相运行对供电和系统稳定的研究及分析[J]. 自动化与仪器仪表 2015(11)

- [17].ABB FACTS当选“全球十年11大技术”[J]. 电气时代 2011(10)

- [18].计及FACTS的暂态安全稳定紧急控制策略[J]. 中国电力 2019(01)

- [19].电力系统多FACTS交互作用与协调控制综述[J]. 电网技术 2016(12)

- [20].ABB FACTS当选“全球十年11大技术”[J]. 自动化与仪表 2011(10)

- [21].浅议FACTS协调控制研究进展与展望[J]. 科技与企业 2015(12)

- [22].基于多FACTS的网侧阻尼协调控制量化指标研究[J]. 中国电机工程学报 2014(31)

- [23].FACTS在电力系统中的应用[J]. 船电技术 2014(10)

- [24].潮流计算中的FACTS通用模型[J]. 电子技术与软件工程 2018(09)

- [25].多FACTS协调控制数模混合仿真试验[J]. 电网技术 2017(12)

- [26].典型FACTS设备对连锁故障风险影响研究[J]. 电力系统保护与控制 2012(03)

- [27].多FACTS元件控制变量配对方法与协调投运策略[J]. 电力自动化设备 2017(04)

- [28].基于参数解耦的FACTS设备多目标优化配置[J]. 电网与清洁能源 2019(07)

- [29].并联储能型FACTS元件对连锁故障的影响[J]. 电力系统保护与控制 2016(11)

- [30].浅析FACTS在兴义地区电网无功控制中应用的可行性[J]. 机电信息 2011(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b2a62cb91787ebec8baa90a.html