# 脱除FCC汽油中硫的研究

### 论文摘要

近年来,随着世界经济的高速发展,各国生活水平质量不断提高,人们对环境要求也逐步提高,生产满足环保要求的清洁燃料油已是炼油业发展的总趋势。选择性吸附脱硫,氧化脱硫等成为一种具有前景的脱硫技术。然而针对全球性的重油（FCC）质量差,劣质化等特点,单一脱硫技术很难进行深度脱硫,达到环保的要求,复合脱硫及新的脱硫方法显示了较好的脱硫效果。本文制备了金属离子改性吸附剂——M/AC和M/NaY分子筛,用于真实汽油吸附脱硫,检测它们的脱硫效果,综合考虑,选出最佳吸附剂Cu+/AC,在30℃,6h,剂油比为1：1的条件下对FCC燃料油吸附脱硫。结合本实验组的研究工作,采用H2WO4和H2C2O4作为钨源通过一步法制备了WO3/SBA-15催化剂,并对SBA-15分子筛和WO3/SBA-15催化剂进行了表征；同时对真实FCC汽油进行吸附-氧化萃取脱硫,详细的考察和优化了脱硫实验条件。结果表明,SBA-15介孔材料表面积大,孔径大,是理想的催化剂载体。WO3能高度的分散在载体中,表现了良好的催化活性和稳定性。在反应温度333 K、反应时间90 min、预处理FCC汽油10 mL、催化剂用量0.16 g、双氧水0.5 mL、萃取剂与汽油体积比为1、萃取时间30 min的条件下,脱硫率可达87.85%。同时又做了以下工作：（1）用离子液体对FCC汽油进行萃取脱硫实验,考察了离子液体的脱硫性能,单级脱硫率达53%,多级萃取脱硫率可达95%；（2）优化了离子液体萃取脱硫的实验条件,考察了1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐萃取剂剂油比、反应时间、反应温度、反应级数、含水量等对萃取脱硫率的影响。1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐以剂油比1：1,反应时间为30 min,反应温度为35℃,反应级数为6次萃取预处理后汽油效果优于其它两种有机溶剂萃取剂,多级萃取脱硫率高达95%。同时实验结果也表明离子液体萃取剂再生后重复脱硫率无明显下降,故离子液体具有很好的重复使用性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 燃料油脱硫的必要性和形势

- 1.2 燃料油类型及含硫化合物的组成

- 1.3 燃料油主要脱硫方法

- 1.3.1 催化裂化加氢脱硫

- 1.3.2 燃料油的非加氢脱硫

- 1.4 本论文研究的主要目的、主要研究内容及创新点

- 第二章 实验仪器、试剂和方法

- 2.1 实验用的化学试剂及仪器

- 2.1.1 实验用主要化学试剂

- 2.1.2 实验用主要仪器

- 2.2 实验方法及分析仪器

- 2.2.1 实验方法

- 2.2.2 分析仪器

- 2.3 试验计算方法

- 第三章 吸附脱除FCC汽油中硫的研究

- 3.1 FCC汽油预处理吸附剂的选择

- 3.2 M/Y和M/AC吸附剂的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 吸附剂用量对脱硫率的影响

- 3.3.2 不同金属离子改性吸附剂对脱硫性能的影响

- 3.3.3 吸附时间对Cu/AC脱硫性能的影响

- 3.3.4 吸附温度对Cu/AC脱硫性能的影响

- 3.3.5 改性吸附剂的红外表征

- 3.4 FCC汽油的预处理

- 3.5 小结

- 第四章 氧化萃取脱除FCC汽油中含硫化合物的研究

- 4.1 前沿

- 3/SBA-15催化剂'>4.2 一步法制备WO3/SBA-15催化剂

- 4.3 氧化脱硫实验

- 4.4 结果与讨论

- 3/SBA-15催化剂的XRD表征'>4.4.1 WO3/SBA-15催化剂的XRD表征

- 4.4.2 催化剂的红外谱图

- 4.4.3 催化剂的紫外-可见谱图

- 4.4.4 催化剂吸附脱附等温线

- 4.4.5 样品的BET表征

- 4.4.6 萃取剂用量和萃取时间对脱硫率的影响

- 2O2用量对脱硫率的影响'>4.4.7 H2O2用量对脱硫率的影响

- 4.4.8 催化剂用量对脱硫率的影响

- 4.4.9 催化剂反应时间对脱硫率的影响

- 4.4.10 反应温度对脱硫率的影响

- 4.4.11 催化剂再生对脱硫率的考察

- 4.4.12 氧化后萃取与直接萃取对硫含量的影响

- 4.5 小结

- 第五章 有机硫化物离子液体萃取脱除的初步研究

- 5.1 离子液体基础

- 5.2 离子液体的制备

- 5.2.1 直接合成法

- 5.2.2 间接合成法

- 5.3 离子液体的应用

- 5.4 离子液体萃取脱硫

- 5.4.1 离子液体及有机溶剂萃取剂的脱硫实验

- 5.4.2 结果与讨论

- 4]离子液体的再生实验'>5.4.3 [BMIM][BF4]离子液体的再生实验

- 4]离子液体脱硫前与脱硫再生后的红外谱图表征'>5.4.4 [BMIM][BF4]离子液体脱硫前与脱硫再生后的红外谱图表征

- 5.5 小结

- 第六章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].活性白土吸附FCC催化剂胶渣中稀土元素离子的研究[J]. 无机盐工业 2020(05)

- [2].FCC卫星通信业务及台站概述[J]. 数字通信世界 2020(03)

- [3].影响FCC再生立管输送催化剂影响因素的分析[J]. 化工进展 2020(08)

- [4].FCC装置酸性水总量与油含量的优化[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(16)

- [5].浅析FCC占用带宽射频测试[J]. 通信技术 2013(07)

- [6].FCC汽油中己硫醇的生成机理[J]. 石油学报(石油加工) 2011(03)

- [7].FCC三旋细颗粒凝结长大特性实验研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [8].基于颗粒谱的FCC旋风分离器故障诊断技术的初步探索[J]. 石油学报(石油加工) 2017(03)

- [9].板式塔在FCC液化气脱硫溶剂再生塔的应用[J]. 当代化工 2015(09)

- [10].化学法FCC废催化剂复活工艺及工业应用[J]. 炼油技术与工程 2011(11)

- [11].探讨以FCC模式对儿童原发性肾病综合征的效果及预后的影响[J]. 中国实用医药 2018(29)

- [12].喷雾干燥在FCC催化剂的应用[J]. 石化技术 2017(01)

- [13].FCC沉降器内部空间压力分布的数值模拟[J]. 石油炼制与化工 2014(04)

- [14].FCC汽油吸附脱硫工艺及研究进展[J]. 广东化工 2014(19)

- [15].海泡石的酸改性及其作为FCC催化剂基质的初步研究[J]. 石油炼制与化工 2008(02)

- [16].分子筛催化FCC汽油中噻吩类硫化物烷基化脱硫[J]. 现代化工 2015(02)

- [17].油浆抽余油FCC反应[J]. 化工进展 2013(04)

- [18].生物质油与蜡油在FCC装置共炼的多目标优化[J]. 化工学报 2020(05)

- [19].FCC提升管反应器中终止剂注入对裂化反应的影响[J]. 化工学报 2016(08)

- [20].降低FCC干气中重组分提高总液收的探讨[J]. 河南化工 2015(10)

- [21].FCC汽油吸附脱硫技术[J]. 环境科学与管理 2012(06)

- [22].基于多尺度分析的FCC金属应变率敏感性研究[J]. 高压物理学报 2009(03)

- [23].不同基属FCC油浆的萃取分离与应用研究[J]. 石油炼制与化工 2008(02)

- [24].重油高效转化FCC催化剂的工业应用[J]. 石油炼制与化工 2015(12)

- [25].FCC环管进料喷嘴对提升管中气固流动结构的影响[J]. 石油炼制与化工 2014(01)

- [26].FCC优质护理服务理念在新生儿家长健康教育中的应用[J]. 护理研究 2013(03)

- [27].拟薄水铝石@高岭土复合材料的合成及其在FCC催化剂中的应用[J]. 石油化工 2020(03)

- [28].FCC汽油脱硫小试装置的设计[J]. 辽宁石油化工大学学报 2014(04)

- [29].多变量约束预估控制在FCC分馏塔上的应用研究[J]. 化学工程与装备 2008(12)

- [30].FCC催化剂中重金属镍离子的固定化试验研究[J]. 华北科技学院学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b3e4eeccf308f1cd4cd7143.html