# 甲烷无氧芳构化反应催化剂载体的研究

### 论文摘要

甲烷无氧芳构化反应是甲烷直接催化转化过程中的一个重要反应,它对天然气的直接利用和深入了解甲烷分子中C-H键的活化本质都具有非常重要的意义。近年来,在甲烷无氧芳构化催化剂的制备、改性以及反应机理等方面的研究已取得了长足的进步。目前较为理想的催化剂体系是担载Mo的HZSM-5催化剂。为了将催化剂在连续固定床反应器上应用,研究挤条成型的Mo/HZSM-5甲烷无氧芳构化催化剂有着重要的意义。本论文首先研究了不同硅铝比和不同晶粒大小的HZSM-5对甲烷无氧芳构化反应的影响。研究结果表明,硅铝比不同,催化剂的催化反应活性也不同。随着分子筛硅铝比的升高,甲烷的转化率和芳烃收率均降低,当HZSM-5分子筛SiO2/Al2O3=45的时候,该催化剂有着最佳的反应性能。另外,Mo/纳米HZSM-5催化剂在甲烷无氧芳构化催化反应中性能要优于Mo/微米HZSM-5催化剂。在此基础上论文着重研究了挤条成型的Mo/纳米HZSM-5催化剂的催化反应性能。以Al2O3、SiO2为载体的研究结果表明,Al2O3载体的加入减少了催化剂的B酸量,对甲烷无氧芳构化反应不利,导致甲烷转化率降低,并且催化剂积碳严重。通过适量添加SiO2载体,减少Al2O3载体的量,可以提高催化剂的B酸量,从而可提高甲烷转化率,并降低催化剂的积碳量。另外,还研究了La2O3与Al2O3复合型载体对甲烷无氧芳构化反应的影响。结果表明,载体La2O3与Al2O3存在着最佳配比,即当载体La2O3/Al2O3=1时,催化剂有最佳的催化反应性能,其甲烷转化率为7.70%,芳烃收率为3.09%。6%为最佳Mo载量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 甲烷转化的意义

- 1.2 甲烷转化的主要途径

- 1.3 甲烷无氧芳构化反应的研究进展

- 1.3.1 甲烷无氧芳构化催化剂金属活性组分的研究

- 1.3.2 甲烷无氧芳构化催化剂载体的研究

- 1.3.3 甲烷无氧芳构化催化剂助剂的研究

- 1.3.4 Mo物种与分子筛载体相互作用的研究

- 1.3.5 甲烷无氧芳构化催化剂积碳的研究

- 1.3.6 甲烷无氧芳构化反应中抑制积碳的研究

- 1.4 甲烷无氧芳构化反应的反应机理

- 1.5 ZSM-5沸石分子筛简介

- 1.6 论文的选题依据和主要研究内容

- 2 实验部分

- 2.1 主要试剂与原料

- 2.2 催化剂的制备

- 2.2.1 ZSM-5分子筛

- 2.2.2 压片成型催化剂

- 2.2.3 机械混合挤条成型法

- 2.2.4 浸渍挤条成型法

- 2.3 甲烷无氧芳构化反应的评价

- 2.3.1 反应评价装置

- 2.3.2 反应装置流程图

- 2.3.3 催化剂的反应评价及数据处理

- 2.4 催化剂物化性能的表征

- 2.4.1 SEM

- 2.4.2 吡啶FT-IR表征

- 3-TPD表征'>2.4.3 NH3-TPD表征

- 2.4.4 X射线衍射分析（XRD）

- 3 HZSM-5硅铝比及晶粒大小对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 3.1 引言

- 3.2 ZSM-5的基本性质

- 3.2.1 纳米与微米ZSM-5分子筛的SEM照片

- 3.2.2 纳米与微米ZSM-5分子筛的XRD

- 3.2.3 纳米与微米ZSM-5分子筛的酸性位

- 3.3 甲烷无氧芳构化反应催化反应性能

- 3.3.1 HZSM-5硅铝比对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 3.3.2 HZSM-5晶粒大小对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 3.4 小结

- 2O3和SiO2对甲烷无氧芳构化的影响'>4 载体Al2O3和SiO2对甲烷无氧芳构化的影响

- 4.1 引言

- 4.2 催化剂的制备、载体的组成及强度

- 4.3 催化剂表征

- 4.3.1 催化剂的酸类型表征

- 3-TPD表征'>4.3.2 催化剂的NH3-TPD表征

- 4.4 催化剂的甲烷芳构化反应性能

- 2O3对甲烷无氧芳构化反应的影响'>4.4.1 载体Al2O3对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 2的加入对甲烷无氧芳构化反应的影响'>4.4.2 载体SiO2的加入对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 2O3与SiO2的加入对甲烷无氧芳构化反应的影响'>4.4.3 复合载体Al2O3与SiO2的加入对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 4.5 小结

- 2O3和La2O3对甲烷无氧芳构化反应的影响'>5 载体Al2O3和La2O3对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 5.1 引言

- 5.2 催化剂的制备及载体的组成

- 5.3 催化剂表征

- 5.3.1 催化剂的酸类型表征

- 3-TPD表征'>5.3.2 催化剂的NH3-TPD表征

- 5.4 催化甲烷芳构化性能

- 2O3与La2O3对甲烷无氧芳构化反应的影响'>5.4.1 复合载体Al2O3与La2O3对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 5.4.2 担载不同Mo量的催化剂对甲烷无氧芳构化反应的影响

- 5.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].柠檬酸对MoO_3/CeO_2-Al_2O_3催化剂耐硫甲烷化性能的影响（英文）[J]. 燃料化学学报 2016(12)

- [30].铂基催化剂对甲醛的室温催化净化性能[J]. 中国粉体技术 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b413b9f489531cd21708a35.html