# 铁铝梯度合金板及其多层结构设计制备与屏蔽机理

### 论文摘要

为了适应复杂电磁环境对屏蔽材料的高屏效要求,本文设计了梯度合金板和物理多层结构(合金板/介质层/合金板)屏蔽材料。利用热浸镀铝和表面扩散合金化的方法在纯铁DT4E表面形成铁铝软磁合金层,制备出具有多层结构的铁铝梯度合金板。利用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、软磁材料直流磁性测量系统、同轴测试装置和磁通门计等多种测试手段对其微观组织、软磁性能、屏蔽性能进行研究,探讨了微观组织与性能的关系,分析梯度合金板和物理多层结构的屏蔽机理。热浸镀铝层包括表面铝层和铁铝合金层。铁铝合金层呈“锯齿状”浸入纯铁基体中,主要成分为柱状晶Fe2Al5。随着热浸铝温度升高,合金层厚度增加。浸铝后的铁板经过扩散热处理,形成两侧为铁铝软磁合金层,中间为纯铁基体的铁铝梯度合金板。合金板外侧铝含量较高,向心部逐渐递减,浓度呈梯度分布。铁铝梯度合金板的矫顽力与基体处于同一水平,约为40A/m;软磁性能较纯铁基体有所降低。铁铝梯度合金板的地磁屏蔽系数约为26,相对于基体纯铁提高了8倍。浸铝温度为700℃得到的梯度合金板屏蔽系数最大。铁铝梯度合金板为两层铁铝软磁合金夹一层纯铁的三层结构,通过各层之间耦合并联分流,实现对地磁场的有效屏蔽。地磁屏蔽性能受到测试试件结构因素的影响,方筒试件尺寸增大,可提高地磁屏蔽效果。电磁屏蔽性能测试表明,700℃浸铝工艺下的铁铝梯度合金板电磁屏蔽效能最高,与退火态的纯铁基体相当;浸铝温度升高,梯度合金板的电磁屏蔽性能下降。梯度合金板中各层的阻抗呈梯度连续分布,会降低材料对电磁波的反射系数,影响电磁屏蔽效能。对物理多层结构的屏蔽性能进行了研究,地磁屏蔽系数相对于铁铝梯度合金板提高了10倍,可达258。物理多层结构为两层导磁层夹一层不导磁层,磁场经过磁性屏蔽罩两次分流作用,可更加有效地屏蔽地磁场,提高地磁屏蔽性能。但是物理多层结构并不能有效提高电磁屏蔽性能,相对于梯度合金板的电磁屏蔽效能有所降低。改进物理多层结构(导体/电介质/导体),电磁屏蔽性能较好,相对于单层材料有了较大的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 电磁屏蔽原理

- 1.2.1 磁场屏蔽

- 1.2.2 电磁场屏蔽

- 1.2.3 多层结构屏蔽

- 1.3 屏蔽材料研究现状

- 1.3.1 磁屏蔽材料

- 1.3.2 电磁屏蔽材料

- 1.4 热浸镀铝技术

- 1.5 铁铝合金热处理

- 1.6 本文的研究目的和内容

- 第2章 材料与试验方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 显微组织观察

- 2.2.2 物相分析

- 2.2.3 软磁性能测试

- 2.2.4 屏蔽性能测试

- 第3章 铁铝梯度合金设计与微观组织观察

- 3.1 引言

- 3.2 磁屏蔽体结构设计

- 3.3 铁铝梯度合金制备

- 3.3.1 热浸铝工艺流程

- 3.3.2 热浸铝温度选择

- 3.3.3 热浸铝时间选择

- 3.3.4 热浸铝及微观组织分析

- 3.4 铁铝梯度合金板热处理

- 3.4.1 软磁合金热处理

- 3.4.2 铁铝梯度合金板热处理

- 3.5 铁铝梯度合金板微观组织观察及表征

- 3.5.1 铁铝梯度合金板横截面金相观察

- 3.5.2 合金层厚度测定

- 3.5.3 铁铝梯度合金横截面SEM 观察和成分分析

- 3.5.4 XRD 物相分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 铁铝梯度合金板软磁性能和屏蔽性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 铁铝梯度合金板软磁性能

- 4.3 铁铝梯度合金地磁屏蔽性能

- 4.3.1 铁铝梯度合金方筒屏蔽效能与结构的相关性

- 4.3.2 浸铝板热处理前后屏蔽效能对比

- 4.3.3 铁铝梯度合金地磁屏蔽性能

- 4.3.4 铁铝梯度合金地磁屏蔽机理

- 4.4 铁铝梯度合金电磁屏蔽性能

- 4.5 本章小结

- 第5章 物理多层结构性能与屏蔽机理

- 5.1 引言

- 5.2 物理多层结构地磁屏蔽

- 5.2.1 物理多层结构

- 5.2.2 地磁屏蔽性能

- 5.2.3 地磁屏蔽性能影响因素分析

- 5.2.4 地磁屏蔽机理分析

- 5.3 物理多层结构电磁屏蔽

- 5.3.1 电磁屏蔽性能

- 5.3.2 电磁场屏蔽机理

- 5.3.3 电磁屏蔽结构设计

- 5.3.4 改进物理多层结构电磁屏蔽性能影响因素分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其他研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].聚能切割钛合金板数值模拟及优化设计[J]. 火工品 2020(04)

- [2].钛合金板抗12.7mm穿甲燃烧弹倾角效应试验研究[J]. 兵器材料科学与工程 2013(02)

- [3].钛合金板抗12.7mm穿甲燃烧弹厚度效应试验研究[J]. 兵器材料科学与工程 2012(05)

- [4].爆炸分离钛合金板的研究[J]. 振动与冲击 2019(13)

- [5].铝镁锰合金板金属屋面施工应用[J]. 科技传播 2010(22)

- [6].超倍尺宽钛合金板坯成形工艺研制[J]. 金属加工(热加工) 2018(12)

- [7].考虑冲击缺陷的钛合金板的疲劳寿命预估[J]. 航空学报 2016(07)

- [8].中钢成功开发铁镍基超合金板[J]. 世界钢铁 2012(02)

- [9].大规格TC4钛合金板坯的制备[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [10].Gr.5钛合金板塑性降低的原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2016(01)

- [11].Ti70合金板的组织与力学性能的各向异性[J]. 金属热处理 2020(08)

- [12].铝镁锰合金板屋面系统保温与防水施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(13)

- [13].轧制工艺对电磁搅拌和固态挤压铝铁合金板坯轧制板表面质量与组织性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(06)

- [14].TA2钛合金板的阳极氧化工艺[J]. 中国有色金属学报 2010(S1)

- [15].工业建筑屋面用铝镁锰合金板[J]. 中国建筑防水 2014(15)

- [16].安装方式对阻尼合金板减振特性影响的试验研究[J]. 噪声与振动控制 2020(01)

- [17].复合添加微量Er,Y对Al-Zn-Mg-Cu-Zr合金板组织与力学性能的影响[J]. 材料工程 2010(05)

- [18].不同工艺成形的TC2合金大规格板坯组织分析[J]. 热加工工艺 2015(17)

- [19].某型直升机TA2钛合金平台板烧蚀检测评估[J]. 直升机技术 2018(04)

- [20].SP700钛合金板轧制过程的组织演变和力学性能研究[J]. 有色金属材料与工程 2019(03)

- [21].Al-Zn-Mg合金板淬火时效工艺研究[J]. 轻合金加工技术 2009(04)

- [22].宝钢特钢分公司热轧炉卷项目全面进入设备安装[J]. 钢结构 2008(11)

- [23].Ni80Cr20合金板坯锻造裂纹成因分析及改进[J]. 锻压技术 2018(11)

- [24].TC4钛合金板不同加工条件下组织对比研究[J]. 材料开发与应用 2017(04)

- [25].W粉粒度对粉末温轧制备钨铜合金板组织和性能的影响[J]. 粉末冶金工业 2019(06)

- [26].钛合金板锻造工艺研究[J]. 装备机械 2018(01)

- [27].一次性修复下颌骨缺损的临床分析[J]. 医药论坛杂志 2008(21)

- [28].用钛合金板锻造带球形法兰芯轴型零件新工艺[J]. 锻压技术 2020(06)

- [29].Al-7.0Zn-2.9Mg合金板在制备过程中的显微组织及力学性能[J]. 材料热处理学报 2017(06)

- [30].颈椎前路微型记忆加压合金板的体外生物力学研究[J]. 中国脊柱脊髓杂志 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b4f47a5c0c57eee525e5839.html