# 探析隐框玻璃幕墙施工的质量控制措施

山东天元装饰工程有限公司山东临沂

摘要：随着生活水平不断提高，人们对建筑提出了更高的要求，一方面要保证工程的质量，另一方面还要保证结构的美观性。隐框玻璃幕墙是一种现代建筑外部维护结构，广泛应用于建筑工程之中。但是幕墙本身容易出现质量缺陷，这就需要在施工中务必做好施工质量的控制工作。

关键词：隐框玻璃幕墙；高层建筑；应用与发展

一、隐框玻璃幕墙工程概述

隐框玻璃幕墙是当前高层建筑外围防护墙体新型施工技术，其可独自承受幕墙风力与重力的作用。隐框玻璃幕墙工程可充分融合建筑主体结构，让工程本身具有较高的实用性和美观性。随着建筑行业的发展，隐框玻璃幕墙的优势也更为明显。首先，其可十分有效地减少工程地基施工中所消耗的基础材料。隐框玻璃幕墙与轻质混凝土材料在性质上和特点上具有较高的相似性，其可显著降低建筑的负荷。其次。隐框玻璃幕墙可有效增强建筑的抗震性能。在隐框玻璃幕墙前期设计中，应考虑建筑承重和抗震性能，且与传统的钢筋混凝土建筑相比，其建筑安全性更强。最后，隐框玻璃幕墙的环保性能较强。玻璃材料本身具有较强的可再生能力，玻璃幕墙可反复多次使用，这也充分顺应了绿色节能建筑的发展趋势。

二、高层建筑隐框玻璃幕墙关键施工工艺

2.1隐框玻璃幕墙的施工工序

施工工艺流程为：施工前材料、设备准备→定位、测量、放线→预埋件安装处理→立柱、横梁安装→防雷均压环、接地安装→防火层安装→玻璃注胶及装配制作安装→密封胶嵌缝→窗扇安装→施工现场清理→竣工验收。

2.2施工材料准备

技术人员在工程施工前应结合施工图纸和施工现场，编制施工材料的供应清单，做好施工机械的准备工作。机械设备对工程的安全性有着较大影响。故而施工前需对工程中使用的设备进行全面的检测和检验，确保设备处于良好的运行状态。高层建筑施工中对技术人员的技术能力和施工技术都有着十分严格的要求。在工程施工前，要对施工人员进行系统全面的培训，防止工程建设中出现严重的安全问题。且施工人员需在工程建设前熟读施工图纸，明确施工质量标准，从而确保施工中出现的问题能够得到有效的调整和修正。

2.3幕墙的安装施工

在幕墙安装前应对其进行分格处理，让玻璃的长边比适中。切不可将其规划为狭长形或正方形。在连接件安装中，要严格按照设计图纸的参数在横梁和立柱位置弹出墨线，并确定预埋钢板与连接件之间的连接位置，做好连接件与预埋钢板之间的焊接工作，同时还要预留一定的调整空间，调整的范围应大于允许的误差范围。

2.4骨架的安装

安装构件式玻璃墙时，需先完成立柱安装，之后再完成横梁的安装。安装立柱时可坚持由上而下的顺序。采取交圈施工方式，边施工，边检查。若焊口的周围存在镀锌层，则可在对焊接中对被破坏的部分做好防腐工作。竖梁焊接的位置需满足工程施工的要求，另外还应对焊接的变形量予以严格控制。施工后再检查是否有漏焊的问题，并且还要在这一过程中做好变形处理施工。

在立柱安装之前，需按照零件加工图来完成零件的加工作业，采用不锈钢与立柱连接方式连接防腐垫片和连接件，然后连接连接件与支座。在固定的过程中注意采用对称焊接的方式来控制应力因素所产生的变形现象。若在焊接后出现的变形情况超出了合理的范围，则需先做好校正工作，之后方可进行接下来的工序。在安装立柱料接头的过程中，应始终保持在同一水平面上。在完成铝合金主柱料安装施工后，需加强垂直度质量检查工作。检查合格后做好铁角码和立柱料固定螺栓介子焊接固定，且焊接的长度应满足设计和技术交底的基本要求。再者，及时清理焊渣，在做好质量检查后采取有效措施做好防腐处理。完成立柱料安装和检验工作后方可安装横料，横料两端连接件主要使用柔性垫片来完成不锈钢螺栓与立柱连接。在完成横料安装后，再做好质量检查工作，对其进行严格校正后方可进入到下一项工序当中。

2.5玻璃工程

玻璃运输是玻璃工程中的重要内容。玻璃应存放在专门的玻璃箱子当中，同时运输时需采取有效的保护措施。在幕墙玻璃与车架接触的位置垫毛毡，从而减少震动和磨损对幕墙玻璃的负面影响。在玻璃运送到施工现场后，要让其立即安装就位，从而减少对玻璃的不利影响。由于玻璃运送到现场前经过了长距离运输，所以在安装施工需严格检查玻璃的质量，如玻璃表面是否存在明显损伤，玻璃是否平整光滑以及结构胶固化后的参数是否满足国家设计的要求和规范等。

三、施工质量控制措施

3.1预埋件与安装基准线检查

在预埋件安装施工中，要对纵横两个方向的中心线予以严格检查。在主体工程建设和施工中，监理工程师应仔细检查预埋件设计是否满足设计图纸的要求。同时还要检查预埋件固定是否科学合理，是否可确保混凝土浇筑施工中不发生移位问题。拆模之后再检查预埋件表面是否清洁平整。幕墙安装前仔细检查预埋件的偏差，针对预埋件埋设偏差或楼买现象，可检查其处理方式是否科学、有效。在检查安装基准线时，要检查其是否完整、正确，各层的标高是否准确齐全。

3.2加工制作质量控制

隐框玻璃幕墙构件通常在工厂加工完成。所以监理工程师要在加工厂检查加工精度和加工环境是否满足工程施工的要求、同时还要指派专人到加工现场对构件加工的环节予以全面的检查，观察铝材加工是否出现变形的问题、加工尺寸偏差是否超标以及玻璃边缘处理是否能够满足工程施工的要求等。在检查中还要将打胶室内温度和适度控制作为一项重要内容，若其条件无法满足加工需要，则需及时通知施工单位采取有效的处理措施。检查双面贴胶条的厚度以及胶缝位置基材的清洁方法，查看结构硅酮胶是否出现过期的问题。严格控制双组分结构硅酮胶的配合比，结构通硅胶应均匀混合后方可注胶；并及时提醒施工单位清理没有用完的胶，不可对其采取搬运处理，以免影响胶的粘结力。

3.3隐框玻璃幕墙现场安装质量控制

（1）监理人员应严格检查立柱与主体结构之间的连接件，同预埋件的焊接质量和防腐质量能否满足工程施工的要求，严格检查立柱垂直度偏差是否在合理范围。（2）测量立柱纵向连接的间距，且立柱和连接件间要设置绝缘垫片；立柱与主体结构之间应保证其连接的质量和效果，材料的质量和性能也应满足要求。（3）横梁安装的平整度、横梁与立柱连接的可靠性均应满足施工要求，横梁两端与立柱之间要设置弹性弹片。（4）仔细检查玻璃构件安装的质量和镀膜位置的准确性。（5）拼接缝平直度要满足工程施工的要求，确保镀膜时无脱落的问题，让玻璃的色彩饱和度和均匀度保持良好。（6）密封材料和密封胶的厚度应满足工程施工的要求。（7）要求避雷接地施工需具有较强的可靠性和安全性。（8）玻璃幕墙接地系统与主体结构避雷系统连接质量应满足规范要求。且在安装施工中，监理工程师要严格控制每一个细节的质量，若发现不满足工程施工质量要求的环节，要及时向施工单位提出，同时责令其整改，在满足工程施工要求后方可进行下一阶段的工程建设。

结束语

隐框玻璃幕墙施工的质量对建筑工程整体的质量和性能有着直接的影响。幕墙可优化建筑外观，所以必须加大对幕墙施工质量的控制力度，使其充分满足我国暂行的建筑材料标准，并对工程施工的每一个环节予以有效的监控，从而达到验收的目的，促进我国建筑幕墙工程的快速发展。

参考文献

[1]陈高星，葛艳艳.隐框玻璃幕墙工程的施工质量管理分析[J].门窗，2017（12）.

[2]杨玲香.隐框玻璃幕墙在高层建筑中的关键施工技术[J].建材与装饰，2017（16）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b52e598fac44e0da8d93946.html