# 智能化建筑中电气施工的技术要点金国水

浙江省工业没备安装集团有限公司浙江省杭州市311215

摘要：随着信息技术的快速发展，已被运用到各行各业之中。智能化建筑为适应人们对居住办公环境安全、便利、舒适和高效要求应运而生，其不仅具备传统建筑的性能，还将建筑设备、办公自动化和通信网络系统纳入其中，进行建筑结构、系统、服务和管理间的优化组合，不仅保障了建筑的使用功能，更是极大提高了人们的工作与生活质量。

关键词：智能建筑；电气技术；现状；措施

引言

建筑电气工程是现代建筑发展中的重要部分，建筑电气工程的质量直接影响建筑物的正常使用。这就要求，具体的项目施工人员要有一定的专业素质和责任心，对可能出现的情况及时分析、保护补救，做好智能化建筑中的电气施工。

1智能化建筑电气施工概述

建筑电气是将电能、电气技术相结合，维持和改善室外空间的电、光等环境因素，以提高人们的生活质量，建筑电气的施工工程图是指导建筑电气工程预算、具体施工方案的重要图表依据，是整个电气图的主要组成部分。建筑电气工程是整个建筑的供、用电工程，其主要组成内容包括：交配电工程、外线工程、动力与照明工程和消防报警系统、电视电话等弱电工程。

2智能建筑电气安装施工的重要性

电气属于建筑施工当中一个非常重要的环节，直接影响了居民的生活，一个科学合理的电气设计能为居民增添不少便利。而智能建筑对电气的要求也更高，利用建筑和电气的巧妙结合，设计出极具特色且为使用带来便利的创意，让居民生活更加美好。所以当代的建筑工程中，除了建筑本身的质量需要严格要求外，电气的设计和电气设备的质量也是一个需要重视的细节。施工的工人并非人人都对电气的知识很了解，在施工的过程中难免会犯一些错误，没有整体的认知，使得整个电气的系统并不完美甚至影响居民的生活，还可能导致火灾等危险事件的发生，所以在对建筑工程的监督过程中，对电气的要求也要非常严格，必须要达到安全标准并且要具有人性化。电气工程可谓是建筑工程中非常核心的一部分，没有它，建筑工程再如何进步，也只是流于表面，永远无法取得真正的改变。

3智能建筑电气施工技术要点分析

3.1电线敷设

智能建筑对电气施工技术具有严格的要求，需要施工人员在铺设电线的过程中熟悉设计图纸，严格按照设计图纸要求进行，不能随意进行变更与改动；同时电缆不能交叉铺设，必须要排列整齐且加以固定，对标志牌进行及时装设，并采用备用长度的电线，以免因温度而导致电缆变形或电缆滑动等。此外，安装或运输电缆时，不能扭伤或过度弯曲电缆，在环境较为恶劣的情况下或电化学腐蚀区，必须要做好缆线保护工作以及管道防腐措施，延长电缆的使用寿命，保障人员的生命安全。值得注意的是，并排铺设时应该前后错开管道内的电缆接头，注重管道的防锈和畅通，封闭好管道出入口。

3.2开关插座安装

在智能建筑电气施工中，必须要以施工要求为基础进行吊扇钩盒、灯具开光、插座等安装工作，使其与安装图纸要求相符，具体要求为：门框和开关盒的距离保持在150~200mm的范围内，前后与左右的盒位许可偏差要低于50mm，同一室内成排布置的吊扇和灯具的中心许可偏差应小于5mm。在预埋安装施工过程中，应该结合现浇板的厚度来设置扇钩，将钢筋与圆圈折成90°角，将其插入到接线盒底的中间部位；在此基础上结合板厚折好剩余的钢筋头，使其成90°角，并将其焊接牢固在板筋上。

3.3防雷接地

①对避雷带进行合理安装，其可随建筑结构弯曲或做成圆弧，以免建筑物被击坏；避雷线安装过程中应该遵循牢固与平直的原则，不能出现弯曲和高低起伏的现象。②借助钢筋制作引下线，钢筋的截面需要与设计要求相符，保证钢筋连接的规范性，严禁出现死角；引下线的金属保护管要与引下线进行电气连通。③为了避免雷电伤害到人类，必须要采取科学合理的接地措施，将雷电流释放到地上；按照施工图纸的要求焊接连通两条结构主筋，并用油漆进行标记，以便检查和引出；以电气安装设计图纸为依据查找防雷接地的位置，在此基础上进行施工，保证施工材料与设备的齐全。

3.4配电设备安装

在智能建筑电气工程工作，配电箱的数量多且型号复杂，许多配电箱受消防和楼宇等弱电专业的控制，因而配电箱内部的设置严格、原理复杂。对于配电箱而言，其作为电力负荷在施工现场的直接控制器，直接关系到工程中弱电负荷、照明、动力能否正常工作。因此在不打开箱门的前提下，配电箱的防护等级要超过IP40，而打开后的防护等级应超过IP20，并以现场情况为依据选用下进下出或上进上出的接线方式进行安装。

3.5远程处理机和BAS线路安装

为了确保建筑物各RPU通讯和自动控制系统的透明度，可以将不同的RPU安装在同一线路中，以便控制同一系统；同时用空调机组监控BAS系统（电气设备自动化系统）时，需要在机房中或机房附近设置RPU，这样空调机组的控制系统能够使用剩余后的输入和输出口，并作为连接水位信号灯和照明控制等的工具。此外，利用BAS系统铺设线路的过程中，需要对部分需用到专门管线的线路进行了解，如BAS的通信线路、流量计线路、水位浮子开关线路等，这些线路都是由制造商提供专门的屏蔽线或导线。

4智能建筑电气施工中存在的问题和解决措施

4.1存在的问题

智能建筑电气施工人员的平均技术水平较低。由于电气施工需要专业的技术操作人员，但现实情况是许多建筑企业并未配备专业智能建筑电气技术员，现场施工人员的技术水平相对较低，致使建筑电气施工的规划化和科学化施工存在隐患。另外，由于智能建筑电气作为近年来的新兴技术，与其配套设备和系统规范等跟不上电气技术的发展步伐，这就致使智能建筑电气在发展中不能很好的发挥自身效果，在一定程度上降低了智能电气设备的使用效果和使用寿命，使电气设备使用上造成浪费。

4.2针对智能建筑电气施工问题的解决措施

首先，在智能建筑电气施工前，认真做好施工计划，并配备专业技术员，同时要对岗位施工员进行操作培训，使其掌握正确操作设备的要领，并通过严格的监督管理来把好施工质量。其次，要严格按照施工图进行施工，整体深刻理解设计者的用意和理念。避免脱离图纸而依靠经验来进行施工的情况发生，对于具体施工中施工图与现场有冲突时，及时沟通，进行探讨认可后方能进行图纸修改。再次，做好每个施工环节的监督与控制工作，制定监督措施，做好电气施工与土建施工的良好衔接工作。操作的过程要严格遵循电气施工质量规范，采用合格的材料和设备，严禁使用伪劣产品，保证工程的安全可靠。

结束语

建筑电气安装工程的质量由安装过程中的各种细节决定，而建筑电气安装工程的质量又能决定一个建筑工程的质量。如今的生活，我们不能想象：如果离开电能，我们会怎样的生活，因此我们对于电气安装工程的技术要一而再，再而三的精炼、提高，将危险降到最低，将可靠性、稳定性提到最高，给人们，给社会提供更好的生活，给予更大的便利。

参考文献：

[1]刘颖.论电气技术在智能建筑设计中的应用[J].科技传播，2010（7）.

[2]赵璐.论智能建筑弱电安装工程的管理[J].四川建筑，2005（5）.

[3]钱凌云.电气技术在智能建筑中的应用[J].中国科技信息，2006（18）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b6f69b5636995f54341a5eb.html