# 大气污染源检测方法及预防措施

张亮亮

深圳市华保科技有限公司

摘要：在科学技术不断发展的今天，大气环境的废气和固体废气物的排放严重影响着气候环境变换，而对人们的身体健康造成威胁。本文主要对大气污染源及检测采样分析方法进行论述，并提出预防措施。

关键词：气候环境；大气污染源；采样分析；检测结果

一、大气污染物的种类及大气污染源的形成

（一）大气污染物的种类

大气污染数量及种类较多，主要分为化学性物质、放射性物质以及生活性物质三类。另外根据污染的形态划分，又可以分为气态污染物以及颗粒污染物两种；如果按照其污染源之间的相互关系，那么可以将其分为一次污染物和二次污染物两种。其中的一次污染物主要是从污染源中直接排除的原始物质，在进入大气中后并没有产生相应的性质和形态变化。而二次污染物主要是一次污染物在大气中与相应的一种或者是多种污染物之间发生了光化反应或者是化学反应，从而形成了新的污染物。

（二）大气污染源的形成

通常情况下大气污染主要发生在距离地面12km的范围以内，并且随着大气环流以及风向的移动会产生相应的漂移作用，因此大气污染是一种流动性污染，并且具有着传播范围广、扩散速度快以及持续时间较长的特点。

如果按照污染源的不同对其进行划分，其主要可以分为自然污染源和人为污染源两种类型。首先对于自然污染源来说，其主要是由于自然原因造成的大气污染，例如火杀喷发等。而人为污染主要是由于人类生产和生活活动而造成的大气污染，其也是当前大气污染中最主要的污染。

1.工业污染

作为当前人为环境污染源中的大气污染主要来源，工业污染也是目前大气卫生防护工作的工作重点之一，在先进的工业迅速发展的前提下，大气污染中污染物的数量和种类也越来越多。另一方面，不同性质及工艺过程下同样原料和产品所造车的对大气污染的程度也存在着一定的差异性。

2.生活污染

在没有实现供暖的乡村地区，以及部分城镇人口居住集中区，居民生活过程中所使用的炉灶以及大量煤炭等，同样也是危害较为严重的大气污染源。特别是在冬季采暖的时间段里，受污染地区会存在着一定的烟雾弥漫现象，是一种不容忽视的大气污染源。

3.交通运输污染

当前交通运输事业以及交通运输工具的不断发展，促使了城市及乡镇道路中行驶的汽车数量日益增多，火车、飞机、轮船等客货运输业有了较为繁荣的发展，但是这在另一面却造成了新的大气污染源的产生，其中汽车尾气排放是当前最急需解决的污染问题。

二、大气污染源检测

（一）采样布点

为了确保采样所得的样品具有广泛的代表性，对于采样位置的选择主要应满足以下要求：

首先采样位置的设立应在气流相对平稳的管段中，并且做好应在距离接头或者边境管段断面下游方向大于6D处或者是上游方向大于3D处，其最小不能少于管道直径的1.5D。其次，对于采样断面烟气流速的控制应保持在5m/s以上，优先考虑垂直管段。第三，避免将采样位置设置在容易产生积存尘粒的水平烟道底部，从而避免可能产生的气流带走的存积灰尘而造成误差的出现。

（二）采样孔和采样点

对于废气中的气态污染物进行采集的过程中，由于其本身在管道中的分布状况较为均匀，所以对其测定位置没有较高的要求，可以直接将其设置在排气管的入口或者是中心点进行采样处理。但是对于带有尘粒的烟气来说，应根据其烟道断面的具体形式进行布点处理。通常情况下采样孔的直径应大于75mm，同时为了确保后期检测的便利性，应在采样孔上增焊短管并利用丝堵堵上。

（三）采样频次及采样方法

1.采样频次

在采样中对于烟气和烟尘的采样，应保持每年两次、每次采集3个以上数量的样品。

2.采样方法

首先如果污染物的浓度分布较为均匀，且其能在整体上代表整个横断面的污染物浓度的化，则可以采用“一点采样法”在管道横断面的中心进行采样，该种方法通常情况下被用于气体污染物的采样。

其次，如果管道断面流速与污染物的浓度分布呈现不均匀状况时，则采用“多点采样法”，该种方法较多的被应用与颗粒污染物的采样中。

三、检测结果讨论

以下是某油田公司采油三厂对部分站的加热炉污染物排放情况的检测，其结果如下：

（一）检测结果

从以上检测结果中可以看出，该采油厂的部分加热炉烟尘浓度和黑度以及燃油加热炉中的SO2与《从业炉窑类大气污染物排放标准》的二类区标准相符合，其燃气加热炉中的SO2最高排放浓度在《大气污染物综合排放标准》允许的范围之内，另外，加热炉中烟尘中的浓度及排放速率也均符合排放规定。

（二）污染物状况分析

1.产生原因

该种污染物的产生主要是燃料在燃烧的过程中气相硫化物以及固相的细小粉尘随着烟气而排出，对于这部分物质的生成量测定较为困难。如果按照《环境统计收手册》中所提供的方法对其进行推算的换，其工业废气的年排放量应为7.03×104Nm?，烟尘的年排放量则为84.1t。

2.污染状况

从以上检查结果分析来看，虽然该厂单台的加热炉所产生的烟尘以及CO等均没有超过相关规定标准，但是其总的排放量较大，所以应采取一定的措施对其烟尘总量进行控制，这也是减少环境污染的有效途径。

3.烟尘危害

烟气中的主要有尘粒和降尘，同时也含有少量的飘尘，但也正是这一部分飘尘对人体的危害是最大的，其能在空气中漂浮几小时甚至是几个月之久，并且能够随着呼吸作用进入肺部，从而粘附与支气管壁与肺泡壁上，对人体健康产生着较为严重的危害。

四、污染物的预防和控制措施

（一）提升操作运行水平

操作运行水平主要是在加热炉运行的过程中，应保持降低烟尘浓度、减少排放量和提升加热炉燃烧效率之间的一致性，从而在在确保高效的燃烧效率的同时，使得烟尘浓度和烟尘排放量降低。

（二）改进设备性能

对于燃烧设备来说，应选用与之性能相匹配的燃油器，或者对燃烧邮箱以及油罐设施进行改造，从而提升燃油预热的温度，在保证燃油泵供油压力稳定的基础上，对高耗能的加热炉进行更换和停用处理。

（三）选择优质燃料

在进行设备燃料的选择时，应采用质量稳定或者是含水量符合要求的原油作为燃料，在条件允许的情况下还可以采用燃油加热炉为燃气加热炉。经过大量的实际应用证明，采用天然气为主要燃料的加热炉运行状况以及燃烧效率等，都比燃煤加热炉的效率高，并且其产生的烟尘排放量和烟气黑度都较低，能够有效的达到环境保护的目的。

五、结语

在当前社会公众环境保护意识逐渐加强的同时，加强环境保护和污染源的治理，是当今企业可持续发展的战略目标。在后来的工作中，其应通过对污染源的检测和分析，积极采取相应的处理措施对其进行解决，从而达到企业经济效益与社会经济效益的共同提升。

参考文献：

[1]付晓洁，大气污染源的监测方法及污染物控制浅谈[J].黑龙江科技信息，2011（20）：59-59

[2]李海燕，毛细管柱气相色谱法测定大气污染源氯苯类化合物[J].污染防治技术，2008（2）：100-101

[3]城培玉，浅议对大气污染源的探测方法[J].中国科技纵横，2013（14）：55-56

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b737178908e334c6337262f.html