# 二氧化钛纳米材料制备及光催化性能

### 论文摘要

光催化氧化技术已经成为治理环境问题的最具潜力的技术方法之一。在各种各样的半导体中,TiO2因为其无毒、廉价及稳定的化学性质被公认为降解空气和水中的污染物的性能优异的光催化剂。但是,TiO2较宽的禁带宽度（锐钛矿3.2eV和金红石3.0 eV）使它只能吸收利用仅占太阳光5%的紫外光,这大大限制了TiO2的应用。因此,制备能同时利用紫外光（290-400 nm）和太阳光（400-700 nm）的TiO2催化剂具有重大意义。在TiO2中Ti位点上掺杂其他化合物不失为一种很好的办法。在本论文中我们制备了两种掺杂过渡金属的TiO2：（一）CuF2掺杂的TiO2纳米片；（二）Mn掺杂的TiO2纳米粒子,并对它们的光催化性能进行了研究,结果发现合成样品在可见光下都具有良好的降解有机污染物的性能。我们用不同方法合成了CuF2掺杂的TiO2纳米片和Mn掺杂的TiO2纳米粒子,并用SEM、TEM和XRD等表征手段对样品进行了表征,同时测试了合成样品的光催化性能。因为这些样品以前从未研究过,所以细致地研究这些样品的物理和化学性质很有意义。本论文主要研究内容如下：1.通过简单的水热法,利用含有TBOT、Cu（NO3）2、PVP和HF的混合溶液制备CuF2掺杂的Ti02纳米片。扫描电镜结果显示合成的样品具有边长约为60 nm片状结构。同时研究了合成样品在可见光下光催化降解甲基橙的效率,结果显示在掺杂CuF2以后样品的光催化降解能力大大提升,并且比商用Ti02（P25）的光催化效果要好。优异的光催化效果主要取决于样品独特的形状和CuF2的掺杂。这种新型光催化剂为合成高催化性能的Ti02提供了可行性方法。2.通过简单的水热法,以TBOT和MnSO4为前驱体合成Mn掺杂的Ti02纳米粒子。并用XRD、SEM和SEM-EDS等表征手段对样品进行了表征,结果显示合成的样品具有很好的锐钛矿晶型,并且在600℃烧后新出现了金红石晶型。同时研究了合成样品在可见光下光催化降解钙羧酸指示剂的效率,结果显示掺杂0.0388g MnSO4的未煅烧的TiO2的催化性能要比煅烧后样品的催化性能要好。本论文还研究了Mn和氨水加入量以及煅烧温度对样品的影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- Table of contents

- Chapter Ⅰ. Introduction

- 1.1. Development of photocatalyst

- 1.2. Semiconductor Photocatalysis

- 2'>1.3. Photocatalysis on TiO2

- 1.3.1. Water Adsorption

- 2 Adsorption'>1.3.2. H2Adsorption

- 1.3.3. Oxygen Adsorption

- 2 Adsorption'>1.3.4. CO and CO2Adsorption

- 3 and H2S Adsorption'>1.3.5. NH3 and H2S Adsorption

- 1.4. Modifications of TiO2 Nanomaterials

- 2 Nanomaterials'>1.4.1. Metal-Doped TiO2Nanomaterials

- 2 Nanomaterials'>1.4.2. Nonmetal-Doped TiO2Nanomaterials

- 1.5. Objective

- 2 nanosheets'>1.5.1. CuF2 doped TiO2nanosheets

- 2 nanoparticles'>1.5.2. Mn doped TiO2nanoparticles

- References

- 2 doped TiO2'>Chapter Ⅱ. A facile Route for the Synthesis of CuF2 doped TiO2

- 2.1. Introduction

- 2.2. Experimental

- 2.2.1. Materials

- 2 doped TiO2 anatase nanosheets'>2.2.2. Synthesis of CuF2 doped TiO2 anatase nanosheets

- 2.2.3. Characterization

- 2.2.4. Photocatalytic activity test

- 2.3. Results and discussion

- 2.3.1. XRD patterns

- 2.3.2. SEM images and EDS spectra

- 2.3.3. TEM images

- 2.3.4. FT-IR spectra

- 2.3.5. Photocatalytic activity

- 2.4. Conclusion

- References

- 2 anatase nanoparticleswith visible light photocatalytic activity'>Chapter Ⅲ Synthesis and characterization of Mn doped TiO2 anatase nanoparticleswith visible light photocatalytic activity

- 3.1. Introduction

- 3.2. Experimental

- 3.2.1. Materials

- 2 anatase nanoparticles'>3.2.2. Synthesis of Mn doped TiO2 anatase nanoparticles

- 3.2.3. Characterization

- 2 anatase nanoparticles'>3.2.4. Photocatalysis of Mn-TiO2 anatase nanoparticles

- 3.3. Results and discussion

- 3.3.1. EDS analysis

- 3.3.2. XRD analysis

- 3.3.3. Effects of calcination temperature on the photocatalytic activity

- 3.3.4. Effect of ammonia on the photocatalytic activity

- 3.3.5. Effect of Mn content on the photocatalytic activity

- 3.3.6. Effect of catalyst content on the photodegradation of CA

- 3.4. Conclusion

- References

- 硕士期间的发表论文

- Acknowledgement

### 相关论文文献

- [1].钼酸铋基材料的可控制备与光催化性能研究进展[J]. 广州化工 2020(21)

- [2].空心球形In_2O_3/ZrO_2-TiO_2纳米复合材料多模式光催化[J]. 化学通报 2017(10)

- [3].光催化去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 现代盐化工 2017(05)

- [4].聚马来酸的合成及其对棉织物光催化抗皱整理的影响[J]. 现代丝绸科学与技术 2015(06)

- [5].光催化纸的研究进展[J]. 纸和造纸 2016(05)

- [6].光催化解“毒”实验日记[J]. 课堂内外(科学Fans) 2020(06)

- [7].具有光催化空气净化功能的铝网研制[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].光催化混凝土物理力学性能研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].天然模板法多孔TiO_2遗态材料的制备及其光催化性能[J]. 河北科技师范学院学报 2020(01)

- [10].吡咯并吡咯二酮类染料小分子在光催化制氢中的应用[J]. 中国科学:化学 2020(08)

- [11].光催化功能棉织物的原位制备及性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(09)

- [12].负载型光催化膜特征及氟伐他汀降解性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(09)

- [13].纳米TiO_2光催化混凝土研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [14].银反点阵列/TiO_2材料的制备及光催化性能研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [15].磷酸银纳米结构的调控及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2017(03)

- [16].氧化铟掺杂的氧化镓光催化固氮性能研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [17].可见光催化需氧氧化在有机合成中的应用[J]. 影像科学与光化学 2017(05)

- [18].室内光催化喷雾净化产品与相关净化标准比较[J]. 无线互联科技 2015(15)

- [19].氮化碳复合材料光催化性能研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2020(09)

- [20].金属-有机框架材料在光催化二氧化碳还原中的应用[J]. 化学进展 2020(11)

- [21].纳米TiO_2@酵母碳球对盐酸四环素的吸附-光催化协同效应及响应面优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].使用光催化设备能有效预防新型冠状病毒感染吗[J]. 现代物理知识 2020(04)

- [23].一锅法水热制备Bi_3O_4Cl-BiOCl复合材料及可见光催化性能研究[J]. 能源研究与信息 2018(02)

- [24].TiO_2光催化绿色建筑材料研究进展[J]. 新型建筑材料 2018(06)

- [25].TiO_2光催化纺织品的研究现状[J]. 山东纺织经济 2018(09)

- [26].用智慧舞动光能——光催化前沿论坛侧记[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [27].N掺杂TiO_2纳米材料可见光催化性能及其降解水中腐殖酸[J]. 环境工程 2017(01)

- [28].Fe_3O_4/G-BiOCl纳米复合光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [29].半导体材料的能带调控及其光催化性能的研究[J]. 同行 2016(13)

- [30].2013·中国光催化论坛及产业大会在北京举行[J]. 影像技术 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b779f30881cdb35e9c5e50a.html