# MOCVD法制备氧化锌发光器件及薄膜晶体管的研究

### 论文摘要

氧化锌材料是一种直接带隙宽禁带半导体材料,其在固体照明、信息存储以及显示领域具有巨大的应用潜力。然而,高质量、稳定、可重复的p-ZnO薄膜的制备一直存在较大困难,使得ZnO基高效率紫外发光器件的研究进展缓慢。本论文采用MOCVD技术,围绕高质量ZnO薄膜的制备、ZnO的p型掺杂和ZnO基同质结、异质结发光二极管的制备等方面开展了相关的一系列工作。同时,在制备ZnO薄膜晶体管方面也进行了初步的研究。本论文首先采用MOCVD生长技术在c面蓝宝石、GaN/Al2O3衬底上制备了ZnO薄膜,采用多种测试手段对制备的ZnO薄膜进行了表征分析,重点研究了生长温度以及锌氧比对薄膜结晶质量、形貌以及发光质量等方面的影响。通过实验得到了获得较高质量ZnO薄膜相对优化的生长条件。其次介绍了针对两种v族元素As和P的不同掺杂方法。对于As元素,采用了GaAs夹层的掺杂技术,通过热扩散工艺制备了As掺杂的p型ZnO薄膜。对于P元素,采用了升华的方法,制备出P掺杂的p-ZnO。通过优化生长条件,得到了载流子浓度在1017cm-3量级的p-ZnO薄膜。以前面As掺杂制备p型ZnO的研究为基础,在ITO玻璃衬底上制备出具有紫外电致发光特性的ZnO同质结LED；以P掺杂制备p型ZnO的研究为基础,在n-GaN/Al2O3衬底上制备了p-ZnO:P/n-GaN异质结构的ZnO基发光器件。此外,还在ITO玻璃衬底上制备了基于MIS结构的发光器件。三种器件结构均表现出明显的整流特性,实现了室温下的电致发光。其中,p-ZnO:P/n-GaN异质结构ZnO基发光器件,实现了室温电泵浦紫外光激射。最后,采用MOCVD方法在ITO玻璃衬底表面制备了以MgO为绝缘介质的ZnO薄膜晶体管,优化后器件的开关比达到了105量级。

### 论文目录

- 内容提要

- 第1章 绪论

- 1.1 ZnO的基本性质

- 1.1.1 ZnO的晶体结构

- 1.1.2 ZnO晶体的能带结构

- 1.1.3 ZnO晶体的基本性质

- 1.1.4 ZnO晶体的电学性质

- 1.2 ZnO材料的应用

- 1.2.1 气敏传感器

- 1.2.2 透明导电膜

- 1.2.3 紫外探测器

- 1.2.4 发光器件

- 1.2.5 薄膜晶体管

- 1.3 本论文主要研究内容

- 第2章 薄膜的制备及表征方法

- 2.1 ZnO薄膜的几种主要制备方法

- 2.1.1 溅射技术（Sputtering）

- 2.1.2 分子束外延技术（Molecular Beam Epitaxy）

- 2.1.3 脉冲激光沉积技术（Pulsed Laser Deposition）

- 2.2 MOCVD的基本原理及设备

- 2.2.1 MOCVD技术简介

- 2.2.2 本论文中的专用MOCVD反应系统

- 2.3 薄膜及器件的表征技术简介

- 2.3.1 X射线衍射（XRD）

- 2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.3.4 光致发光（PL）

- 2.3.5 霍尔效应（Hall）

- 2.3.6 半导体特性测试系统（Keithley4200-SCS）

- 2O3及GaN/Al2O3衬底上ZnO薄膜的生长和特性研究'>第3章 Al2O3及GaN/Al2O3衬底上ZnO薄膜的生长和特性研究

- 3.1 c面蓝宝石衬底上ZnO薄膜的生长

- 3.1.1 生长温度对蓝宝石衬底上的ZnO薄膜性质的影响

- 3.1.2 锌源流量对蓝宝石衬底上ZnO薄膜性质的影响

- 2O3衬底上ZnO薄膜的生长'>3.2 GaN/Al2O3衬底上ZnO薄膜的生长

- 2O3衬底上的ZnO薄膜性质的影响'>3.2.1 生长温度对GaN/Al2O3衬底上的ZnO薄膜性质的影响

- 2O3衬底上ZnO薄膜性质的影响'>3.2.2 锌源流量对GaN/AL2O3衬底上ZnO薄膜性质的影响

- 3.3 本章小结

- 第4章 ZnO薄膜p型掺杂的研究

- 4.1 ZnO材料的p型掺杂简介

- 4.2 本论文中的两种掺杂方法简介

- 4.3 GaAs夹层掺杂制备p型ZnO薄膜

- 4.3.1 GaAs夹层的制备及性质

- 4.3.2 采用不同厚度的GaAs夹层生长的ZnO的性质

- 4.4 MOCVD法制备ZnO:P薄膜及其特性研究

- 4.4.1 ZnO:P薄膜的形貌研究

- 4.4.2 ZnO:P薄膜的电学特性研究

- 4.4.3 ZnO:P薄膜的发光特性研究

- 4.4.4 ZnO:P薄膜的结晶特性研究

- 4.4.5 低温PL谱研究

- 4.5 本章小结

- 第5章 ZnO基发光器件的制备与研究

- 5.1 ITO玻璃衬底上MIS结构发光器件的制备

- 5.1.1 器件的具体工艺流程

- 5.1.2 器件材料性质表征分析

- 5.1.3 器件电学性质的测试

- 5.2 ITO玻璃衬底上As掺杂ZnO基同质结发光器件的制备

- 5.2.1 器件的具体工艺流程

- 5.2.2 器件材料性质的表征分析

- 5.2.3 器件电学性质的测试

- 2O3衬底上磷掺杂p-ZnO异质结发光器件的制备'>5.3 n-GaN/Al2O3衬底上磷掺杂p-ZnO异质结发光器件的制备

- 5.3.1 器件的具体工艺流程

- 5.3.2 器件材料性质的表征分析

- 5.3.3 器件电学性质的测试

- 5.4 本章小结

- 第6章 全MOCVD法制备ZnO基TFT器件的研究

- 6.1 TFT简介

- 6.1.1 液晶显示原理

- 6.1.2 TFT的四种结构及计算公式

- 6.2 TFT结构工艺选择及绝缘层的制备分析

- 6.2.1 加热丝温度对MgO性能的影响

- 6.2.2 辅助气体对MgO形貌的影响

- 6.2.3 氧气流量对MgO形貌的影响

- 6.2.4 光辅助对MgO表面形貌的影响

- 6.3 TFT器件的制备

- 6.3.1 器件结构及工艺流程

- 6.3.2 采用MOCVD法制备的TFT性能分析

- 6.4 本章小结

- 结论

- 本论文的创新点

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].掺铒富硅氧化硅发光器件电致发光衰减机制[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [2].紫外半导体发光器件及其制造方法[J]. 电子技术与软件工程 2017(21)

- [3].低启亮电压全溶液加工量子点发光器件[J]. 液晶与显示 2020(08)

- [4].基于标准CMOS技术的新型多晶硅发光器件的设计与实现[J]. 中国激光 2020(07)

- [5].混合阳离子钙钛矿的高效率绿色发光器件[J]. 光学学报 2019(10)

- [6].红荧烯发光器件中电流与温度调控的微观演化过程[J]. 中国科学:技术科学 2017(09)

- [7].光谱可调变的新型石墨烯发光器件[J]. 中国光学 2015(05)

- [8].发光与发光器件[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(02)

- [9].发光与发光器件[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(03)

- [10].咔唑衍生物,以及使用咔唑衍生物的发光元件、发光器件和电子器件[J]. 乙醛醋酸化工 2013(12)

- [11].半导体发光器件应用新课程探讨[J]. 内江科技 2013(09)

- [12].发光窗口对MOS结构硅LED电光性能的影响[J]. 发光学报 2020(07)

- [13].聚合物级联发光器件[J]. 光谱学与光谱分析 2017(03)

- [14].发光与发光器件[J]. 中国光学与应用光学文摘 2008(04)

- [15].半导体发光器件的可靠性预计模型[J]. 电子质量 2009(02)

- [16].激基复合物发光器件中三重激发态之间的湮灭过程[J]. 科学通报 2015(11)

- [17].模拟路灯控制系统[J]. 职业技术 2013(10)

- [18].兆驰股份斥资2亿进军LED产业[J]. 稀土信息 2011(01)

- [19].一种低气压感应耦合发光器件研究[J]. 光源与照明 2008(02)

- [20].南京工业大学利用鱼明胶成功制备高性能环保的柔性发光器件[J]. 中国照明电器 2020(04)

- [21].表面等离激元调控自发辐射研究进展[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2012(01)

- [22].金属-氧化物-半导体硅发光器件在集成电路中的应用前景[J]. 物理学报 2019(16)

- [23].量子点发光器件的制备与仿真分析[J]. 半导体光电 2017(04)

- [24].基于纳米硅结构的氮化硅基发光器件电致发光特性研究[J]. 物理学报 2014(03)

- [25].基于双极传输母体的高效有机磷光发光器件[J]. 发光学报 2014(06)

- [26].华南理工研制新型高分子光电材料[J]. 塑料工业 2012(03)

- [27].基于溶液加工小分子材料发光层的有机-无机复合发光器件[J]. 物理学报 2015(16)

- [28].一种量子阱结构发光器件的模拟与分析[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [29].电子信息[J]. 军民两用技术与产品 2013(05)

- [30].华工研制新型高分子光电材料[J]. 化工中间体 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4b8ae62507c0c14c10a4c263.html