# 延长油田双河区块油田污水回注腐蚀结垢原因研究

### 论文摘要

延长油田双河区块注水开采过程中采用油田污水回注的方式,其集输系统和井筒腐蚀与结垢问题比较严重。本论文首先在文献调研的基础上,针对污水回注的工艺流程,对各环节的水质进行了取样分析,认为注入水水质不合格是腐蚀和结垢的根本原因。其次对除铁污水和不除铁污水的稳定性及腐蚀进行了对比试验,筛选出了高锰酸钾与双氧水复合使用的高效除铁剂,并提出了两种污水的稳定剂及用量。然后通过对多种无机净水剂和有机净水剂的对比及复合实验,筛选了聚合硫酸铁与阴离子聚丙烯酰胺组合的最优净水剂,并对不同净水剂的加药浓度、混合速度、混合时间和加药次序等工艺流程进行了实验对比,提出了具有经济实用性的净水剂工艺流程。最后根据已有污水回注工艺流程使用过程中应注意的问题和改造要求,提出了一套新的污水处理工艺流程。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 国内外主要研究现状及发展趋势

- 1.2.1 现状及发展趋势

- 1.2.2 油田污水腐蚀、结垢机理及预防措施概括

- 1.3 论文研究的主要内容

- 第二章 双河区块污水水质分析

- 2.1 双河区块污水处理流程及取样方案

- 2.2 河区块污水水质分析

- 2.2.1 铁离子含量分析

- 2.2.2 氧含量分析

- 2.2.3 硫离子含量分析

- 2.2.4 细菌含量分析

- 2.2.5 悬浮物含量分析

- 2.2.6 油含量分析

- 2.2.7 残余氧化剂含量分析

- 2.3 滤膜截留物分析

- 2.4 污水的腐蚀实验

- 2.5 双河污水腐蚀、结垢机理

- 2.5.1 双河污水腐蚀机理

- 2.5.2 河污水结垢机理

- 2.6 双河区块污水水质小结

- 第三章 含铁与除铁污水稳定性实验

- 3.1 除铁水质与不除铁水质对注水水质的影响

- 3.1.1 不除铁水质对注水水质的影响

- 3.1.2 除铁水质对注水水质的影响

- 3.2 不同氧化剂的除铁效果评价实验

- 3.2.1 蒸馏水中氧化剂的除铁效果实验

- 3.2.2 双河污水中氧化剂除铁效果实验

- 3.2.3 除铁剂筛选实验小结

- 3.3 除铁水质与不除铁水质的稳定方法研究

- 3.3.1 不除铁水质的稳定方法研究

- 3.3.2 除铁水质的稳定方法研究

- 第四章 净化处理剂适用性与工艺实验

- 4.1 无机净水剂的净化效果实验

- 4.2 有机净水剂的净化效果实验

- 4.3 无机、有机净水剂复合的净化效果实验

- 4.3.1 初选实验

- 4.3.2 详细对比实验

- 4.4 有机聚合物分子量对净化效果的影响

- 4.5 不同厂家无机净水剂与有机净水剂效果评价

- 4.6 加药浓度的筛选实验

- 4.7 污水除铁净化与不除铁净化稳定性实验

- 4.8 聚合硫酸铁与聚合氯化铝铁净化双河污水的稳定性实验

- 4.9 混合速度与混合时间的实验

- 4.9.1 混合速度对净化效果的影响

- 4.9.2 混合时间对净化效果的影响

- 4.10 无机净化剂,有机净化剂加药次序对净化效果的影响

- 第五章 污水处理工艺改进方案

- 5.1 污水处理旧工艺流程分析

- 5.1.1 污水处理旧工艺使用中应注意的问题

- 5.1.2 旧的工艺流程设备要求

- 5.2 污水处理新工艺流程

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].油田污水回注技术分析[J]. 化工管理 2014(32)

- [2].大牛地气田产出污水回注标准的制定[J]. 长江大学学报(自科版) 2016(34)

- [3].镇原油田采油污水回注工程技术分析[J]. 科技经济导刊 2017(04)

- [4].采油污水回注处理技术与工艺分析[J]. 石化技术 2016(11)

- [5].采油污水回注处理技术探讨[J]. 石化技术 2016(05)

- [6].含聚污水回注水层和油水同层可行性研究[J]. 内蒙古石油化工 2016(08)

- [7].关于油田污水回注改造工程环境影响研究[J]. 中国新技术新产品 2017(01)

- [8].气田污水回注井井筒腐蚀原因及对策[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(11)

- [9].油田采油污水回注处理技术及工艺探讨[J]. 腐蚀与防护 2008(12)

- [10].污水回注井油套管腐蚀结垢治理[J]. 腐蚀科学与防护技术 2015(04)

- [11].长庆气田污水回注井井筒腐蚀现状及对策[J]. 中外能源 2010(03)

- [12].工业污水回注技术改进措施[J]. 黑龙江科学 2019(08)

- [13].污水回注泵改造效果评价[J]. 化工管理 2014(23)

- [14].海上油田采油污水回注处理技术及工艺探讨[J]. 价值工程 2019(05)

- [15].海上污水回注管网水质在线监测系统的实施与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(01)

- [16].气藏污水回注井表面活性剂降压增注技术[J]. 油田化学 2020(01)

- [17].含硫低浊采油污水回注处理工艺设计[J]. 当代化工 2014(06)

- [18].油田污水回注系统防腐蚀结垢工艺改造[J]. 腐蚀与防护 2013(02)

- [19].地层破裂状态下实施大排量污水回注技术研究[J]. 石油学报 2008(03)

- [20].细菌作用对红河油田污水回注的腐蚀影响[J]. 广州化工 2019(09)

- [21].砂岩油藏加深钻进完井工艺在污水回注中的应用[J]. 油气田地面工程 2010(10)

- [22].榆林某气田污水回注井堵塞原因分析[J]. 石油与天然气化工 2011(06)

- [23].宋芳屯油田采油污水回注方案优选研究[J]. 化学工程师 2017(05)

- [24].含聚污水对回注储层的适应性研究——以海上某油田含聚污水回注为例[J]. 科学技术与工程 2015(10)

- [25].普光地区污水回注选区选层研究[J]. 内蒙古石油化工 2010(13)

- [26].渤海油田含聚污水回注处理研究进展[J]. 广州化工 2017(05)

- [27].含聚污水回注对地层的伤害机理及治理技术研究[J]. 内蒙古石油化工 2013(11)

- [28].特低渗透油田水质处理及污水回注[J]. 油气田地面工程 2012(02)

- [29].测井方法在大流量污水回注井中找漏、解堵的应用[J]. 国外测井技术 2017(06)

- [30].采油污水回注可行性评价程序研究—以羊三木采油污水回注处理为例[J]. 石油化工应用 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bcce636cc665dff909981f1.html