# SAR及MODIS数据海面溢油监测方法研究

### 论文摘要

海洋溢油发生后,准确及时的监测溢油对于海洋环境保护具有重要意义。随着卫星遥感技术的高速发展,遥感已经成为监测溢油的最重要和最有效手段之一。本论文以海面溢油为研究对象,讨论了利用SAR和MODIS监测海面溢油的方法,重点在SAR图像中溢油现象识别、MODIS监测海面油膜厚度、基于GIS的遥感溢油监测系统和中国海溢油分布等方面进行研究。本文的主要研究结果归纳如下:1.系统介绍了SAR图像中识别溢油现象和疑似现象的全过程,主要包括图像预处理(辐射校正和斑点噪声滤除)、图像分割、特征提取、特征筛选和神经网络识别。在SAR图像预处理方面,比较了10种滤波方法,最后选择了窗口为3×3的增强Lee滤波对SAR图像进行滤除斑点噪声的处理。在SAR图像中油膜区域分割方面,将水平集方法与多尺度小波方法相结合,提高了计算效率,降低了算法的复杂度,同时对SAR图像中油膜区域的模糊边缘进行了有效监测。在识别溢油和疑似溢油方面,除灰度特征量外,引入图像纹理特征参量,并利用方差分析从计算的31个特征参量筛选出16个作为神经网络的输入,建立了区别溢油现象和疑似溢油现象的神经网络模型。研究结果表明,该模型识别精度达到83%,可以较好地识别溢油现象;纹理特征作为特征参量提高了溢油现象的识别精度;基于方差分析的特征参量筛选不仅简化了神经网络结构,而且提高了模型的识别精度。2.将模糊聚类方法FCM与图像纹理分析相结合用于对250m分辨率的MODIS图像中的溢油区域分割;将这种方法应用到2005年4月3日发生在大连海域“阿提哥”事件的MODIS图像中,较好的区分了溢油区域,并在此基础上,利用多时相的MODIS数据计算了油膜的漂移,结果与风场和潮汐数据一致。建立了一个简单的海面油膜的光学模型,并在此基础上对海面油膜的可见光波段的光学性质进行了定性分析:油膜与海水的反差主要依赖于油膜对海水向上辐亮度的吸收,离水辐亮度差异在海水光谱反射峰的波段油水反差最大,随着油膜厚度的增加,油膜的离水辐亮度减少。在传感器接收的大气顶辐亮度的图像中,油膜与海水的反差依赖于镜面反射和下表面向上辐亮度传输的平衡:当镜面反射的差异大于下表面向上辐亮度的差异时,油膜海水反差为正,反之为负。基于此,根据两次溢油事故的MODIS数据定性给出了油膜厚度的分布。3.设计了基于WebGIS和卫星数据的海面油污染监测系统,该系统是一个融合了Apache web服务器、Oracle数据库管理系统、Mapserver、PHP和卫星遥感数据处理系统的网络地理信息系统(WebGIS),主要包括环境信息收集模块、溢油信息提取模块和油膜扩散预测模块。基于这个系统和2002～2005年的SAR数据对东中国海的溢油事件进行了统计分析,污染比较严重的四个海区包括:黄海中部,纬度范围在32°～37°N;渤海海峡东部;长江口周围海域;纬度范围在28°～32°N的东海海域及台湾海峡。溢油主要是由船舶非法排污引起的,分布在主要航线的海区,另外还包括渔船作业产生的油膜、河口排放的工业污染形成的油膜。4.将WebGIS系统与FCM方法相结合建立了一个帮助农民用户产生定量施肥图的专家系统。基于此系统,进一步研究利用陆地卫星Landsat数据制定定量施肥图的可能性;系统输出结果通过产量或现场土壤属性的测量进行评价,研究表明可以利用作物生长茂盛时期(NDVI均值最高)的卫星NIR波段数据产生变量施肥图。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 研究意义

- 1.2 遥感监测海面溢油研究进展

- 1.2.1 光学传感器

- 1.2.2 微波辐射计

- 1.2.3 合成孔径雷达

- 1.3 我国遥感监测溢油的研究进展

- 1.4 现有遥感溢油监测系统

- 1.5 存在问题

- 1.6 本章小结与论文框架

- 2 SAR监测溢油原理

- 2.1 SAR工作原理

- 2.2 SAR海面成像原理

- 2.3 SAR海洋表面油膜探测机理

- 2.4 SAR图像解译

- 2.5 本章小结

- 3 SAR图像中溢油与疑似现象的识别

- 3.1 SAR图像预处理

- 3.1.1 辐射校正

- 3.1.2 斑点噪声滤波

- 3.2 SAR图像中油膜区域的分割

- 3.2.1 图像分割常用方法

- 3.2.2 基于水平集与多尺度方法的图像分割

- 3.3 溢油与疑似现象判别

- 3.3.1 样本数据

- 3.3.2 特征提取

- 3.3.3 特征筛选

- 3.3.4 人工神经网络区别溢油与疑似现象

- 3.3.5 实验结果与分析

- 3.4 本章小结

- 4 基于MODIS数据的海面溢油检测

- 4.1 基于FCM方法与纹理分析相结合的海面溢油区域分割

- 4.1.1 模糊聚类方法（FCM）

- 4.1.2 基于FCM法与纹理分析的区域分割方法

- 4.1.3 实验数据

- 4.1.4 实验结果

- 4.2 海面溢油的厚度分布

- 4.2.1 海面油膜光传输模型

- 4.2.2 实例分析

- 4.3 本章小结

- 5 基于GIS的海面溢油监测系统

- 5.1 系统构架

- 5.2 东中国海海面溢油统计分析

- 5.3 本章小结

- 6 基于WebGIS的遥感数据系统在精准农业方面的应用

- 6.1 系统的简要介绍

- 6.2 变量施肥图制定方法综述

- 6.3 卫星数据用于制定变量施肥图案例分析

- 6.4 本章小结

- 7 论文总结与展望

- 参考文献

- 攻读博士期间发表的主要论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].溢油监测技术在石油石化企业环境风险防控中的应用[J]. 化工环保 2019(06)

- [2].浙江金塘港海域溢油扩散数值模拟研究[J]. 海洋环境科学 2020(02)

- [3].海上采油平台溢油风险分析及防控建议[J]. 石油工业技术监督 2020(02)

- [4].溢油监测预警设备在石化企业小型溢油事件中的应用[J]. 工业安全与环保 2020(05)

- [5].基于信息熵的溢油对天然渔业可持续承载力损害的评估[J]. 海洋科学 2020(05)

- [6].港口船舶溢油风险评估方法综述[J]. 青岛远洋船员职业学院学报 2019(03)

- [7].海事辖区无人机溢油监测巡航路径规划[J]. 中国海事 2019(11)

- [8].一种新的海洋水下溢油泄露预报方法[J]. 中国海洋平台 2016(05)

- [9].蓬莱19-3溢油运移与归宿数值模拟和分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2016(10)

- [10].溢油数值模拟方法的研究进展[J]. 海洋环境科学 2017(02)

- [11].溢油模型及求解方法研究[J]. 当代化工 2017(03)

- [12].正构烷烃气相色谱—质谱法在船舶溢油源鉴别中的应用[J]. 航海 2016(05)

- [13].溢油扩展、漂移及扩散预测技术研究进展[J]. 海洋通报 2017(04)

- [14].船舶溢油风险评估方法研究[J]. 舰船科学技术 2017(16)

- [15].基于层次分析的库区溢油风险模糊综合评估[J]. 中国航海 2017(03)

- [16].冀东油田人工岛溢油漂移轨迹研究[J]. 环境工程 2016(S1)

- [17].高压燃油泵溢油阀断裂失效分析[J]. 理化检验(物理分册) 2020(01)

- [18].溢油胁迫下孔石莼碳氮稳定同位素的变化[J]. 海洋环境科学 2020(02)

- [19].油码头溢油风险防控措施研究[J]. 油气田环境保护 2020(02)

- [20].海上石油勘探溢油环境危害问题研究[J]. 化学工程与装备 2020(07)

- [21].消油剂使用对水下溢油分散效果的研究[J]. 海洋环境科学 2017(03)

- [22].光谱法在溢油鉴别中的应用研究进展[J]. 中国水运(下半月刊) 2010(11)

- [23].风对河道溢油扩展、漂移影响的实验研究[J]. 水动力学研究与进展A辑 2008(04)

- [24].汽油溢油风化过程影响因素及规律研究[J]. 中国科技论文 2020(05)

- [25].长江下游船舶溢油水环境污染风险评估[J]. 污染防治技术 2020(02)

- [26].基于二维激光观测的溢油及其乳化过程散射模式研究进展[J]. 海洋科学 2016(02)

- [27].内河船舶溢油扩散的建模与仿真[J]. 计算机应用与软件 2014(12)

- [28].无人机溢油监视监测系统方案构想[J]. 中国海事 2015(06)

- [29].内河溢油监测应急指挥系统设计与研究[J]. 自动化与仪器仪表 2015(08)

- [30].水流环境下海底管道溢油轨迹数值模拟[J]. 油气储运 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bccfd56e1a687200a9c446d.html