# 竖向结构刚度发生突变的混合结构抗震性能分析

### 论文摘要

本文研究了竖向刚度发生突变的钢—混凝土混合结构的整体受力性能,文中以深圳市福田中心区深圳证券交易所为工程实例,重点用有限元软件SATWE、ETABS分析当结构竖向刚度发生突变时对建筑结构地震反应的影响,给出工程设计的具体建议,并总结出所研究问题的一般规律和结论,主要研究以下几个问题:1.结合工程实例,建立有限元模型,通过分析研究竖向刚度发生突变的混合结构的阵型特点以及楼层剪力沿高度的分布情况,对一些现象进行解释。2.采用不同的有限元软件建立模型,并对模型进行动力分析,提取不同软件下的计算结果进行比较,并分析造成这些差异的原因。3.对规范所规定的三种计算层刚度比的方法进行比较分析,并分析三种层刚度比的计算特点和适用范围。4.对工程实例进行结构的时程分析和反应谱分析。指出存在竖向刚度发生突变的结构,其突变层相邻的上下两层范围内容易引起应力集中,应加强下部柱端与上部刚度突变层,以及上部柱底与下部刚度突变层的侧向约束,加强周边梁的配筋,以保证节点力的传递和柱的延性,从而改善建筑的抗震性能,提高结构的整体抗震能力。5.改变刚度突变的程度来分析混合结构的整体抗震性能。随着刚度突变程度的变化,其周期、位移、层间剪力都会存在较大差异。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 混合结构概述

- 1.1.1 混合结构的种类

- 1.1.2 混合结构的组合

- 1.2 混合结构的结构布置和概念设计

- 1.2.1 结构总体布置

- 1.2.2 适用的最大高度和高宽比限值

- 1.2.3 概念设计

- 1.2.4 混合结构的计算分析

- 1.3 结构竖向刚度

- 1.3.1 结构竖向布置

- 1.3.2 带转换层结构的侧向刚度控制

- 1.4 本文研究内容

- 第2章 竖向结构刚度发生突变的混合结构工程实例抗震性能分析

- 2.1 前言

- 2.2 整体结构建模

- 2.2.1 结构的计算机分析方法

- 2.2.2 结构建模

- 2.3 结构地震作用效应分析

- 2.3.1 三种刚度比的计算

- 2.3.2 结构自振周期

- 2.3.3 结构振型曲线

- 2.3.4 反应谱法层间位移，层间位移角的分析

- 2.3.5 楼层地震剪力分配分析

- 2.4 结构的弹性动力时程分析

- 2.4.1 时程分析的要求及参数设置

- 2.4.2 时程分析结果分析

- 第3章 刚度突变程度对结构抗震性能的影响

- 3.1 前言

- 3.2 结构模态分析

- 3.2.1 结构自振周期

- 3.2.2 结构阵型

- 3.3 结构地震作用效应分析

- 3.3.1 反应谱法层间位移，层间位移角的分析

- 3.3.2 结构层间位移角比的分析

- 3.3.3 楼层地震剪力分配分析

- 第4章 结论与展望

- 4.1 主要研究工作与成果

- 4.2 有待进一步的改进

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间公开发表的论文

### 相关论文文献

- [1].高度集成、气流可调的金属塑料混合结构前端模块 高流动性聚酰胺助力精巧设计[J]. 上海塑料 2020(03)

- [2].高层钢框架混合结构抗震弹塑性时程分析[J]. 四川水泥 2017(04)

- [3].钢筋混凝土-木混合结构中的节点连接技术研究进展[J]. 建筑施工 2020(10)

- [4].呼伦贝尔地区砌体混合结构的发展状况[J]. 山西建筑 2011(03)

- [5].某多层砌体混合结构安全性鉴定[J]. 科技信息 2010(29)

- [6].钢-玻混合结构采光顶的设计应用[J]. 广东土木与建筑 2009(11)

- [7].框架-砌体混合结构的准混凝土、准砌体抗震加固方法研究[J]. 建筑技术 2015(S2)

- [8].高层混合结构加强层设置方案对比分析[J]. 建筑钢结构进展 2013(03)

- [9].浅析钢—砼混合结构中焊接应力对砼结构的影响[J]. 中国水运(下半月) 2013(09)

- [10].耐震时程法在钢-混混合结构中的应用[J]. 公路工程 2019(04)

- [11].高层混合结构施工期的内力与竖向变形计算方法研究[J]. 建材世界 2013(05)

- [12].钢竹混合结构日光温室的建造与安装[J]. 新疆农机化 2013(04)

- [13].高层框—筒混合结构施工期间变形控制策略[J]. 山西建筑 2010(19)

- [14].连续索桁混合结构桥梁极限承载力计算[J]. 科学技术与工程 2010(31)

- [15].浅析工业与民用建筑的混合结构设计[J]. 四川水泥 2016(06)

- [16].基于编码复杂度的混合结构稀疏人脸识别方法[J]. 模式识别与人工智能 2015(07)

- [17].在抗震设计中带加强层框架-核心筒混合结构合理刚度的评价[J]. 建筑结构 2013(12)

- [18].基于ANSYS的框架—配筋砌块砌体混合结构分析[J]. 山西建筑 2012(28)

- [19].构建混合结构模式的提案办理系统[J]. 黑龙江科技信息 2010(11)

- [20].大悬挑悬挂混合结构施工过程及模拟分析[J]. 施工技术 2020(02)

- [21].微纳混合结构黑硅的制备及其关键工艺技术讨论[J]. 发光学报 2017(11)

- [22].多层混合结构中钢桁架选型与设计探讨[J]. 建筑结构 2016(22)

- [23].浅析工业与民用建筑的混合结构设计办法[J]. 科技创业家 2012(22)

- [24].开发信息集锦[J]. 建筑技术开发 2010(05)

- [25].钢、铝混合结构的施工技术研究[J]. 建筑施工 2018(04)

- [26].某型钢混凝土混合结构设计中的几个问题讨论[J]. 建筑结构 2016(S1)

- [27].混合结构工程实训基地实践教学研究[J]. 中州大学学报 2013(02)

- [28].银川火车站混合结构设计中的若干问题[J]. 建筑结构 2011(09)

- [29].增量动力分析方法的改进及其在高层混合结构地震危害性评估中的应用[J]. 工程抗震与加固改造 2010(01)

- [30].框架-砌体混合结构抗震性能评价与加固改造[J]. 工程勘察 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bd25f76aaf41c3a6e4bd074.html