# 基于ICA和时延估计的油气水三相流气液相速度测量方法研究

### 论文摘要

油、气、水多相流广泛存在于现代石油工业中,流动参数检测技术己成为多相流研究领域的一个热点问题,其中速度测量是一项极其重要的研究内容,流速的准确测量可为揭示多相流动机理,建立多相流流动模型提供必要的依据。但油气水多相流动过程的复杂性和随机性致使其速度参数的测量难度很大。本文基于独立成分分析(ICA)和时延估计算法,对油气水三相流气液相速度测量方法进行了深入研究。首先,根据油气水三相流电导信号具有混合性的特点,提出了基于ICA的油气水三相流气液相信息提取的算法。该算法采用ICA分离出流体的分相信号,采用Pearson相关系数作为气液相信息的辨识依据。文中建立了油气水三相流气液相信息提取的理论模型,论证了算法的可行性,并采用仿真数据和实测数据对算法进行了验证。其次,针对相关法时延估计精度低的问题,提出了基于广义加权二次相关的时延估计算法。该算法在对二次相关函数进行傅立叶变换的基础上,利用加权函数对功率谱密度进行加权处理,以实现信号的白化,互相关函数的峰值所对应的横坐标即为计算出的延迟时间。最后,给出了基于ICA和时延估计的油气水三相流气液相速度测量方法的实现过程,并在大庆油田模拟井实验平台上进行了动态实验。该方法首先对七电极阵列相关电导传感器的四路输出信号进行气液相信息提取,得到上游和下游传感器的气相和液相信息,之后分别对液相信号和气相信号进行广义加权二次相关时延估计,进而求得油气水三相流的气液相流速。文中对动态实验的气液相速度测量结果进行了分析,得出了三相流流体的流动规律。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 三相流流速测量方法的发展及研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 基于ICA 的油气水三相流气液相信息提取算法

- 2.1 算法的基本思想

- 2.2 算法的理论模型

- 2.3 算法的实现步骤

- 2.3.1 ICA 信号分离的算法实现

- 2.3.2 气液相辨识的算法实现

- 2.4 算法的实验结果

- 2.4.1 仿真信号的实验验证

- 2.4.2 实测信号的实验结果

- 2.5 本章小结

- 第3章 基于广义加权二次相关的时延估计算法

- 3.1 算法的基本理论与实现过程

- 3.1.1 相关法时延估计的基本理论

- 3.1.2 广义加权二次相关算法的实现过程

- 3.2 基于时延估计的流体速度测量模型

- 3.3 流体速度测量的实验结果

- 3.3.1 仿真信号的实验验证

- 3.3.2 实测信号的实验结果

- 3.4 本章小结

- 第4章 油气水三相流气液相速度测量的方法实现及实验结果

- 4.1 油气水三相流气液相速度测量的原理及实现过程

- 4.2 油气水三相流气液相速度测量实验数据的获取

- 4.2.1 油气水三相流测量装置及实验平台

- 4.2.2 油气水三相流电导波动信号的采集

- 4.3 油气水三相流气液相速度测量的实验结果及分析

- 3/d 时气液相速度测量结果'>4.3.1 油气水三相流流量为10m3/d 时气液相速度测量结果

- 3/d 时气液相速度测量结果'>4.3.2 油气水三相流流量为20m3/d 时气液相速度测量结果

- 3/d 时气液相速度测量结果'>4.3.3 油气水三相流流量为40m3/d 时气液相速度测量结果

- 3/d 时气液相速度测量结果'>4.3.4 油气水三相流流量为80m3/d 时气液相速度测量结果

- 4.3.5 油气水三相流气液相速度测量实验结果分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].小波包分析识别气液固三相流流型[J]. 石油化工 2020(01)

- [2].气-液-固三相流数值模拟研究进展[J]. 广东化工 2017(03)

- [3].三相流测量气液分离系统的改进[J]. 清洗世界 2019(01)

- [4].葡萄花油田环空三相流低产液油流量仪应用分析[J]. 化工管理 2018(36)

- [5].天然气水合物输送管道气液固三相流运动特性分析[J]. 当代化工 2015(11)

- [6].三相流产能解释方法研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(06)

- [7].环状集输水平管内油-气-水三相流流型试验研究[J]. 工程热物理学报 2010(12)

- [8].不分离式三相流量仪电子系统设计[J]. 世界电子元器件 2008(06)

- [9].分离式低产液三相流技术在实践中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2014(27)

- [10].不完善油井的油气水三相流入动态关系[J]. 石油钻采工艺 2010(05)

- [11].油气水三相流的流型研究[J]. 化工管理 2016(01)

- [12].水平管油-气-水三相流压力梯度变化特性[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [13].集成式三相流脉动微混合芯片[J]. 吉林大学学报(工学版) 2018(04)

- [14].炭载三相流化生物技术在焦化废水处理中的应用[J]. 现代化工 2016(12)

- [15].突变管段三相流流型研究[J]. 辽宁石油化工大学学报 2015(04)

- [16].三相流分相浓度测量平台的标定试验[J]. 工业仪表与自动化装置 2013(01)

- [17].基于颜色格子Boltzmann模型的三相流改进[J]. 科技通报 2018(07)

- [18].放射性三相流测井仪室内实验研究[J]. 石油仪器 2012(03)

- [19].浮选三相流中气泡运动特性的数值模拟[J]. 工程科学学报 2016(03)

- [20].基于气液分离原理的低产液产出剖面三相流测井方法探析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(23)

- [21].微尺度气液液三相流研究进展[J]. 中国科学:化学 2015(01)

- [22].电致三维三相流化氧化+水解酸化+MBR处理火工药剂生产废水的工程实践[J]. 资源节约与环保 2015(12)

- [23].油气水三相流埋地管道温降的影响因素研究[J]. 工程热物理学报 2009(08)

- [24].三相流烧碱蒸发技术节能防垢[J]. 江苏氯碱 2010(02)

- [25].超完善井的油气水三相流入动态关系[J]. 油气井测试 2010(05)

- [26].垂直上升管中油-气-水三相流动态图像灰度波动信号的混沌特性分析[J]. 石油学报(石油加工) 2009(04)

- [27].垂直上升管油气水三相流视频图像灰度波动信号的混沌特性分析[J]. 中国电机工程学报 2008(35)

- [28].回转圆筒内粉体均化过程数值计算[J]. 化工装备技术 2015(02)

- [29].210 t LF精炼底吹氩过程气、渣、钢液三相流场优化的数值模拟[J]. 特殊钢 2014(04)

- [30].大管径水平管油气水三相流流型试验研究[J]. 石油天然气学报 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bdc7c426a5492906aabad6c.html