# 牙科ZrO2/Al2O3复合粉体的制备及性能研究

### 论文摘要

氧化锆/氧化铝复合陶瓷具有良好的生物相容性和优良的综合力学性能,是理想的牙科修复材料。本文通过水溶胶法制备性能优良的氧化锆/氧化铝复合粉体,探讨了不同组分对复合粉体晶型晶貌的影响。比较了溶胶法和机械混合法制备材料的力学性能,探讨氧化锆氧化铝相互作用机制。采用水溶胶法制备Al2O3/ZRO2复合粉体前驱体,研究原料浓度、分散剂、干燥方式、pH值对溶胶体系的影响,确定了适宜的反应条件:氨水反滴定方式、pH值为9.0、铝盐锆盐浓度为0.3mol/L、添加1wt.%PEG800+PEG200、正丁醇共沸蒸馏干燥,制备的前驱粉体分散性好,粉体由近似球状的颗粒组成,颗粒粒径30nm左右。采用相同方法制备了不同组成的前驱体,复合粉体粒径在15-40nm左右。研究了pH值、煅烧温度和锆铝比例对粉体晶型晶貌的影响。采用XRD,IR,SEM等检测手段对制备的复合前驱粉体在锻烧过程中的性质变化进行表征。结果表明:随反应溶胶体系pH值递增和前驱粉体煅烧温度的增加,四方相衍射峰的强度增加,t-ZrO2晶型发育渐好。适量的Al2O3颗粒能抑制ZrO2晶粒的长大,氧化铝相对含量的增加,提高了氧化锆的结晶温度。溶胶法复合粉制备的材料比球磨混合粉制备的材料成分分布均匀,这是复合粉制备的材料的力学性能优异的原因。以水溶胶法制备的复合粉体为原料,制备了不同组分的烧结体。测量得出烧结体的相对致密度、抗弯强度、断裂韧性、硬度等性能优于对应组分的机械混合粉体为原料制备的烧结体。制备的锆铝摩尔比例为1的瓷体在1450℃下烧成最致密,其综合力学性能最佳,抗弯强度,断裂韧性和硬度分别为786MPa,8.3MPa·m1/214.2GPa。通过对烧结体表面和断口SEM和XRD分析得知锆铝比例为1时,氧化锆氧化铝晶粒细小,结合致密,应力诱导相变对韧性提高贡献较大,断裂方式主要为沿晶断裂。制备的复合材料有近似于天然牙的体积密度,比天然牙高的强度和硬度以及优良的断裂韧性,能满足牙科材料的性能要求和特殊使用环境。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 口腔陶瓷修复材料

- 1.1.1 口腔陶瓷材料的发展简史

- 1.1.2 牙科材料的性能

- 1.1.3 牙缺损对口腔修复材料的需求现状

- 1.2 口腔修复材料的种类

- 1.2.1 金属烤瓷牙

- 1.2.2 全瓷牙

- 1.3 牙科氧化锆增韧陶瓷材料

- 1.3.1 氧化锆特性及增韧机理

- 1.3.2 氧化锆增韧陶瓷的种类

- 1.3.3 氧化锆增韧陶瓷在牙科修复中的应用

- 1.4 本文研究的背景及意义

- 1.5 本文研究的内容

- 2/Al2O3复合粉体前驱体的制备'>第2章 ZrO2/Al2O3复合粉体前驱体的制备

- 2.1 引言

- 2.2 实验所用仪器及试剂

- 2.2.1 仪器设备

- 2.2.2 原料试剂

- 2.3 实验内容

- 2.3.1 锆盐铝盐浓度的选择

- 2.3.2 分散剂的作用

- 2.3.3 干燥方式的选择

- 2.3.4 溶胶体系pH值的选择

- 2.3.5 产品性能测试方法

- 2.4 实验流程

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 原料浓度的选择

- 2.5.2 分散剂的作用

- 2.5.3 干燥方式的选择

- 2.5.4 溶胶体系pH值的选择

- 2.5.5 复合前驱粉体XRD图谱

- 2.5.6 复合前驱粉体红外图谱

- 2.5.7 复合前驱粉体SEM表征

- 2.6 小结

- 2/Al2O3复合粉体的制备及性能表征'>第3章 ZrO2/Al2O3复合粉体的制备及性能表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 前驱体的热处理

- 3.2.2 产品性能测试方法

- 3.3 结果讨论

- 2/Al2O3复合粉体红外分析'>3.3.1 ZrO2/Al2O3复合粉体红外分析

- 2O3/ZrO2复合粉体的XRD分析'>3.3.2 不同pH值下Al2O3/ZrO2复合粉体的XRD分析

- 2O3/ZrO2复合粉体的XRD分析'>3.3.3 不同煅烧温度下Al2O3/ZrO2复合粉体的XRD分析

- 2O3/ZrO2复合粉体的XRD分析'>3.3.4 不同组成Al2O3/ZrO2复合粉体的XRD分析

- 2O3/ZrO2复合粉体的电镜分析'>3.3.5 不同组成Al2O3/ZrO2复合粉体的电镜分析

- 3.4 小结

- 第4章 复合粉与混合粉陶瓷材料性能比较

- 4.1 实验设计

- 4.2 测试仪器

- 4.3 烧结体的物性分析

- 4.3.1 烧结体的相对致密度

- 4.3.2 烧结体的抗弯强度

- 4.3.3 烧结体的断裂韧性

- 4.3.4 烧结体的硬度

- 4.4 烧结体的SEM检测

- 4.5 本章小结

- 2/Al2O3复相陶瓷的性能分析'>第5章 ZrO2/Al2O3复相陶瓷的性能分析

- 5.1 引言

- 5.2 实验设备

- 5.3 实验设计

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 烧成温度对烧结体致密度的影响

- 5.4.2 烧成温度对烧结体机械性能的影响

- 5.4.3 试样组成对烧结体机械性能的影响

- 5.4.4 试样显微结构对烧结体机械性能的影响

- 5.5 复合材料性能评价

- 5.6 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].银氧化锡复合粉体的制备[J]. 中国粉体工业 2010(04)

- [2].水热法制备氧化锆增强铜基复合粉体的研究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2017(05)

- [3].铋基碘氧化物/煤矸石复合粉体的制备及光催化性能[J]. 人工晶体学报 2016(02)

- [4].热处理对镀银粉煤灰复合粉体组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(24)

- [5].煅烧温度对SiC-Al_2O_3-Y_2O_3复合粉体分散性与烧结性的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2016(02)

- [6].镍锌铁氧体包覆电气石复合粉体的表征及磁性能分析[J]. 绵阳师范学院学报 2015(11)

- [7].氧化锆-氧化钛复合粉体的制备与性能[J]. 中国粉体技术 2013(04)

- [8].Fe-N-O复合粉体材料的制备与性能研究[J]. 学术动态 2009(03)

- [9].复合粉体对球墨铸铁耐盐雾腐蚀性能的影响[J]. 铸造 2020(01)

- [10].碳酸钙基导电复合粉体的制备与性能[J]. 中国粉体技术 2017(02)

- [11].铜包覆碳化硅复合粉体材料的制备及表征[J]. 材料导报 2009(S1)

- [12].TiO_2复合粉体对空调系统菌类的杀抑性实验研究[J]. 暖通空调 2012(12)

- [13].自蔓延制备TiB_2-Al_2O_3-TiC复合粉体增强铝基复合材料的力学性能分析[J]. 科技风 2012(22)

- [14].包裹型氧化铝/铝金属陶瓷复合粉体的制备及表征[J]. 粉末冶金技术 2016(03)

- [15].叶腊石/TiO_2复合粉体的制备及其抗紫外线性能研究[J]. 浙江化工 2012(11)

- [16].微波水热辅助沉淀法制备氧化铝/碳化硅复合粉体[J]. 硅酸盐通报 2018(12)

- [17].电子封装用金刚石/铜复合粉体的制备及表征[J]. 材料导报 2012(16)

- [18].原位化学沉积法制备镍包覆碳化硅颗粒复合粉体[J]. 硅酸盐通报 2014(03)

- [19].一种硼化锆-碳化硅复合粉体及其制备方法[J]. 无机盐工业 2014(03)

- [20].机械化学还原法制备Al_2O_3-Mo_3Si/Mo_5Si_3纳米复合粉体[J]. 北京科技大学学报 2010(03)

- [21].纳米ZnO复合粉体[J]. 牡丹江大学学报 2017(12)

- [22].水热合成法制备细颗粒钨铜氧化物复合粉体[J]. 粉末冶金工业 2013(04)

- [23].机械化学还原法快速制备Mo_5Si_3-Al_2O_3纳米复合粉体(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(07)

- [24].掺杂稀土铁磁性纳米复合粉体的制备[J]. 人工晶体学报 2018(10)

- [25].氩气压力对自蔓延高温合成ZrB_2-Al_2O_3复合粉体的影响[J]. 硅酸盐通报 2015(03)

- [26].稻壳灰制备Si_3N_4/SiC复合粉体的研究[J]. 人工晶体学报 2013(07)

- [27].反应结晶法制备阿奇霉素纳米复合粉体[J]. 现代化工 2011(S1)

- [28].高能球磨法制备ZrB_2-Al_2O_3复合粉体[J]. 耐火材料 2008(02)

- [29].掺铁CaSO_4/TiO_2复合粉体的制备及性能研究[J]. 广州化工 2013(20)

- [30].微波法制备纳米碳管-碳化钛复合粉体[J]. 武汉工程大学学报 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4bdffeb8dc819e5c695a5622.html