# 介质阻挡放电图像识别方法及均匀性影响研究

### 论文摘要

介质阻挡放电(DBD)是一种典型的能够在常温常压下产生大量高能量密度的非平衡等离子体源，目前已被广泛应用于臭氧制备、高功率激光器、等离子体流动控制等诸多领域。由于工业应用的需要，放电的均匀性一直是研究的热点问题。目前所谓均匀放电仅指的是短时间尺度上（ns级）无任何微放电细丝的绝对均匀放电，但实际上工业应用并不需要限制在这种绝对均匀的放电上。相反，更为需要的是由大量微放电细丝构成的长时间尺度上相对均匀的放电。由此引出这种放电的均匀性如何定量评价的问题，如何产生不同均匀性的放电及提高均匀性的问题，以及均匀放电和绝对均匀放电的物理机制问题。本文以DBD均匀性为主要研究对象，通过采用数字图像处理技术并结合电气参数测量手段及近似解析计算方法对其开展了研究，所取得的成果如下：提出了一种利用数字图像处理技术中的灰度直方图（GLH）来定量识别DBD均匀性的新方法。该方法克服了传统方法复杂、繁琐及价格昂贵等缺点，能够简单和有效地识别丝状和均匀放电模式并定量评价放电均匀性。GLH方法的有效性得到了能产生绝对均匀放电的低气压实验和一般采用的电流波形区别方法的验证。在此基础上，通过采用信赖域算法求解非线性最小二乘问题得到双高斯及单高斯概率模型的参数，建立了丝状和均匀放电的灰度概率模型并将该模型应用于DBD放电特性的研究。提出了通过数字图像处理技术中的傅里叶能量谱（FES）、空间自相关函数（ACF）及灰度共生矩阵（GLCM）来定量识别DBD图像空间结构的方法。ACF方法具有噪声抑制能力强、对象识别能力强、不需要任何预处理过程等明显优点，有效识别了丝状、周期性及均匀放电图像的空间结构。该方法的有效性通过对DBD斑图空间结构的识别得到验证。研究了丝网电极对DBD均匀性的影响。（1）实现了具有空间周期特征丝网电极的均匀放电，部分特征尺度下的均匀性要好于平板电极。实验结果表明：如果丝网电极的孔径L足够大（L≥1.5mm），周期性的放电点将在每一个网格点上出现；如果L相对较小（1.25mm≥L≥0.6mm），周期性的放电点将交替出现；如果L≤0.5mm，放电点将随机分布在电极表面，且其密集程度会超过平板电极，其中放电点没有产生在每一个网格点上的原因与电子崩尺寸大小有关。FES及ACF分析验证了上述实验结果。（2）提出了定量评价DBD均匀性的指标——图像的灰度变异系数（CV）：CV越小，放电越均匀，反之，则越不均匀。研究结果表明，在一定程度上，随着L的减小，CV逐渐减小，放电均匀性逐渐增加。（3）提出了控制丝网放电均匀性的标度不变量h来分析导致相对均匀DBD的物理机制,其中h包含了L及归一化的电子崩头部电场变化率的综合效应。研究结果表明，不同丝网电极h的变化趋势和CV的变化趋势基本一致，意味着采用h可以从理论上较好地解释导致丝网电极放电均匀性的物理机制。研究了气体成分对DBD均匀性的影响。（1）发现采用GLH方法可以识别不同性质气体放电的均匀性。研究结果表明，非惰性气体（空气和氮气）放电图像对应的GLH及CV与外电压的关系曲线与惰性气体（氦气和氩气）存在明显不同，前者分别具有更大的半高宽及产生了明显的向右偏移。（2）发现氮气中加入氩气有利于提高放电均匀性。CV计算结果表明，空气、氮气、氦气、氮气/氩气混合气体及氩气放电图像对应的CV依次减小，放电均匀性依次增加。（3）DBD微放电扩展等效电气模型的计算结果表明，具有较小击穿电压的气体，所产生的微放电更容易扩展到整个电极表面，越容易形成均匀放电。另外，由于氩原子亚稳态能量明显高于氮分子亚稳态的能量，氮气中氩气的加入使得混合气体更容易通过彭宁电离产生种子电子，因此相比氮气更容易形成均匀放电。研究了均匀DBD形成的物理机制。（1）在综合考虑电子崩头部扩散和静电排斥作用的基础上，建立了多电子崩径向扩展动力学模型，提出了一个与外电场、气压、电子温度、预电离非均匀性及阀值有关的形成均匀放电所需最小种子电子密度的表达式,相关实例验证了该模型的有效性。（2）在此基础上，对单一气隙介质及DBD中的电子崩发展过程进行了近似解析计算。结果表明，当电子崩发展到一定阶段时，崩头的扩展机制将由扩散扩展过渡到静电排斥扩展。另外，通过提高种子电子数以减小电子崩的初始间距将有利于实现相邻电子崩之间的耦合，从而提高了放电均匀性。上述结果较好地验证了电子崩径向扩展动力学模型的正确性，同时也有助于加深对均匀DBD物理机制的理解。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的研究工作

- 2 介质阻挡放电均匀性的图像识别方法

- 2.1 灰度直方图方法

- 2.2 计算结果及讨论

- 2.3 灰度直方图的概率模型及应用

- 2.4 本章小结

- 3 介质阻挡放电图像空间结构的识别方法

- 3.1 研究背景介绍

- 3.2 图像空间结构的识别方法

- 3.3 应用实例分析

- 3.4 本章小结

- 4 丝网电极对介质阻挡放电均匀性的影响

- 4.1 丝网电极放电的空间特性

- 4.2 丝网电极放电的均匀性评价

- 4.3 丝网电极放电的物理机制

- 4.4 本章小结

- 5 气体成分对介质阻挡放电均匀性的影响

- 5.1 不同气体成分放电的均匀性评价

- 5.2 不同气体成分放电的均匀性比较

- 5.3 不同气体成分放电均匀性的物理机制

- 5.4 本章小结

- 6 电子崩径向扩展动力学模型及近似解析计算

- 6.1 电子崩径向扩展与放电均匀性

- 6.2 电子崩径向扩展动力学模型

- 6.3 单一气隙中电子崩发展的近似解析计算

- 6.4 DBD中电子崩发展的近似解析计算

- 6.5 本章小结

- 7 全文总结

- 7.1 本文的主要工作及结论

- 7.2 有待进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

- 附录Ⅰ 攻读博士学位期间发表论文的情况

### 相关论文文献

- [1].甲烷气体放电特性的研究[J]. 大连交通大学学报 2013(06)

- [2].砷化镓光导开关的畴电子崩理论分析[J]. 科学通报 2011(09)

- [3].大气压下流注放电光电离过程的数值仿真[J]. 中国电机工程学报 2009(04)

- [4].飞秒激光作用下硅材料的热力响应[J]. 激光与红外 2009(03)

- [5].超短脉冲激光对硅膜的热力效应分析[J]. 光学与光电技术 2009(06)

- [6].超短脉冲激光辐照硅膜的热弹性[J]. 强激光与粒子束 2008(06)

- [7].超短脉冲辐照下金膜的超快热弹性力学响应[J]. 机械与电子 2010(S1)

- [8].高压输电线路电晕放电理论研究[J]. 技术与市场 2016(05)

- [9].短间隙空气放电的光信息研究[J]. 大庆师范学院学报 2019(06)

- [10].窄间隙SF_6放电过程粒子动力学行为[J]. 黑龙江电力 2013(01)

- [11].高增益砷化镓光导开关中的特征量分析[J]. 中国激光 2010(02)

- [12].油纸绝缘沿面放电及发展机理[J]. 现代电力 2015(03)

- [13].氩气直流放电过程电子行为的粒子模拟[J]. 沈阳工业大学学报 2009(02)

- [14].大气压下纳秒脉冲弥散放电[J]. 科学通报 2014(20)

- [15].均匀电场SF_6短气隙放电过程动态模拟[J]. 计算物理 2012(06)

- [16].正极性雷云作用下避雷针流注形成研究[J]. 科学技术与工程 2014(27)

- [17].均匀场中SF_6二维流注放电模型的动态仿真[J]. 高电压技术 2008(07)

- [18].窄间隙N_2放电过程粒子动力学特性[J]. 黑龙江电力 2012(01)

- [19].c-C_4F_8/CF_4替代SF_6可行性的SST实验分析[J]. 电工技术学报 2008(06)

- [20].本征砷化镓光导开关中的流注模型[J]. 科学通报 2008(18)

- [21].环境因素对正直流架空导线起晕电压的影响[J]. 高电压技术 2010(08)

- [22].纳秒脉冲真空绝缘沿面闪络机理研究[J]. 绝缘材料 2009(01)

- [23].基于自组织神经网络的紫外电晕检测状态评定[J]. 测控技术 2015(07)

- [24].脉冲氙灯放电过程分析与实验测定[J]. 光谱学与光谱分析 2014(07)

- [25].电晕放电等离子体性质研究[J]. 广东化工 2011(04)

- [26].高压纳秒脉冲气体放电中X射线探测实验研究进展[J]. 高压电器 2010(02)

- [27].SF_6替代气体与空气混合的绝缘性能研究[J]. 高压电器 2018(05)

- [28].超快脉冲激光辐照金属薄膜热-力效应的模拟研究[J]. 光子学报 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4be186e2494afc396df5bb57.html