# 改性聚丙烯纤维增强混凝土抗疲劳性能的研究

### 论文摘要

混凝土材料因抗压强度高、耐久性好、成本低等特点在建筑工程中得到了广泛应用,但作为一种脆性材料,混凝土的抗拉强度远低于抗压强度,这在很大程度上限制了其应用范围。近年来采用纤维掺入混凝土来解决这一问题取得了较好的效果,特别是具有轻质、耐腐蚀、易于均匀分散等优点的聚丙烯纤维,更是有着良好的应用前景。另外,由于在混凝土中掺入粉煤灰可以带来技术、经济、环境、社会等诸多方面的重要效益,因此对粉煤灰混凝土的研究己成为水泥与混凝土科学中的重要研究领域。随着混凝土在土木工程中的应用越来越广泛,应用范围也扩展到对抗疲劳、抗冲击等有较高要求的领域,这些工程在服役期内经常承受随机或周期性反复荷载,因此,研究聚丙烯纤维对混凝土及粉煤灰混凝土抗疲劳性能的影响显得极为重要。综合上述情况,本文选用了一种性能优良的国产改性聚丙烯纤维,在两种混凝土基材下研究了纤维对混凝土性能的影响及其作用机理。首先,以普通混凝土为基材,研究了在不同纤维掺量下该纤维对混凝土静强度及弯曲疲劳性能的影响,建立了各掺量下改性聚丙烯纤维增强混凝土材料的弯曲疲劳方程,探讨了疲劳性能的影响规律,通过对比分析确定了纤维的最佳掺量。然后,以20%等量取代水泥的粉煤灰混凝土为基材,进一步研究了该纤维对粉煤灰混凝土性能的影响及其作用机理。改性聚丙烯纤维对普通混凝土性能的影响:纤维掺入后,混凝土的抗压强度变化不大,但在一定掺量范围内,劈裂强度、抗折强度、及弯曲疲劳性能均有较为显著的提高。随着纤维掺量的增加,纤维在混凝土中出现了一定程度的成束现象而影响了混凝土的性能。综合考虑静强度及疲劳性能试验结果,该纤维在混凝土中的最佳掺量为0.10%(体积分数)。改性聚丙烯纤维对粉煤灰混凝土性能的影响:纤维掺入粉煤灰混凝土,纤维与粉煤灰除发挥各自的作用外,还能优势互补,形成良好的协同效应,从而大幅提高混凝土的劈裂强度、抗折强度、及弯曲疲劳性能。而且随掺量的增加,纤维没有出现明显的成束现象,掺量越高,混凝土性能的提高幅度越大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 绪论

- 一、研究背景

- 二、纤维增强混凝土材料的发展概况及工程应用

- 三、纤维增强混凝土材料的研究现状及存在的问题

- 四、研究目的与意义

- 五、研究内容

- 第一章 试验设计

- 1.1 试验材料

- 1.1.1 水泥

- 1.1.2 粗骨料

- 1.1.3 细骨料

- 1.1.4 聚丙烯纤维

- 1.1.5 粉煤灰

- 1.1.6 拌合水

- 1.2 试验配合比

- 1.2.1 配合比设计要求

- 1.2.2 基准配合比设计

- 1.2.3 试验配合比

- 1.2.4 试件的制备及养护

- 1.3 试验方案

- 1.3.1 静强度试验

- 1.3.2 弯曲疲劳性能试验

- 1.4 疲劳试验结果的数理统计处理

- 1.4.1 Weibull 分布理论

- 1.4.2 Weibull 分布母体参数的确定

- 本章小结

- 第二章 改性聚丙烯纤维对混凝土疲劳性能的影响

- 2.1 和易性

- 2.2 静强度

- 2.3 弯曲疲劳性能

- 2.3.1 试验结果的处理及分析

- 2.3.2 S-N 曲线与疲劳方程

- 本章小结

- 第三章 改性聚丙烯纤维对粉煤灰混凝土疲劳性能的影响

- 3.1 和易性

- 3.2 静强度

- 3.3 弯曲疲劳性能

- 3.3.1 试验结果的处理及分析

- 3.3.2 S-N 曲线与疲劳方程

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].隔膜滤板膜片用改性聚丙烯的制备[J]. 合成树脂及塑料 2020(02)

- [2].改性聚丙烯抗应力发白性能的研究[J]. 塑料工业 2013(09)

- [3].紫外改性聚丙烯吸油材料的吸附性能[J]. 印染 2018(23)

- [4].抗氧剂改性聚丙烯结构和性能的研究[J]. 现代化工 2017(07)

- [5].低温等离子体改性聚丙烯吸油材料吸附性能研究[J]. 上海纺织科技 2016(04)

- [6].改性聚丙烯材料对餐饮废水的油水分离特性研究[J]. 水处理技术 2015(03)

- [7].纳米银改性聚丙烯的非等温结晶动力学研究[J]. 功能材料 2012(12)

- [8].改性聚丙烯中醇酯类助剂的测定研究[J]. 广州化工 2019(22)

- [9].用于双峰聚乙烯管的钙盐晶体改性聚丙烯皮层的制备[J]. 合成树脂及塑料 2017(04)

- [10].滑石粉改性聚丙烯塑料[J]. 橡塑技术与装备 2014(08)

- [11].碳纳米管改性聚丙烯复合材料的研究进展[J]. 材料导报 2012(05)

- [12].改性聚丙烯表面摩擦性能的研究[J]. 塑料工业 2020(S1)

- [13].汽车内饰用低挥发改性聚丙烯材料的研究[J]. 塑料工业 2019(04)

- [14].光热老化对车用改性聚丙烯耐刮擦性的影响研究[J]. 环境技术 2019(03)

- [15].改性聚丙烯材料收缩率的研究[J]. 塑料工业 2009(S1)

- [16].长玻纤改性聚丙烯在汽车领域中的应用与展望[J]. 上海塑料 2016(04)

- [17].苯并三唑-二氧化钛复合改性聚丙烯光老化性能[J]. 精细石油化工 2017(01)

- [18].不同原矿加工的重质碳酸钙改性聚丙烯的综合研究[J]. 山东化工 2017(06)

- [19].不同填充物改性聚丙烯复合材料的研究[J]. 广东化工 2020(09)

- [20].改性聚丙烯/聚苯胺复合材料的制备及抗静电性能[J]. 化工新型材料 2016(03)

- [21].吡啶型聚醚离子液体的合成及其改性聚丙烯的性能[J]. 合成橡胶工业 2011(06)

- [22].改性聚丙烯晴纤维铁配合物偕胺肟降解氨气初探[J]. 天津纺织科技 2011(04)

- [23].无卤阻燃改性聚丙烯的研究进展[J]. 化工新型材料 2014(07)

- [24].无机填料改性聚丙烯复合材料的流变学研究进展[J]. 上海塑料 2012(02)

- [25].硅烷偶联剂改性聚丙烯纤维水泥砂浆性能研究[J]. 墙材革新与建筑节能 2010(12)

- [26].氟改性聚丙烯酸酯型印花涂料的研制[J]. 绥化学院学报 2020(05)

- [27].纳米二氧化硅改性聚丙烯复合材料研究进展[J]. 中国塑料 2012(09)

- [28].纳米蛭石改性聚丙烯薄膜的制备及其透氧性能研究[J]. 包装工程 2011(19)

- [29].马来酸酐固相接枝改性聚丙烯研究[J]. 化学与生物工程 2010(08)

- [30].中国石化九江分公司研发生产改性聚丙烯专用料[J]. 石油炼制与化工 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c0291f6f52bad3aa0cc13d3.html