# 基于四阶滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制

### 论文摘要

永磁同步电机(PMSM)具有高转矩惯性比、高能量密度和高效率等优点,近年来在航空航天、电动汽车、家用电器、工业控制领域得到了越来越广泛的应用。在永磁同步电机(PMSM)矢量控制中,转子位置的精确检测是关键。本文是对基于四阶滑模观测器的永磁同步电机的无位置传感器控制的研究。主要内容如下：首先,简单介绍了坐标变换思想,永磁同步电机在静止坐标系和旋转坐标系下的数学模型及矢量控制原理；在此基础上,对永磁同步电机无位置传感器矢量控制调速方案进行了讨论。其次,详细阐述了滑模观测器原理及在本系统中的应用,建立了一种以电流和反电动势为观测对象的四阶滑模观测器,给出了永磁同步电机基于滑模观测器的无位置传感器调速系统控制结构。建立了基于四阶滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制系统的仿真模型,验证了四阶滑模观测器在实现永磁同步电机的无位置传感器控制中的有效性和合理性。最后,采用TMS320LF2407A芯片设计了控制系统的软、硬件结构等。硬件方面包括控制回路、保护电路及检测电路。软件采用汇编语言及C语言编写,给出了系统主程序及各子程序的流程图。实验得出的初步结果反映了反电动势与转速之间的关系,验证了本文所提算法的正确性与合理性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及研究意义

- 1.2 永磁同步电动机无位置传感器控制技术概述

- 1.2.1 无位置传感器控制技术的国内外研究现状

- 1.2.2 永磁同步电机的无位置传感器控制方法

- 1.3 滑模变结构控制概述

- 1.3.1 滑模变结构控制的发展史

- 1.3.2 滑模变结构控制理论的研究进展

- 1.3.3 滑模变结构控制在交流传动中的应用

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第二章 永磁同步电机的数学模型及矢量控制原理

- 2.1 引言

- 2.2 永磁同步电机的数学模型

- 2.2.1 永磁同步电机的坐标变换

- 2.2.2 永磁同步电机在静止体系（ABC）上的模型

- 2.2.3 永磁同步电机在静止坐标系（α-β）上的模型

- 2.2.4 永磁同步电机在旋转坐标系（d-q）上的模型

- 2.3 永磁同步电机的矢量控制

- 2.3.1 矢量控制基本原理

- 2.3.2 永磁同步电机的矢量控制

- 2.4 空间矢量脉宽调制原理

- 2.5 本章小节

- 第三章 永磁同步电机的无位置传感器控制

- 3.1 引言

- 3.2 转子初始位置检测

- 3.3 滑模观测器算法

- 3.3.1 基本理论

- 3.3.2 转角估算

- 3.3.3 转速估算

- 3.4 四阶滑模观测器算法

- 3.4.1 永磁同步电机扩展模型

- 3.4.2 设计四阶滑模观测器

- 3.5 算法改进

- 3.5.1 滑模增益的改进

- *）函数的改进'>3.5.2 sign（*）函数的改进

- 3.5.3 低通滤波器的改进

- 3.6 本章小节

- 第四章 永磁同步电机无位置传感器控制系统仿真分析

- 4.1 引言

- 4.2 永磁同步电机无位置传感器控制系统仿真

- 4.2.1 永磁同步电机模块分析

- 4.2.2 SVPWM的仿真实现

- 4.2.3 四阶滑模观测器的仿真实现

- 4.2.4 基于四阶滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器矢量控制系统仿真模型

- 4.3 实验结果与分析

- 4.3.1 空间矢量控制仿真波形

- 4.3.2 无位置传感器算法仿真波形

- 4.3.3 滑模观测器与四阶滑模观测器仿真波形比较

- 4.4 本章小节

- 第五章 永磁同步电机无位置传感器控制的实现

- 5.1 引言

- 5.2 系统硬件设计

- 5.2.1 DSP概述

- 5.2.2 系统硬件设计

- 5.2.3 TMS320LF2407A主控板电路及外围接口电路

- 5.2.4 功率驱动模块

- 5.2.5 检测采样电路

- 5.2.6 保护电路

- 5.2.7 硬件可靠性分析

- 5.3 系统软件设计

- 5.3.1 程序整体结构

- 5.3.2 系统主程序

- 5.3.3 中断服务子程序

- 5.3.4 转子位置估算程序

- 5.4 硬件实验的初步结果

- 5.5 本章小节

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].五相永磁同步电机容错控制仿真[J]. 机械制造与自动化 2019(06)

- [2].一种新能源汽车用永磁同步电机磁路优化分析[J]. 客车技术 2019(06)

- [3].基于等效热网络法的永磁同步电机温升计算[J]. 微电机 2019(11)

- [4].一种内置式永磁同步电机死区补偿方法的研究[J]. 微电机 2019(11)

- [5].永磁同步电机鲁棒滑模控制算法研究[J]. 自动化技术与应用 2019(12)

- [6].基于改进滑模控制的五相永磁同步电机仿真[J]. 农业装备与车辆工程 2019(12)

- [7].压缩机用永磁同步电机的电气绝缘性研究[J]. 微特电机 2019(12)

- [8].开关电压二次构造的永磁同步电机无速度传感器控制方法[J]. 传感器世界 2019(10)

- [9].永磁同步电机的扩展电压矢量模型预测控制[J]. 实验技术与管理 2020(02)

- [10].自适应模糊反演控制在机床永磁同步电机位置控制中的应用[J]. 机床与液压 2020(05)

- [11].化机浆磨浆机大型同步电机状态分析[J]. 中华纸业 2020(02)

- [12].双绕组永磁同步电机的设计及在客车上的应用[J]. 客车技术 2020(01)

- [13].永磁同步电机散热仿真分析及优化[J]. 客车技术 2020(01)

- [14].基于电流估算的永磁同步电机伺服控制系统设计[J]. 微特电机 2020(02)

- [15].永磁同步电机参数自整定及参数辨识技术研究[J]. 微电机 2020(01)

- [16].地铁用多永磁同步电机旋转变压器解码系统研究[J]. 微特电机 2020(01)

- [17].含未知参数的永磁同步电机的自适应同步控制[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [18].永磁同步电机无速度传感器控制系统设计[J]. 电机技术 2019(06)

- [19].高速动车组永磁同步电机牵引控制仿真研究[J]. 仪器仪表用户 2020(03)

- [20].正负高频脉冲电压注入的永磁同步电机无位置传感器控制[J]. 电工技术学报 2020(S1)

- [21].皮带输送机永磁同步电机系统仿真分析[J]. 能源与节能 2020(03)

- [22].永磁同步电机精确性线性化控制技术的研究[J]. 船电技术 2020(01)

- [23].永磁同步电机的振动控制研究[J]. 河南科技 2020(05)

- [24].基于改进型自抗扰控制器的永磁同步电机的低速控制[J]. 湖北民族大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [25].永磁同步电机鲁棒有限集模型预测电流控制算法[J]. 电机与控制应用 2020(03)

- [26].基于场路耦合的永磁同步电机性能分析[J]. 电机与控制应用 2020(03)

- [27].同量分数阶永磁同步电机的混沌运动相电流信号频谱特点仿真研究[J]. 国外电子测量技术 2020(04)

- [28].五相永磁同步电机两相开路故障容错控制策略[J]. 微电机 2020(03)

- [29].永磁同步电机无速度传感器矢量控制调速技术研究[J]. 电气技术与经济 2020(Z1)

- [30].永磁同步电机轻微匝间短路故障的检测方法[J]. 电气传动 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c233a8c2bf21a1e527af84d.html