# 典型农作物中多环芳烃和多氯联苯的分布、累积规律

### 论文摘要

多环芳烃（polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs）和多氯联苯（polychlorinated biphenyls, PCBs）是典型的持久性有机污染物,它们具持久性、半挥发性、生物蓄积性、高毒性等特点。农作物作为生态系统中的初级生产者,其中积累的PAHs和PCBs会随着植食动物的取食进入到生态系统的高级消费者中,甚至被人类以食品的方式直接进食,进而对人类的健康造成威胁。因此,研究PAHs和PCBs在农作物中的分布和累积规律,可丰富PAHs和PCBs在生物累积方面的基础理论,为环境管理及食品安全监督提供理论依据,具有重要的理论和应用价值。本研究建立了农作物中PAHs和PCBs的分析方法,分析了采样地区小麦和玉米以及相关环境要素中的PAHs和PCBs的成分和含量,探讨了不同生长时期的小麦和玉米不同组织中PAHs和PCBs的分布和累积规律及其影响因素。主要研究内容如下：（1）研究在全面优化植物样品中PAHs和PCBs的提取净化条件基础上,建立了加速溶剂萃取、凝胶渗透色谱和柱层析净化、气相色谱和气相色谱-质谱分别分析植物样品中PCBs和PAHs的方法。研究结果表明,小麦中16种PAHs和7种PCBs的方法加标回收率分别在69.83%-87.37%和82.00%-118.31%之间,样品平行测量的相对标准偏差分别为8.27%-18.49%和5.35%-17.76%,结果符合美国EPA标准中对准确度和精密度的要求。（2）研究区域4个生长期小麦样品对应的根际土壤样品和灌溉水样品中PAHs和PCBs的含量较低。16种PAHs在各个时期的小麦中均能检出,浓度为0.24～2.23μg/gdw.;7种PCBs中PCB 138和PCB 180在各个时期的小麦中均未检出,其他5种均有检出,浓度为0.066- 0.60ng/gdw.。小麦中PAHs和PCBs与根际土壤PAHs和PCBs含量相关性不显著,小麦中的PCBs和PAHs的主要来源不是土壤。（3）从时间上看,在小麦生长过程中,PAHs和PCBs最大值出现在拔节期,而后随着生长时间的延长PAHs的含量逐渐降低,小麦对PAHs和PCBs的富集因子的降低趋势验证了这一规律。从空间上看,在拔节期和灌浆期,小麦中PAHs和PCBs的含量表现出叶>茎>根>穗的相同规律。在成熟期,各组织中不同环数的PAHs和不同氯代数PCBs的含量并未表现出一致的变化规律。在小麦成熟期,PAHs的logKow影响了小麦对PAHs的吸收,中低环PAHs要比高环PAHs更容易被根吸收,这一定程度上解释了成熟期小麦根中中低环含量比较高的现象。小麦叶和穗中PAHs和PCBs的含量与粗脂肪含量之间存在显著相关性。（4）研究区域3个生长期玉米所对应的土壤中PAHs和PCBs的含量较低。16种PAHs在各个时期的玉米根茎叶中均有检出,在种子中则只检出11种,各组织中PAHs含量为0.31-1.65μg/gdw.; PCB 138、PCB153和PCB 180检出率较低,剩余4种PCBs在各个时期的组织中均检出。各组织中PCBs含量在4.82～147.18 pg/gdw之间,低于小麦中PCBs含量。（5）在时间上,3个生长期的玉米中PAHs和PCBs最大值都出现在苗末期,而后随着生长时间的延长PAHs和PCBs的含量逐渐减少。在空间上,PAHs浓度在玉米穗末期和成熟期都表现为叶>根>茎>种子。在成熟期,各组织中不同环数的PAHs和不同氯代数PCBs的浓度并未表现出相同的特点。玉米对PAHs的富集因子要低于小麦PAHs的富集因子,并且玉米对PAHs的富集要高于PCBs,这可能是因为PAHs的溶解度比PCBs的高。PAHs的log Kow对成熟期玉米影响与对小麦的影响恰好相反,这说明植物对PAHs的吸收累积不仅与PAHs的性质有关,而且还与所研究的物种的种类有关。玉米中脂肪含量对种子中PAHs和PCBs影响十分明显。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 文献综述

- 1.1 多环芳烃和多氯联苯简介

- 1.1.1 多环芳烃简介

- 1.1.2 多氯联苯

- 1.2 植物体中多环芳烃和多氯联苯的残留及污染状况

- 1.3 样品多环芳烃和多氯联苯分析方法研究进展

- 1.3.1 样品提取

- 1.3.2 样品净化

- 1.3.3 样品分析

- 1.4 多环芳烃和多氯联苯在植物中的研究进展

- 1.4.1 植物体内多环芳烃和多氯联苯的分布特征

- 1.4.2 多环芳烃和多氯联苯在植物体内的吸收累积

- 1.5 论文的研究目的与意义

- 第二章 植物样品中多环芳烃和多氯联苯分析方法研究

- 2.1 实验仪器与试剂

- 2.1.1 主要仪器

- 2.1.2 标准样品与试剂

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 样品的采集及制备

- 2.2.2 样品中多环芳烃和多氯联苯的提取

- 2.2.3 样品中多环芳烃和多氯联苯的净化

- 2.2.4 气相色谱及质谱分析

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 多环芳烃提取条件优化

- 2.3.2 多环芳烃净化条件优化

- 2.3.3 多氯联苯提取条件优化

- 2.3.4 多氯联苯GPC净化条件优化

- 2.3.5 色谱条件的优化

- 2.3.6 质量保证和质量控制

- 2.4 小结

- 第三章 小麦中多环芳烃和多氯联苯的含量及分布累积规律

- 3.1 实验材料与方法

- 3.1.1 样品的采集与处理

- 3.1.2 数据分析方法

- 3.2 小麦对应的土壤、灌溉水中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 3.2.1 土壤中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 3.2.2 灌溉水中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 3.2.3 小麦中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 3.3 小麦中多环芳烃和多氯联苯的来源分析

- 3.4 小麦中多环芳烃和多氯联苯的分布累积规律

- 3.4.1 不同时期小麦中PAHs和PCBs的浓度变化

- 3.4.2 不同生长期小麦不同组织中PAHs和PCBs的浓度变化

- 3.4.3 不同环数多环芳烃在不同生长期小麦不同组织中的浓度的变化

- 3.4.4 不同氯代数多氯联苯在不同组织中浓度的变化

- 3.5 多环芳烃和多氯联苯在小麦中的分布累积的影响因素

- 3.5.1 小麦生物富集因子

- 3.5.2 辛醇-水分配系数

- 3.5.3 粗脂肪含量

- 3.6 小结

- 第四章 玉米中多环芳烃和多氯联苯的含量及分布累积规律

- 4.1 实验材料与方法

- 4.1.1 样品的采集与处理

- 4.1.2 数据分析方法

- 4.2 玉米及对应的土壤、灌溉水中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 4.2.1 土壤中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 4.2.2 灌溉水中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 4.2.3 玉米中多环芳烃和多氯联苯的含量

- 4.3 玉米中多环芳烃和多氯联苯的来源分析

- 4.4 玉米中多环芳烃和多氯联苯的分布累积规律

- 4.4.1 不同时期玉米中PAHs和PCBs的浓度变化

- 4.4.2 不同时期玉米不同组织中PAHs和PCBs的浓度变化

- 4.4.3 不同环数多环芳烃在不同组织中浓度的变化

- 4.4.4 不同氯代数多氯联苯在不同组织中浓度的变化

- 4.5 多环芳烃和多氯联苯在玉米中的分布累积的影响因素

- 4.5.1 玉米生物富集因子

- 4.5.2 辛醇-水分配系数

- 4.5.3 粗脂肪含量

- 4.6 小结

- 第五章 结论及展望

- 5.1 结论

- 5.2 下一步工作方向

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文情况

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].磺化净化-GC-MS法测定皮革中8种多氯联苯[J]. 皮革科学与工程 2020(01)

- [2].东平湖表层沉积物中多氯联苯来源初探[J]. 人民黄河 2020(05)

- [3].百菌清杂质六氯苯和十氯联苯的分析方法研究[J]. 化工设计通讯 2020(05)

- [4].气相色谱-质谱联用法测定皮革中多氯联苯[J]. 皮革科学与工程 2018(01)

- [5].多氯联苯和氯化石蜡标准现状研究[J]. 广东化工 2017(18)

- [6].乐清湾海域生物体内多氯联苯的分布特征[J]. 环境与发展 2020(02)

- [7].多氯联苯的测定-气相色谱质谱法浅析[J]. 科学技术创新 2020(11)

- [8].气相色谱法测定固体废物中的多氯联苯[J]. 环境科学与技术 2017(05)

- [9].微波萃取-气相色谱法测定土壤中多氯联苯[J]. 农业与技术 2013(03)

- [10].几种土壤及黏土矿物对多氯联苯吸附特性的研究[J]. 土壤通报 2012(02)

- [11].多氯联苯的非生物降解[J]. 上海农业学报 2011(01)

- [12].气相色谱——质谱联用法测定纺织品中多氯联苯残留量的不确定度评定[J]. 质量技术监督研究 2011(01)

- [13].气相色谱-质谱法测定土壤中8种多氯联苯[J]. 石油化工安全环保技术 2011(06)

- [14].超声波萃取/气相色谱-质谱法测定土壤中的多氯联苯[J]. 淮阴工学院学报 2010(03)

- [15].土壤中多氯联苯的污染现状及治理[J]. 河南科技 2010(16)

- [16].气相色谱-质谱法测定水中的多氯联苯[J]. 广东化工 2010(09)

- [17].气相色谱-质谱法测定电子电气衬料中多环芳烃和多氯联苯[J]. 分析试验室 2009(S1)

- [18].我国西南地区森林土壤中有机氯农药和多氯联苯残留的初步研究[J]. 地球与环境 2020(01)

- [19].生物酶对五氯联苯降解的初步研究[J]. 山东科学 2016(06)

- [20].场地环境中多氯联苯的分析技术[J]. 山东化工 2017(15)

- [21].非生物法降解多氯联苯的研究进展[J]. 甘肃高师学报 2016(06)

- [22].鱼体中多氯联苯的气相色谱/质谱分析研究[J]. 环境科学与管理 2015(09)

- [23].多氯联苯对水生动物抗氧化酶的影响及机理[J]. 水产科学 2014(04)

- [24].泥螺对多氯联苯的生物毒性效应及累积特征[J]. 水产科学 2014(04)

- [25].鱼油中多氯联苯检测方法的研究[J]. 食品安全质量检测学报 2014(01)

- [26].纸制品中多氯联苯含量检测方法的研究[J]. 天津造纸 2014(03)

- [27].多氯联苯生物降解技术研究进展[J]. 环境科学与管理 2012(12)

- [28].气相色谱法测定变压器油中的多氯联苯[J]. 环境保护与循环经济 2009(02)

- [29].贝类中多氯联苯残留量的气相色谱法测定[J]. 福建水产 2009(02)

- [30].用气相色谱法测定污染土壤中的多氯联苯[J]. 环境保护与循环经济 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c3b5fb37821386a7ff96bf2.html