# 三元复合驱化学剂意外泄漏对环境影响的研究

### 论文摘要

三元复合驱(ASP)作为一种既经济又有效率的强化采油技术被各大油田广泛采用,已成为油田产量接替的主要措施。随着ASP驱油技术的扩大化应用,三元注入介质碱、表面活性剂、聚合物及其混合物在运输、配制、存储、注入过程中可能发生意外泄漏事件。所以在大力推广ASP采油技术的同时,会带来相应的环境问题,有必要对ASP化学剂的环境行为和危害性研究和评价,为下一步ASP大规模推广应用提供可靠的后备技术保证。本文通过检测大庆油田ASP中化学剂组成和含量以及ASP注入液和采出液化学成分,根据国内外现有的标准和环境评价方法,确定出ASP对环境影响的主要特征污染物有碱(氢氧化钠)、表面活性剂(直链烷基苯磺酸盐、未磺化油)及聚丙烯酰胺(丙烯酰胺)。并详细分析了ASP化学剂意外泄漏后特征污染物对生态环境所造成的影响及危害,总结出ASP中碱和未磺化油会对生态环境造成巨大的危害,且危害呈现持久和难处理的特点;直链烷基苯磺酸盐浓度是考察其环境危害性的关键因子,当浓度小于一定值时,其对环境是有利的,但随着浓度的升高其毒性增强;聚丙烯酰胺本身对动植物是无毒性的,对环境影响也很小,但是其降解产物丙烯酰胺会给人类和环境带来很大的危害。本文着重研究了ASP化学剂意外泄漏后在土壤中的环境行为。通过现场取样和室内土柱模拟实验,模拟了单元污染物(NaOH、LAS、PAM)和三元污染物在不同土壤(黑土、黄土、盐碱土)中的自然迁移和模拟降雨情况下的迁移行为,考查了不同时间、不同污染物数量对迁移情况的影响,对比分析得出污染物在土壤中的垂向迁移规律。一般情况下,ASP化学剂意外泄漏后,一段时间内其特征污染物NaOH在土壤中的迁移距离不会超过15cm、LAS迁移距离不会超过20cm、PAM迁移距离不会超过15cm。并且还通过室内实验研究了PAM和LAS在环境(土壤、水体)中的吸附和降解行为,LAS在环境中降解速度较快,土壤对PAM有很强的吸附力,一旦吸附很难再解吸下来。经过对三元复合驱中特征污染物在土壤中环境行为的全面分析,发现意外泄漏的特征污染物基本停留在土壤表层,即使在降雨、地表聚集着大量污染物的情况下,也不会影响到大庆地下水。通过对ASP化学剂中特征污染物环境危害性及环境行为的研究,总结出其在土壤中环境行为特性,对实现石油工业高效生产与环境保护并进,减少对环境的污染,保护人类生态环境具有深远意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 三元复合驱技术概况

- 1.1.1 油田三次采油技术

- 1.1.2 三元复合驱技术特点

- 1.1.3 三元复合驱驱油机理

- 1.1.4 大庆油田三元复合驱发展及研究现状

- 1.2 三元复合驱化学剂泄漏模式

- 1.3 本论文研究的目的意义

- 1.4 本论文主要研究内容

- 第二章 三元复合驱中特征污染物的确定与评价

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验方法

- 2.1.2 评价方法

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 三元复合驱组成分析

- 2.2.2 三元复合驱污染物确定

- 2.3 本章小结

- 第三章 三元复合驱中特征污染物的环境危害性分析

- 3.1 三元复合驱中碱的环境危害性分析

- 3.1.1 三元复合驱中氢氧化钠特性

- 3.1.2 三元复合驱中碱对水体生态的危害

- 3.1.3 三元复合驱中碱对土壤生态的危害

- 3.1.4 三元复合驱中碱对人与动物的危害

- 3.2 三元复合驱中直链烷基苯磺酸盐的环境危害性分析

- 3.2.1 三元复合驱中直链烷基苯磺酸盐特性

- 3.2.2 三元复合驱中直链烷基苯磺酸盐对土壤的危害

- 3.2.3 三元复合驱中直链烷基苯磺酸盐对水体的危害

- 3.2.4 三元复合驱中直链烷基苯磺酸盐对生物的危害

- 3.2.5 三元复合驱中直链烷基苯磺酸盐的环境危害性评价

- 3.3 三元复合驱中未磺化油的环境危害性分析

- 3.3.1 三元复合驱中未磺化油特性

- 3.3.2 三元复合驱中未磺化油对环境的危害

- 3.3.3 三元复合驱中未磺化油对生物的危害

- 3.4 三元复合驱中聚丙烯酰胺的环境危害性分析

- 3.4.1 三元复合驱中聚丙烯酰胺特性

- 3.4.2 三元复合驱中聚丙烯酰胺对土壤的影响

- 3.4.3 三元复合驱中聚丙烯酰胺对水体的影响

- 3.4.4 三元复合驱中聚丙烯酰胺对生物的影响

- 3.4.5 三元复合驱中丙烯酰胺对生物的危害

- 3.5 本章小结

- 第四章 三元复合驱中碱环境行为的研究

- 4.1 污染物在土壤中的环境行为

- 4.1.1 污染物在土壤中的吸附行为

- 4.1.2 污染物在土壤中的降解行为

- 4.1.3 污染物在土壤中的迁移行为

- 4.2 碱在土壤环境中的迁移特性研究

- 4.2.1 实验部分

- 4.2.2 实验结果分析与讨论

- 4.3 本章小结

- 第五章 三元复合驱中表面活性剂环境行为的研究

- 5.1 直链烷基苯磺酸盐在土壤环境中的吸附特性

- 5.1.1 土壤吸附LAS 机理

- 5.1.2 土壤吸附LAS 动力学

- 5.1.3 不同土壤上LAS 的吸附行为

- 5.1.4 影响LAS 土壤吸附的主要因素

- 5.2 直链烷基苯磺酸盐在环境中的降解特性研究

- 5.2.1 LAS 在环境中的降解

- 5.2.2 LAS 在环境中的自然降解实验研究

- 5.3 直链烷基苯磺酸盐在土壤环境中的迁移特性

- 5.3.1 实验部分

- 5.3.2 结果分析与讨论

- 5.4 本章小结

- 第六章 三元复合驱中聚丙烯酰胺环境行为的研究

- 6.1 聚丙烯酰胺在土壤环境中的吸附与解吸特性研究

- 6.1.1 实验部分

- 6.1.2 实验结果分析与讨论

- 6.2 聚丙烯酰胺在环境中的降解特性研究

- 6.2.1 PAM 在环境中的降解方式

- 6.2.2 PAM 在环境中的自然降解实验研究

- 6.2.3 AM 在环境中的降解

- 6.3 聚丙烯酰胺在土壤环境中的迁移特性研究

- 6.3.1 实验部分

- 6.3.2 实验结果分析与讨论

- 6.4 本章小结

- 第七章 三元复合驱中特征污染物在土壤中迁移行为的研究

- 7.1 实验部分

- 7.2 实验结果分析与讨论

- 7.2.1 ASP 在土壤中的自然迁移行为

- 7.2.2 模拟降雨情况下ASP 在土壤中的迁移行为

- 7.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].“谎”如隔世[J]. 新民周刊 2020(17)

- [2].液压系统外泄漏的治理[J]. 山西冶金 2008(01)

- [3].一种关于液压缸外泄漏的检测方法[J]. 液压气动与密封 2020(05)

- [4].浅析发电厂阀门外泄漏及带压堵漏方法的技术要点[J]. 科技视界 2016(19)

- [5].基于计算流体力学技术制定甲醛意外泄漏应急预案基本要求[J]. 中国预防医学杂志 2014(05)

- [6].紫外线杀菌产品的紫外泄漏测试的研究[J]. 日用电器 2016(11)

- [7].浅谈液压缸渗漏的检测方法[J]. 液压气动与密封 2017(08)

- [8].三元复合驱化学剂泄漏特征污染物的分析[J]. 炼油与化工 2011(06)

- [9].核电风阀密封的设计和试验研究[J]. 核动力工程 2016(03)

- [10].控制阀的流量自感知及其在外泄漏自感知中应用[J]. 工程科学与技术 2017(04)

- [11].降低OFDM系统带外泄漏和PAPR的新预编码方法[J]. 电讯技术 2018(12)

- [12].电厂阀门外泄漏及带压堵漏方法[J]. 华北电力技术 2008(10)

- [13].能中和有毒物的新衣服[J]. 中国纤检 2017(02)

- [14].核电之窗[J]. 环境 2012(01)

- [15].自动变速器漏油的故障诊断[J]. 企业技术开发 2012(16)

- [16].工程机械液压缸内外泄漏模拟实验(英文)[J]. 机床与液压 2012(12)

- [17].液压系统漏油的原因分析及解决方案[J]. 机械工程师 2012(09)

- [18].浅析火力发电厂汽轮机管阀检修及管理[J]. 科技创新与应用 2015(30)

- [19].荧光法检测磷酸酯液压油外泄漏平台设计与实现[J]. 光谱实验室 2013(05)

- [20].准空姐谋害父母:过于浓烈的爱竟成了夺命之毒[J]. 人生与伴侣(上半月版) 2009(02)

- [21].某型单作用液压缸动密封外泄漏故障分析与排除[J]. 润滑与密封 2013(04)

- [22].工程机械液压油泄漏故障和预防措施[J]. 柳钢科技 2010(02)

- [23].矿用液压支架千斤顶泄漏原因与排除对策分析[J]. 润滑与密封 2009(09)

- [24].国境卫生检疫核和辐射的监测和应对[J]. 口岸卫生控制 2008(02)

- [25].关于大型风电机组的制动液压系统的减压回路的探讨[J]. 科技创新与应用 2019(04)

- [26].5G系统中F-OFDM算法设计[J]. 电子技术应用 2016(07)

- [27].液压挖掘机驾驶室气密性分析及改进[J]. 工程机械 2014(10)

- [28].抗冲击低泄漏齿轮泵的研究[J]. 机械传动 2014(04)

- [29].关于对油缸活塞杆动密封外泄漏的设计改进[J]. 液压气动与密封 2020(01)

- [30].单系统搅拌船布料机二臂液压油缸外泄漏快速修理方法[J]. 内燃机与配件 2018(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c4c717d81bcc7cb01359ac5.html