# 新型特效钠离子吸附剂Li1+xMxN2-x（PO4）3（M=Al，Cr，La；N=Ti，Zr）的制备、表征与性能研究

### 论文摘要

高纯氯化锂是一种应用广泛的重要工业原料,杂质钠离子的含量对高纯氯化锂的品质有着重要的影响。常用的分离方法很难有效去除氯化锂中的微量钠离子,采用吸附剂是一个比较简捷的方法,但寻找合适的吸附剂一直是一个难题。近年来盐湖锂资源的大规模开发,迫切需要高效、快捷地去除氯化锂中的杂质钠离子。因此研制质优、价廉的特效钠离子吸附剂具有十分重要的现实意义。本文针对这一问题进行了探讨,利用固相反应法合成出了新型钠离子特效吸附剂,并对材料的结构和性能进行了表征分析。该吸附剂能有效地吸附溶液中存在的微量钠离子,解决了高纯锂盐制备过程中微量杂质钠离子的分离难题,显示出较好的应用前景。得到如下主要结论:1.采用高温固相法,合成了吸附剂Li1+xAlxTi2-x（PO4）3,对热重差热（TG-DTA）进行了分析,得到了反应方程式。（1+x）Li2CO3+xAl2O3 + （4-2x）TiO2+6NH4H2PO4 = 2Li1+xAlxTi2-x（PO4）3+9H2O+6NH3+（1+x）CO22.粉末X射线衍射谱图分析表明:LiTi2（PO4）3属三方晶系,晶格为:体心三方,空间群为R 3c,晶胞参数为a=0.8518nm,b=0.8518nm,c=2.087nm,α=90°,β=90°,γ=120°。晶体中存在的对称轴为三重反轴（国际符号: 3 ）,少量Al3+（ x≤0.4）的加入未影响到LiTi2（PO4）3的晶体结构。3.对样品的红外光谱和激光拉曼光谱进行了研究和确认。红外光谱:642.19cm-1为ν1（PO4）;584.39cm-1为ν4（PO4）;677.05cm-1为Ti-O对称伸缩振动。拉曼光谱:1097.27cm-1和1070.27cm-1为PO反对称伸缩振动;989.28cm-1和969.99cm-1为PO对称伸缩振动;595.86cm-1和580.44cm-1为PO2反对称弯曲振动;445.44cm-1为PO2对称弯曲振动。4.对合成的吸附剂进行了吸附性能测定。结果表明,少量铝离子使Li1+xMxN2-x（PO4）3（M=Al,Cr,La; N=Ti,Zr）类吸附剂对钠离子产生特效吸附作用,具有高吸附容量和高选择性等优点,可用于可溶性锂盐中少量钠离子的分离。吸附容量测定结果表明,当pH值为10.011.0,x=0.4时,吸附剂对钠离子吸附容量较高,达到49.83 mg/g。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 氯化锂的制备方法与无机离子吸附剂的研究进展

- 1.1 氯化锂的制备方法研究进展

- 1.1.1 转化法

- 1.1.2 溶剂萃取法

- 1.1.3 离子交换吸附法

- 1.1.4 盐析法

- 1.1.5 浮选法

- 1.2 无机离子交换体

- 1.2.1 无机离子交换体的历史

- 1.2.2 无机离子交换体的分类

- 1.2.3 无机离子交换体的特性

- 2（PO4）3类化合物的结构特征'>1.3 LiTi2（PO4）3类化合物的结构特征

- 参考文献

- 1+xAlxTi2-x（PO4）3的合成研究'>第二章 吸附剂Li1+xAlxTi2-x（PO4）3的合成研究

- 2.1 试剂与仪器

- 1+xAlxTi2-x（PO4）3的合成'>2.2 吸附剂Li1+xAlxTi2-x（PO4）3的合成

- 2.2.1 设计原理

- 2.2.2 实验过程

- 1+xAlxTi2-x（PO4）3的反应过程研究'>2.3 吸附剂Li1+xAlxTi2-x（PO4）3的反应过程研究

- 2.4 煅烧过程中的物理化学变化

- 300℃）'>2.4.1 低温阶段（室温300℃）

- 950 ℃）'>2.4.2 中温阶段（300950 ℃）

- 最高煅烧温度）'>2.4.3 高温阶段（950℃最高煅烧温度）

- 室温）'>2.4.4 冷却阶段（煅烧温度室温）

- 2.5 固相反应机理

- 2.6 小结

- 参考文献

- 第三章 吸附剂的物理化学性能表征

- 3.1 吸附剂的X 射线粉末衍射分析

- 3.1.1 不同煅烧温度时样品的物相分析

- 3.1.2 不同原料配比时产物的物相分析

- 3.2 吸附剂的红外光谱分析

- 2（PO4）3的红外图谱分析'>3.2.1 不同煅烧温度条件下LiTi2（PO4）3的红外图谱分析

- 1+xAlxTi2-x（PO4）3的红外图谱分析'>3.2.2 不同配比Li1+xAlxTi2-x（PO4）3的红外图谱分析

- 3.3 吸附剂的激光拉曼光谱分析

- 3.3.1 基本概念

- 3.3.2 激光拉曼光谱与红外光谱比较

- 1+xAlxTi2-x（PO4）3的激光拉曼光谱研究'>3.3.3 不同配比Li1+xAlxTi2-x（PO4）3的激光拉曼光谱研究

- 3.3.4 关于金属氧八面体和磷氧四面体

- 3.4 吸附剂的形貌分析

- 3.5 X 射线显微分析

- 3.5.1 能谱仪工作原理及结构

- 3.5.2 定性分析

- 3.5.3 定量分析

- 1.4Al0.4Ti1.6（PO4）3的比表面积测定'>3.6 吸附剂Li1.4Al0.4Ti1.6（PO4）3的比表面积测定

- 3.7 小结

- 参考文献

- 第四章 吸附剂的吸附性能测试

- 4.1 基本概念

- 4.2 离子交换的研究

- 4.3 试剂与仪器

- 4.3.1 试剂

- 4.3.2 仪器

- 4.4 各种离子的火焰原子吸收法测定

- +的原子吸收法测定'>4.4.1 Li+的原子吸收法测定

- +的原子吸收法测定'>4.4.2 Na+的原子吸收法测定

- 4.5 吸附平衡时间的测定

- 4.6 吸附容量的测定

- 4.6.1 pH 值对吸附容量的影响

- 1+xAlxTi2-x（PO4）3的吸附容量的测定'>4.6.2 不同组成的Li1+xAlxTi2-x（PO4）3的吸附容量的测定

- 4.7 吸附剂在氯化锂溶液中的深度除钠实验

- 4.8 吸附剂的吸附机理

- 4.9 吸附剂在水溶液中Na/Li 离子交换动力学分析

- 4.10 小结

- 参考文献

- 1+xMxN2-x（PO4）3类吸附剂的制备与表征'>第五章 其它Li1+xMxN2-x（PO4）3类吸附剂的制备与表征

- 1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3的制备'>5.1 吸附剂Li1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3的制备

- 1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3的X 射线粉末衍射分析'>5.1.1 吸附剂Li1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3的X 射线粉末衍射分析

- 1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3的红外光谱分析'>5.1.2 吸附剂Li1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3的红外光谱分析

- 1.4Al0.2Cr0.2Ti1.6（PO4）3的制备'>5.2 吸附剂Li1.4Al0.2Cr0.2Ti1.6（PO4）3的制备

- 1.4Al0.2Cr0.2Ti1.6（PO4）3的X 射线粉末衍射分析'>5.2.1 吸附剂Li1.4Al0.2Cr0.2Ti1.6（PO4）3的X 射线粉末衍射分析

- 1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3与Li1.4Al0.2Cr0.2Ti1.6（PO4）3的吸附容量测定'>5.2.2 Li1.4Cr0.4Ti1.6（PO4）3与Li1.4Al0.2Cr0.2Ti1.6（PO4）3的吸附容量测定

- 1+xLaxZr2-x（PO4）3的制备与表征'>5.3 吸附剂Li1+xLaxZr2-x（PO4）3的制备与表征

- 1+xLaxZr2-x（PO4）3的制备'>5.3.1 吸附剂Li1+xLaxZr2-x（PO4）3的制备

- 5.3.2 原料的TG-DTA 曲线分析

- 5.3.3 吸附剂的结构表征

- 5.4 小结

- 参考文献

- 第六章 结论

- 在学期间发表的论文目录

- 在学期间申请的专利目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].葡甲胺负载二氧化硅基硼吸附剂的合成[J]. 山东化工 2019(23)

- [2].低成本二氧化碳吸附剂研究进展[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [3].高氨基密度纤维素基固态胺吸附剂的制备及其性能研究[J]. 中国造纸 2020(08)

- [4].TiO_2-Fe_3O_4-ATP吸附剂对P(Ⅴ)的吸附和脱附[J]. 应用化工 2020(09)

- [5].金属吸附剂用于去除血清蛋白及核苷检测[J]. 分析测试技术与仪器 2020(03)

- [6].一种二氧化碳吸附剂、二氧化碳吸附装置及其制造方法[J]. 低温与特气 2016(06)

- [7].稀土铈负载粉煤灰基吸附剂处理印染废水的研究[J]. 上海电力学院学报 2016(04)

- [8].废弃除铜吸附剂的除磷性能[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [9].煅烧方解石废水中铜吸附剂的制备及表征[J]. 中国城乡企业卫生 2017(04)

- [10].上海石油化工研究院开发的烯烃和苯净化用吸附剂实现工业化应用[J]. 石油炼制与化工 2017(04)

- [11].可循环再生吸附剂脱汞技术现状及发展趋势[J]. 洁净煤技术 2017(04)

- [12].纤维素基吸附剂应用的研究进展[J]. 广东化工 2017(14)

- [13].混合模式固相萃取吸附剂的制备与应用[J]. 分析科学学报 2016(03)

- [14].盐湖提锂工艺——高镁锂比盐湖锂盐吸附剂研发进展[J]. 科技导报 2020(14)

- [15].离子筛型锂吸附剂吸附法从盐湖卤水/海水中提锂的研究进展[J]. 化工进展 2017(03)

- [16].碱性吸附剂对烟气中二氧化碳吸收技术研究[J]. 石化技术 2017(03)

- [17].不同混合式吸附剂导热性能实验研究[J]. 绿色科技 2017(06)

- [18].粉煤灰基吸附剂吸附亚甲基蓝及再生性能研究[J]. 湖北农业科学 2014(19)

- [19].粉煤灰吸附剂的最新研究进展[J]. 广东化工 2013(21)

- [20].全封闭组合电器塑料吸附剂罩存在的问题及处理[J]. 河北电力技术 2012(04)

- [21].煤质吸附剂净化石油污染土壤的研究[J]. 金属矿山 2010(03)

- [22].吸附剂形态对落地油吸附回收性能的影响[J]. 油气田地面工程 2008(05)

- [23].炭吸附剂标准物质的研制[J]. 中国计量 2008(07)

- [24].钛改性蒙脱土吸附剂的制备及其吸附机理的研究[J]. 广州化工 2020(08)

- [25].霉菌毒素降解菌株和吸附剂的体外效果评估和筛选[J]. 饲料研究 2020(05)

- [26].柴油芳烃吸附剂的失活研究[J]. 无机盐工业 2020(08)

- [27].磁性树脂和活性炭混合吸附剂吸附腐殖酸研究[J]. 水处理技术 2020(09)

- [28].金属基吸附剂除氟研究进展[J]. 水处理技术 2019(11)

- [29].甲基丙烯酸甲酯吸附剂的应用分析[J]. 弹性体 2018(01)

- [30].两种吸附剂对夏季牛舍中四种引发温室效应气体的吸附效果研究[J]. 中国奶牛 2018(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c5055c788dbf0ff95279fc0.html