# 连退炉快冷段温度控制研究

### 论文摘要

连续退火炉快冷段带钢出口温度的精度直接影响带钢的组织性能和力学性能,是保证带钢质量和板形良好的重要因素。快冷段冷却过程工艺要求严格,控制手段复杂,在各冷却段中起着主导作用,所以对连续退火炉快冷段带钢出口温度进行控制,成为连续退火线带钢生产中的重要环节,具有重要的现实意义。本文的主要研究有:（1）以本钢二冷轧连续退火线为研究背景,分析了连续退火生产线的工艺流程和带钢的退火工艺。在研究连退炉快冷段带钢冷却过程控制的基础上,分析了带钢快冷段温度控制中存在的问题。（2）针对温度控制中的大滞后、时变性问题,分析了PID控制,PID-Smith预估控制,模糊PID-Smith预估控制策略的控制效果,并提出将模糊神经网络控制策略应用于带钢冷却控制。（3）为了提高系统的自适应能力和抗干扰能力,设计了基于Smith预估的模糊神经网络PID控制器,将模糊神经网络与常规PID控制器相结合,调整PID控制器的三个参数,以实现对快冷段带钢出口温度的精确控制。并在SIMULINK环境中进行了仿真研究,分析了系统的控制效果和抗扰性能。考虑到被控对象模型的时变,大滞后性,对预估模型和对象模型不匹配的情况进行了分析,比较了传统的PID-Smith预估方法和本文采用的模糊神经网络PID-Smith预估控制的效果。结果表明本文采用的控制器有效地克服了采用PID控制器和PID-Smith预估控制器的缺点的缺点,也解决了模糊PID控制由于隶属函数和模糊规则选取不当造成的控制缺陷。即本文针对于带钢冷却控制系统所设计的控制器具有较好的控制效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 连续退火线发展现状

- 1.3 冷却技术的发展及存在的问题

- 1.3.1 辐射冷却和常规喷气冷却

- 1.3.2 高速气体喷射冷却技术

- 1.3.3 冷水淬技术

- 1.3.4 辊式冷却

- 1.3.5 气-水双相冷却（AcC）技术

- 1.3.6 热水冷却（HOWAC）

- 1.4 智能控制在连续退火线中的应用

- 1.4.1 国外发展现状

- 1.4.2 国内发展现状

- 1.4.3 退火炉控制技术的新进展

- 1.5 本文的主要工作

- 第2章 理论基础

- 2.1 PID控制原理

- 2.2 模糊控制原理

- 2.2.1 模糊控制系统的工作原理

- 2.2.2 模糊系统的分类

- 2.2.3 模糊控制的特点

- 2.2.4 模糊逻辑与 PID方法的融合

- 2.3 神经网络技术

- 2.3.1 神经网络的基本原理

- 2.3.2 神经网络模型及学习规则

- 2.3.3 RBF神经网络

- 2.3.4 RBF网络的学习算法

- 2.4 模糊控制与神经网络技术的融合

- 2.5 模糊神经网络的设计

- 2.6 本章小结

- 第3章 连续退火线工艺分析

- 3.1 本钢连续退火炉工艺综述

- 3.2 退火工艺

- 3.3 快冷段温度控制系统分析

- 3.4 带钢快速冷却过程数学模型

- 3.5 本章小结

- 第4章 温度控制器设计与分析

- 4.1 PID控制

- 4.2 PID-Smith预估控制

- 4.3 模糊 PID-Smith预估控制

- 4.4 本章小结

- 第5章 基于模糊神经网络的带钢冷却控制

- 5.1 模糊神经网络控制系统的设计

- 5.1.1 输入输出变量选择

- 5.1.2 输入输出变量的论域及隶属函数

- 5.1.3 模糊推理决策

- 5.1.4 模糊量的清晰化

- 5.2 模糊神经网络 PID控制器的结构

- 5.3 基于 MATLAB的系统设计与分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].滴液型风刀吹扫系统在硅钢连续退火线中的应用[J]. 江西冶金 2017(01)

- [2].无取向电工钢连续退火模拟在生产中的应用[J]. 安徽冶金 2010(03)

- [3].连续退火线电解清洗浅析[J]. 科技资讯 2013(25)

- [4].浅谈本钢不锈钢冷轧连续退火酸洗机组[J]. 本钢技术 2010(02)

- [5].中国向安德利兹公司订购2条汽车铝带材连续退火生产线[J]. 轻金属 2020(11)

- [6].冷轧连续退火线控制系统[J]. 控制工程 2015(S1)

- [7].应用西门子创新技术减轻汽车板连续退火线对环境的影响[J]. 冶金信息导刊 2010(01)

- [8].马钢2130mm冷轧薄板连续退火线设计特点[J]. 轧钢 2009(01)

- [9].二阶连续退火新工艺研究及实践[J]. 钢管 2015(05)

- [10].连续退火线带钢焊接质量探讨[J]. 本钢技术 2010(03)

- [11].取向硅钢连续退火的工艺与设计[J]. 工业炉 2011(02)

- [12].连续退火酸洗线炉内张力控制系统[J]. 一重技术 2018(05)

- [13].冷轧低碳钢连续退火生产工艺优化方案研究[J]. 冶金与材料 2019(01)

- [14].冷轧低碳钢连续退火生产工艺优化[J]. 河北冶金 2018(09)

- [15].冷轧连续退火带钢表面麻点缺陷形成机理分析[J]. 科技创新与应用 2019(22)

- [16].连续退火线平整机控制技术[J]. 冶金自动化 2015(05)

- [17].连续退火酸洗机组中刷洗机的自动控制[J]. 中国新技术新产品 2014(06)

- [18].市电-发电机双电源系统在连续退火酸洗机组中的应用[J]. 科技创新与应用 2014(17)

- [19].平整对连续退火镀锡板MR T-4CA性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(09)

- [20].连续退火生产线中卷取机张力控制研究[J]. 辽宁科技学院学报 2014(01)

- [21].连续退火/热镀锌带钢瓢曲机理研究[J]. 金属热处理 2012(03)

- [22].冷轧连续退火带钢表面麻点缺陷的形成原因与预防措施[J]. 金属热处理 2020(06)

- [23].连续退火板表面鱼鳞纹缺陷形成机理分析及改进措施[J]. 金属热处理 2020(04)

- [24].APU系统在本钢不锈钢冷轧连续退火酸洗机组的应用[J]. 本钢技术 2014(01)

- [25].包钢连续退火冷轧SPCC性能优化[J]. 包钢科技 2018(05)

- [26].连续退火炉内断带故障分析及改进[J]. 天津冶金 2012(03)

- [27].冷轧薄板连续退火线炉内断带原因分析[J]. 工业炉 2009(01)

- [28].冷轧TRB薄板的连续退火工艺试验研究[J]. 北京工业大学学报 2015(02)

- [29].冷轧连续退火带钢表面麻点缺陷形成机理及对策[J]. 金属热处理 2014(09)

- [30].连续退火铜大拉机单盘收线的自动化改造[J]. 电世界 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c72427aea5c6561dcb088b3.html