# 基于3GPP SCM系统建模的研究

### 论文摘要

随着移动通信的迅速发展,通信系统的容量不能满足日益增长的用户的需求,使得如何高效的利用无线频谱资源受到了广泛的重视。另一方面,无线通信的环境极其复杂,各种衰落共存,如何克服各种干扰获得好的通信质量是无线通信的另一个目标。多输入多输出（MIMO:multiple-input multiple-output）技术能够在空间中产生独立的并行信道,从而同时传输多路数据流,这样就有效的增加了系统的传输率,即MIMO提供的空间复用技术能够在不增加系统带宽的情况下增加频谱效率。正交频分复用（OFDM:orthogonal frequency division multiplexing）通过将频率选择性衰落信道在频域内转变为平坦信道,可以克服MIMO技术要求传输环境为窄带的缺点;通过把整个信道分成平行窄带子信道,扩展了符号周期,减小甚至消除了由于多径产生的符号间干扰（ISI:inter symbol interference）。MIMO技术可以利用OFDM中需要克服的多径干扰来优化系统性能,因此将MIMO技术与OFDM技术结合,既可以获得高的系统传输率又可以提高系统的可靠性。SCM（Spatial Channel Model:空间信道模型）是3GPP（Third Generation Partnership Project）组织提出的一种标准的空间信道,它把多径衰落,MIMO天线,天线的极化特性都进行了建模,非常适合作为研究MIMO技术的平台。此外,基于一种实测基础上的信道研究MIMO-OFDM技术具有更加实际的意义,但是目前基本没有基于SCM的系统模型和相关结论。空时编码作为MIMO-OFDM的关键技术,是实现MIMO系统容量的有效途径。空时分组码（STBC:space time block coding）相对其他空时码来说译码简单,非常适合现在小型移动设备体积小的特点。本文首先分析了SCM的特点及参数,通过仿真探究其信道的相关性,多天线间距离以及极化特性的关系。因为SCM的参数不能直接用来建模,所以本文对信道矩阵做了一些处理,以便与仿真要求相匹配。其次,本文阐述了MIMO-OFDM技术的基本原理并对其进行系统模型,建立了OFDM与STBC编码相结合的两种方案—在OFDM频域进行STBC编码和在两个OFDM符号间进行STBC编码的系统模型,通过仿真对比了两种方案的优缺点,并分析其在典型信道环境下的特性。最后通过仿真探讨了信道相关性对系统误码率的影响以及空间分集,极化分集对误码率性能的影响。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的背景

- 1.2 MIMO 技术

- 1.2.1 MIMO 空间复用技术

- 1.2.2 MIMO 空间分集技术

- 1.3 OFDM 技术

- 1.4 MIMO-OFDM 结合

- 1.5 本文的主要工作及内容安排

- 第二章 3GPP SCM 及其分析

- 2.1 无线信道特点

- 2.1.1 大尺度衰落

- 2.1.2 小尺度衰落

- 2.1.3 多径衰落信道

- 2.2 3GPP 空间信道模型（SCM）

- 2.2.1 3GPP SCM 信道概述

- 2.2.2 SCM 角度参数介绍

- 2.2.3 SCM 参数的确定

- 2.2.4 SCM 信道矩阵分析

- 2.3 SCM 信道相关性研究

- 2.4 SCM 信道处理

- 2.5 本章小结

- 第三章 分集与空时编码技术

- 3.1 分集技术

- 3.1.1 时间分集

- 3.1.2 频率分集

- 3.1.3 角度分集

- 3.1.4 极化分集

- 3.1.5 空间分集

- 3.2 空时编码技术概述

- 3.3 空时分组码

- 3.3.1 Alamouti 方案

- 3.3.2 多副接收天线下的Alamouti 空时码

- 3.4 本章小结

- 第四章 MIMO-OFDM 系统

- 4.1 OFDM 技术

- 4.1.1 OFDM 的基本原理

- 4.1.2 保护间隔、循环前缀的研究

- 4.1.3 OFDM 基本参数的选择

- 4.2 MIMO 技术

- 4.2.1 MIMO 系统信道容量分析

- 4.2.2 MIMO 信道的极限容量分析

- 4.3 MIMO-OFDM

- 4.4 本章小结

- 第五章 空时编码与MIMO-OFDM 结合方案的性能仿真

- 5.1 OFDM 与空时编码的三种结合方式

- 5.2 ST-OFDM 与SF-OFDM 比较

- 5.2.1 ST-OFDM

- 5.2.2 SF-OFDM

- 5.3 仿真分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 结束语与展望

- 6.1 结束语

- 6.2 展望

- 参考文献

- 英文缩略语表

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c72cfc954a8cee916710423.html