# Na、K与Mg共掺杂ZnO薄膜的制备及性能研究

### 论文摘要

ZnO是Ⅱ-Ⅵ族直接宽禁带化合物半导体材料,室温下禁带宽度为3.37eV,激子束缚能为60meV。ZnO薄膜以其优良的压电性能、透明导电性能等使其在太阳能电池、压电器件、表面声波器件、气敏元件等诸多领域得到广泛应用,在紫外探测器、LED、LD等领域有着巨大的发展潜力。ZnO:Al薄膜具有与ITO薄膜相比拟的对可见光的高透过率和高电导,在氢等离子体的稳定性高,已成为替代ITO透明导电薄膜的研究热点。另外ZnO的P型掺杂也是近年来研究的另一个热点和难点问题。本文中介绍了国内外当前对ZnO薄膜的研究情况,文中主要采用溶胶凝胶法,以二水合乙酸锌为溶质,无水乙醇为溶剂,二乙醇胺为稳定剂,分别在玻璃上制备（Na,Mg）:ZnO和（K,Mg）:ZnO薄膜,并对薄膜进行XRD. SEM、光学性能以及电学性能测试,得出以下结论：（1）分别用旋涂法和提拉法制备ZnO薄膜,比较两者SEM图,发现提拉法所制备的样品表面更加的均匀致密,形貌优于旋涂法制备的样品。（2）采用提拉法在不同工艺条件下制备（Na, Mg）:ZnO薄膜,薄膜结构和性能会受掺杂浓度、退火温度、镀膜层数等工艺条件影响：掺杂后薄膜衍射峰与标准ZnO衍射峰相比都向小角度方向移动,晶格畸变,随着Na+浓度增加薄膜（002）衍射峰变弱,薄膜电阻率先随Na+浓度增加而减小后增大；Mg2+浓度增加薄膜吸收边发生明显蓝移,吸收波长变小,禁带宽度变大。退火温度为500℃时,薄膜结晶度最好,温度过高过低都不利于薄膜生长,镀膜层数增加时（002）晶面衍射峰也随之增强。（3）本实验将氯化钾和氯化镁作为掺杂源掺入ZnO制备（K, Mg）:Zn薄膜,当K+或Mg2+掺入量过高时表面会出现杂质堆积；适当掺入K+可以提高薄膜的透光性能,增大薄膜光学带隙；K+掺杂量的增加使（002）晶面衍射峰向小角度方向移动,衍射峰的半高宽变大,晶粒尺寸不断减小,平均粒径在30-40nm之间,薄膜的结晶度随之降低。薄膜最佳退火温度为550℃,此时薄膜表现出了良好的（002）晶面择优取向,晶粒尺寸达到90nm,比（Na, Mg）:ZnO薄膜退火温度高主要是因为K+半径比Na+半径大,需要更高的温度获取更多的能量才能很好的发生扩散和迁移。镀膜层数变化导致薄膜具有较好的（100）晶面择优取向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 ZnO薄膜研究的状况

- 1.2.1 国外研究

- 1.2.2 国内研究

- 1.2.3 ZnO的掺杂研究

- 1.2.3.1 ZnO的p型掺杂原理

- 1.2.3.2 I族元素的掺杂研究

- 1.2.3.3 V族元素掺杂研究

- 1.3 ZnO的晶体结构

- 1.4 ZnO薄膜的特性及应用

- 1.4.1 ZnO光电性能的应用

- 1.4.2 ZnO用作透明导电材料

- 1.4.3 ZnO用作光电器件的单片集成

- 1.4.4 ZnO用于制作表面声波器件

- 1.5 论文的选题及研究内容

- 1.5.1 论文的选题

- 1.5.2 本文主要研究内容

- 第二章 ZnO薄膜的制备方法和分析测试方法

- 2.1 ZnO薄膜的制备方法

- 2.1.1 磁控溅射法

- 2.1.2 脉冲激光沉积法（PLD）

- 2.1.3 分子束外延法（MBE）

- 2.1.4 化学气相沉积法（CVD）

- 2.1.5 溶胶-凝胶法（Sol-gel）

- 2.2 ZnO薄膜的测试方法

- 2.2.1 XRD测试分析（X-ray diffraction）

- 2.2.2 SEM（Scanning Electron Micrograph,扫描电镜）

- 2.2.3 紫外—可见分光光度计

- 2.2.4 ZnO薄膜电阻率测定

- 第三章 Na、Mg共掺杂制备ZnO及性能研究

- 3.1 溶胶—凝胶法的原理及优缺点

- 3.2 溶胶制备

- 3.3 衬底清洗

- 3.4 镀膜方法简介

- 3.4.1 旋转涂覆法

- 3.4.2 浸渍提拉法

- 3.5 ZnO薄膜的干燥、预处理及烧结

- 3.6 ZnO薄膜的制备工艺基本流程图

- 3.7 不同镀膜方法对ZnO薄膜性质影响

- 3.8 掺杂量对ZnO薄膜性质的影响

- 3.8.1 掺杂量对ZnO薄膜结构性质影响

- 3.8.2 掺杂量对ZnO薄膜光学性质的影响

- 3.8.3 掺杂量对薄膜表面形貌的影响

- 3.8.4 掺杂量对薄膜电阻率影响

- 3.9 退火温度对ZnO薄膜性质的影响

- 3.9.1 退火温度对薄膜结构性能的影响

- 3.9.2 退火温度对薄膜表面形貌的影响

- 3.9.3 退火温度对薄膜光学性能影响

- 3.10 镀膜层数对ZnO薄膜性质的影响

- 3.10.1 镀膜层数对结构性能的影响

- 3.10.2 镀膜层数对光学性能的影响

- 3.11 本章小结

- 第四章 K、Mg共掺杂ZnO薄膜的制备和光电性能研究

- 4.1 溶胶的制备

- 4.2 掺杂量对薄膜性质的影响

- 4.2.1 掺杂量对薄膜表面形貌的影响

- 4.2.1.1 掺K量不变,Mg含量改变

- 4.2.1.2 掺Mg量不变,K含量改变

- 4.2.2 掺杂量对薄膜光学性质的影响

- 4.2.2.1 掺Mg量不变,K含量改变

- 4.2.2.2 掺K量不变,Mg含量改变

- 4.2.3 掺杂量对薄膜电学性质的影响

- 4.2.4 掺杂量对薄膜结构性能的影响

- 4.2.4.1 掺Mg量不变,K含量改变

- 4.2.4.2 掺K量不变,Mg含量改变

- 4.3 预处理温度对薄膜性质的影响

- 4.3.1 预处理温度对薄膜表面形貌的影响

- 4.3.2 预处理温度对薄膜光学性能影响

- 4.4 退火温度对薄膜性质的影响

- 4.4.1 退火温度对薄膜表面形貌影响

- 4.4.2 退火温度对薄膜结构性能影响

- 4.4.3 退火温度对薄膜光学性能的影响

- 4.5 镀膜层数对薄膜的性质影响

- 4.6 能谱分析

- 4.7 本章小结

- 第五章 Na、Mg共掺杂与K、Mg共掺杂性质比较

- 5.1 （Na,Mg）:ZnO与（K,Mg）:ZnO薄膜结构比较

- 5.2 （Na,Mg）:ZnO与（K,Mg）:ZnO薄膜光学性能比较

- 5.3 （Na,Mg）:ZnO与（K,Mg）:ZnO薄膜电学性能比较

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录: 硕士期间发表的论文及参加的活动

### 相关论文文献

- [1].圆形薄膜预应力测量[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [2].低光泽度热隐身光子晶体薄膜[J]. 真空科学与技术学报 2019(11)

- [3].铁酸铋薄膜的电学特性及掺杂影响分析[J]. 化工新型材料 2017(03)

- [4].有限尺寸硬薄膜/软基底的屈曲分析[J]. 力学季刊 2017(02)

- [5].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2015(06)

- [6].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(01)

- [7].国际薄膜大会Thin Films 2016 新加坡2016.07.12-15[J]. 真空 2016(02)

- [8].国际薄膜大会Thin Films 2016[J]. 真空 2016(03)

- [9].可怜的小鸭子[J]. 意林(少年版) 2013(11)

- [10].大棚薄膜破损咋修补[J]. 农业知识 2009(29)

- [11].基于电化学聚合方法制备荧光薄膜及其在爆炸物检测中的研究[J]. 化学与粘合 2020(01)

- [12].欧洲开发抗菌薄膜[J]. 绿色包装 2020(07)

- [13].谈一谈薄膜数字印刷的优势和成本考量[J]. 印刷技术 2019(03)

- [14].薄膜传输系统导向辊牵引特性研究[J]. 西安理工大学学报 2016(04)

- [15].铁酸铋薄膜退火工艺研究进展[J]. 表面技术 2017(02)

- [16].电沉积制备镍-铁薄膜及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(04)

- [17].原子层沉积二硫化钼薄膜的机理及生长薄膜的质量[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].2014年全球特种薄膜销售额将达到297.7亿美元[J]. 印刷技术 2010(02)

- [19].中国进口薄膜级HDPE供应将趋紧[J]. 塑料工业 2010(07)

- [20].一种Sb_2S_3热电薄膜的制备方法[J]. 电镀与精饰 2009(07)

- [21].管状弹簧介电薄膜作动器粘弹性变形研究[J]. 甘肃科学学报 2019(06)

- [22].薄膜基荧光传感检测的研究进展[J]. 中国科学:化学 2020(01)

- [23].烧结氛围对铜锌锡硫硒薄膜性质的影响[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(03)

- [24].少层二硫化钼薄膜的制备及其光谱特性[J]. 半导体技术 2020(09)

- [25].薄膜生产中防止薄膜粘连应用研究[J]. 中国设备工程 2020(18)

- [26].“长寿薄膜”问世 寿命高达25年[J]. 橡塑技术与装备 2017(04)

- [27].基于动力学标度法的a-C:H薄膜表面微观形貌的演变机理研究[J]. 原子能科学技术 2017(04)

- [28].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 化工管理 2014(34)

- [29].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 分析测试学报 2014(12)

- [30].欧盟创新型中小企业研制成功过滤薄膜自清洁技术[J]. 企业技术开发 2014(34)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4c77340bfdcd0abf8f7dd16d.html