# 沥青路面表面裂缝扩展行为分析

### 论文摘要

沥青路面早期裂缝的出现,降低了道路的承载能力和使用年限,影响了道路的使用性能。近年来,发生在沥青路面表面并向下扩展的裂缝,即表面裂缝,引起了人们越来越多的重视。本文基于断裂力学理论,应用有限元软件ABAQUS建立模型对沥青路面表面裂缝的扩展行为进行了数值计算分析。文章考虑沥青面层与半刚性基层间的摩擦接触状况,并通过加载子程序的方式引入移动荷载的作用,分别建立二维和三维含表面裂缝有限元模型。使用位移法来计算应力强度因子,分析了横向和纵向表面裂缝应力强度因子K11随荷载位置的变化规律。通过对二维和三维模型的结果进行分析,主要的研究结论如下:（1）探讨了不同的结构层组合（面层厚度、面层模量和基层模量）对表面裂缝扩展的影响。发现增加基层模量能减缓表面裂缝的扩展,而增大面层厚度和面层模量对减缓表面裂缝的扩展却不一定是有利的。（2）分析了不同裂缝开裂深度和不同层间摩擦接触状况对表面裂缝扩展的影响。计算结果表明表面裂缝在初期阶段发展较快,应及早对其进行修复养护。而加强层间的粘结程度能有效减缓表面裂缝的扩展。（3）分析了轮胎接地压力的非均匀性和车辆超载对表面裂缝扩展的影响。轮胎接地压力的凹形分布对表面裂缝的影响要大于均匀分布和凸形分布,超载则加速了表面裂缝的扩展。为半刚性基层沥青路面的合理化设计和沥青路面的维修养护提供一定的理论参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 概述

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国外研究现状

- 1.3 国内研究现状

- 1.4 研究内容和技术路线

- 第二章 沥青路面裂缝破损机理分析与有限元软件ABAQUS介绍

- 2.1 裂缝的分类

- 2.1.1 荷载型裂缝

- 2.1.2 非荷载型裂缝

- 2.2 沥青路面裂缝形成机理分析

- 2.2.1 荷载型裂缝的形成机理

- 2.2.2 非荷载型裂缝的形成机理

- 2.3 有限元软件ABAQUS简介

- 2.3.1 ABAQUS的主要模块

- 2.3.2 ABAQUS的分析步骤

- 2.3.3 ABAQUS的模型介绍

- 第三章 沥青路面线弹性断裂力学分析

- 3.1 线弹性断裂力学方法

- 3.1.1 裂缝类型

- 3.1.2 裂缝尖端奇异场

- 3.1.3 断裂韧度与K准则

- 3.2 应力强度因子求解方法

- 第四章 二维模型下表面裂缝扩展行为分析

- 4.1 含表面裂缝二维有限元模型的建立与验证

- 4.1.1 计算模型与参数

- 4.1.2 移动荷载与接触

- 4.1.3 模型验证

- 4.2 移动荷载作用下横向表面裂缝扩展分析

- 4.3 不同结构层组合对表面裂缝扩展的影响

- 4.3.1 面层厚度对应力强度因子的影响规律

- 4.3.2 面层弹性模量对应力强度因子的影响规律

- 4.3.3 基层弹性模量对应力强度因子的影响规律

- 4.4 层间摩擦系数对表面裂缝扩展的影响规律

- 4.5 裂缝开裂深度对表面裂缝扩展的影响规律

- 第五章 三维模型下表面裂缝扩展行为分析

- 5.1 三维有限元模型的建立

- 5.2 移动荷载作用下横向表面裂缝扩展分析

- 5.3 不同结构层组合对表面裂缝扩展的影响

- 5.3.1 面层厚度对表面裂缝扩展的影响

- 5.3.2 面层模量对表面裂缝扩展的影响

- 5.3.3 基层模量对表面裂缝扩展的影响

- 5.4 层间摩擦系数对表面裂缝扩展的影响

- 5.5 裂缝开裂深度对表面裂缝扩展的影响

- 5.6 移动荷载对纵向表面裂缝扩展的影响

- 5.7 非均布荷载及超载对表面裂缝扩展的影响

- 5.7.1 非均布荷载计算模型

- 5.7.2 非均布荷载对应力强度因子的影响

- 5.7.3 车轮超载对表面裂缝扩展的影响

- 第六章 沥青路面表面裂缝的防治与养护维修措施

- 6.1 沥青路面表面裂缝的防治措施

- 6.1.1 合理的结构设计

- 6.1.2 正确的施工质量与施工工艺

- 6.1.3 提高沥青混合料的抗裂性能与加强交通管理

- 6.2 沥青路面表面裂缝的养护维修措施

- 6.2.1 及时封闭面层裂缝

- 6.2.2 设置沥青路面的封层

- 6.2.3 采用高聚物注浆技术

- 第七章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于人工神经网络和有限元混合模型的沥青路面结构裂缝扩展敏感性分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(05)

- [2].混凝土Ⅰ型裂缝扩展准则比较研究[J]. 工程力学 2016(05)

- [3].基于疲劳强度理论的超薄桥面铺装层裂缝扩展分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [4].基于裂缝扩展准则的混凝土重力坝裂缝扩展全过程数值分析[J]. 建筑科学与工程学报 2009(03)

- [5].基于三维重构技术的裂缝扩展规律研究[J]. 复杂油气藏 2016(04)

- [6].水平井多段压裂多裂缝扩展形态计算方法[J]. 岩石力学与工程学报 2016(S2)

- [7].基于不同意义断裂韧度的混凝土有效裂缝扩展量计算模型[J]. 混凝土 2010(07)

- [8].光弹贴片法研究混凝土Ⅰ-Ⅱ复合型裂缝扩展过程[J]. 工程力学 2010(09)

- [9].压实红粘土收缩变形及裂缝扩展规律研究[J]. 公路工程 2017(01)

- [10].水平井水力压裂裂缝扩展影响因素研究[J]. 石化技术 2019(07)

- [11].基于损伤理论的混凝土Ⅰ-Ⅱ复合型裂缝扩展角[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [12].地层塑性对水力压裂裂缝扩展影响的数值模拟[J]. 科学技术与工程 2018(28)

- [13].径向井辅助水力压裂引导裂缝扩展数值模拟[J]. 特种油气藏 2018(05)

- [14].基于XFEM的重力坝裂缝扩展路径的探讨[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [15].动荷载作用下沥青路面基层底裂缝扩展研究[J]. 林业工程学报 2016(04)

- [16].基于裂缝扩展的堆石料流变细观模型[J]. 岩土工程学报 2013(01)

- [17].超临界CO_2压裂下煤岩体裂缝扩展规律试验研究[J]. 煤炭科学技术 2019(02)

- [18].疏松砂岩膨胀注水裂缝扩展工艺研究[J]. 中国科技论文 2015(07)

- [19].静水压力下大坝混凝土裂缝内水压试验研究[J]. 山西建筑 2011(12)

- [20].基于扩展有限元的页岩水平井压裂裂缝扩展模拟[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [21].重载铁路桥梁疲劳变形和裂缝扩展规律研究[J]. 土木工程学报 2013(09)

- [22].混凝土Ⅰ-Ⅱ复合型裂缝扩展准则及扩展全过程的数值模拟[J]. 水利学报 2009(02)

- [23].基于虚拟裂缝模型的混凝土裂缝扩展模拟方法[J]. 内江科技 2019(06)

- [24].水平井暂堵分段缝间干扰数值模拟方法[J]. 断块油气田 2018(04)

- [25].静水条件下超疏水性对混凝土Ⅰ型裂缝扩展的影响[J]. 水利水电技术 2019(09)

- [26].水平井体积改造多裂缝扩展形态算法——不同布缝模式的研究[J]. 天然气工业 2016(08)

- [27].基于多边形比例边界有限元的重力坝裂缝扩展过程模拟[J]. 水利学报 2014(S1)

- [28].张拉作用下页岩裂缝扩展演化机制研究[J]. 岩石力学与工程学报 2019(10)

- [29].基于塑性损伤模型的三点弯曲梁裂缝扩展规律研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [30].纤维混凝土开裂扩展有限元数值模拟[J]. 低温建筑技术 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4cb8a0d97f662aab8be46ffb.html