# 非欠定盲源分离技术研究

### 论文摘要

无线通信环境下,由通信设备所侦察接收到的信号,常常是时域或频域中多个信号的混合体,而且信号在传输过程中还要受到信道的多径效应以及环境噪声等因素的影响。在某些情况下,源信号和传输系统的先验知识并非已知,针对非平稳时变信道,传统的信号处理方法逐渐显现出不足,因此,发展新型的盲源分离技术正逐渐成为通信领域中一项极具挑战的课题,其灵活性、稳定性、高效性必将为通信技术带来全新的理念。本文通过介绍盲源分离(Blind Source Separation, BSS)的基础理论,重点研究了杂系混合信号以及时延卷积语音信号的盲源分离算法,具体内容如下：第一章介绍了盲源分离的历史背景、分类、研究现状以及发展趋势,建立了瞬时混合与卷积混合的BSS基本模型,以及本文的主要工作和内容安排。第二章简要概括了盲源分离算法中所涉及的的基本信息论知识,重点介绍了构造算法中的对照函数,以及相应的算法性能指标,即串音干扰指标和相干系数指标,以此对构造算法进行定性或定量比较。第三章提出一种基于非线性核函数的杂系分离算法,即KFBSS算法。该算法从信号的峭度出发,首先将信号分为亚高斯或超高斯信号,通过引入一种非线性核函数,将分离信号进行非线性核映射,最优化平滑参数,同时更新混合分离矩阵,通过不断迭代学习,对混合信号进行盲源分离。并通过具体实例对算法进行了仿真、分析和验证,相比于EASI、自然梯度等算法,该算法不仅对混合信号进行了有效的分离,同时,从串音干扰指标和相干系数指标上可以看出,该算法具有较好的稳定性和较快的收敛速度。第四章主要研究了实际环境中时延卷积语音信号的盲源分离算法,提出一种基于多信道噪声对消的频域盲源分离算法。该算法将空域中的阵列处理技术巧妙应用于BSS算法中,无需假设信号的任何先验分布特性,通过频域中的语谱分裂技术,对混合信号进行语谱分裂,将主路径信号以外的交叉泄漏信号视为干扰信号,最后利用噪声对消技术恢复出各个频域语音信号,经过逆时频转换之后可得源信号的估计。本章最后给出了计算机仿真结果,由本算法可以得到较高的相关系数,与此同时,从语谱图上可以看出,恢复得到的语音信号具有较清晰的图谱,表明本章算法具有良好的性能。第五章是结束语部分,总结本文工作,分析不足和待完善之处,为今后的研究提供依据。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第1章 绪论

- 1.1 历史背景和意义

- 1.2 盲源分离技术的分类

- 1.3 盲源分离的研究现状

- 1.3.1 瞬时混合BSS研究现状

- 1.3.2 卷积混合BSS的研究现状

- 1.4 BSS信道模型的建立

- 1.4.1 瞬时混合BSS模型

- 1.4.2 卷积混合BSS模型

- 1.5 本文研究内容及安排

- 第2章 盲源分离的预备知识

- 2.1 盲源分离的基本知识

- 2.1.1 信息熵

- 2.1.2 KL散度

- 2.1.3 互信息量

- 2.1.4 负熵

- 2.1.5 高阶累积量

- 2.1.6 对照函数

- 2.2 BSS性能评价指标

- 2.2.1 串音干扰

- 2.2.2 相关系数

- 2.2.3 输出信噪比

- 2.3 本章小结

- 第3章 非平稳环境中的杂系盲源分离算法

- 3.1 引言

- 3.2 核函数的定义

- 3.3 基于独立性的等变自适应分离算法（EASI）

- 3.4 基于核函数的杂系盲源分离算法（KFBSS）

- 3.5 算法性能仿真与分析

- 3.5.1 同系混合信号盲源分离

- 3.5.2 杂系混合信号盲源分离

- 3.6 本章小结

- 第4章 基于多信道噪声对消技术的卷积混合语音信号BSS

- 4.1 引言

- 4.2 BSS卷积混合时频分析模型

- 4.3 排列与幅度模糊问题

- 4.4 基于多信道噪声对消技术的卷积混合语音信号BSS算法

- 4.4.1 广义旁瓣相消器原理

- 4.4.2 基于多信道噪声对消技术的卷积混合语音信号BSS算法

- 4.5 算法性能仿真与分析

- 4.6 本章小结

- 第5章 结束语

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].单通道盲源分离的研究现状与展望[J]. 北京邮电大学学报 2017(05)

- [2].基于小波包分解的单通道盲源分离算法[J]. 通信技术 2017(03)

- [3].基于经验模态分解的单通道盲源分离算法[J]. 计算机应用研究 2017(10)

- [4].频域盲源分离的非圆信号推广[J]. 航天电子对抗 2013(06)

- [5].大跨径桥梁实时动态挠度信号的分离[J]. 振动.测试与诊断 2015(01)

- [6].融合盲源分离的船舶耦合振源传递路径分析技术研究[J]. 振动与冲击 2020(17)

- [7].抑制边缘效应的自适应单通道盲源分离[J]. 计算机工程与应用 2016(14)

- [8].改进的互信息最小化非线性盲源分离算法[J]. 电测与仪表 2015(09)

- [9].基于频域卷积信号盲源分离的乐曲数据库构建[J]. 计算机应用研究 2010(04)

- [10].基于区域增长校正的频域盲源分离排序算法[J]. 电子与信息学报 2019(03)

- [11].一种采用径向基神经网络的盲源分离算法[J]. 计算机仿真 2012(10)

- [12].单通道盲源分离在转动机械声学故障诊断中的应用研究[J]. 科技风 2019(26)

- [13].一种基于匹配追踪的语音盲源分离算法[J]. 无线电通信技术 2014(06)

- [14].Handbook of Blind Source Separation:Independent Component Analysis and Applications[J]. 通信对抗 2012(04)

- [15].基于动态语音源数的自适应盲源分离算法[J]. 微电子学与计算机 2015(08)

- [16].盲源分离算法在振动筛故障诊断中的应用研究[J]. 设备管理与维修 2014(01)

- [17].基于多频段能量相关排序的语音卷积混合盲源分离[J]. 计算机应用研究 2016(05)

- [18].稀疏盲源分离快速算法[J]. 火力与指挥控制 2012(07)

- [19].基于盲源分离的图像噪声滤除[J]. 山西电子技术 2012(06)

- [20].双/单通道传导电磁干扰噪声盲源分离研究[J]. 计量学报 2016(05)

- [21].基于改进字典学习的单通道振动信号盲源分离算法[J]. 振动与冲击 2019(01)

- [22].多途环境下的单通道水声信号盲源分离[J]. 振动与冲击 2012(06)

- [23].基于非线性函数的非平稳盲源分离步长算法[J]. 电视技术 2012(21)

- [24].基于欠定盲源分离理论与深度学习的声音样本集获取与分类方法[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [25].分布式雷达盲源分离干扰抑制算法[J]. 信号处理 2017(12)

- [26].极化通道扩展和盲源分离联合抗移频干扰技术[J]. 北京航空航天大学学报 2017(04)

- [27].改进频点权重系数的频域盲源分离排序算法[J]. 计算机应用研究 2014(12)

- [28].基于盲源分离的混合信号时频域特性提取仿真[J]. 计算机仿真 2019(04)

- [29].基于盲源分离算法的水下无线传感网信号重建[J]. 计算机仿真 2018(02)

- [30].基于分组简化粒子群算法的盲源分离[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4cbe722d4b0ee9a974be6ad1.html