# 高速电主轴热态性能分析与优化

### 论文摘要

电主轴技术是随着高速数控机床的发展和需求而发展起来的。高速电主轴的工作性能直接影响着机床加工系统的精度、稳定性以及应用范围,其动力学性能和热态特性对高速加工起着关键的作用。因此,需要对高速电主轴内部的发热和热传导机制进行分析和研究,确定能够准确计算电主轴温度分布的方法,为电主轴的结构设计提供有益的参考。本文首先确定电主轴内部主要热源和热传导方式,然后以传热学理论和滚动轴承分析理论为基础,分析得到热源发热、电主轴内外部对流换热和轴承接触热传导的计算方法,最后利用ANSYS软件,对电主轴进行稳态、瞬态热分析和热-结构耦合分析,并以主轴加工端热变形为目标函数进行优化。本文的具体工作如下:通过分析电主轴的内部结构和运转特性,确定主要热源。以滚动轴承分析理论为基础,得到滚动轴承各类转矩和角速度的计算方法,从而计算轴承发热。通过计算异步电机的工作转矩和效率因子,得到确定电机运转发热的方法。然后通过分析轴承滚动体与轴承内外圈滚道的接触状态,确定计算滚动体与滚道之间接触热导的方法。最后基于传热学理论,分析得到计算电主轴各部分与冷却空气、环境空气、油气润滑混合物以及冷却水对流换热的方法。在通过以上步骤建立了描述电主轴发热及热传导的理论模型后,根据模型计算得到发热率、对流换热系数和接触热导率在不同转速下的数值,并作为载荷和边界条件加载至电主轴有限元模型上,对电主轴的加速和额定转速两种工作状态分别进行瞬态和稳态热分析,然后以稳态热分析的温度场结果作为载荷,对电主轴进行热-结构耦合分析,得到电主轴在额定转速下工作的热变形,最后以前后轴承与电主轴加工端的距离作为设计变量,以加工端热变形作为目标函数,进行优化求解,优化电主轴的结构。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 高速电主轴热态特性研究现状

- 1.3 本文研究内容和技术方案

- 2 高速电主轴结构及其热分析理论基础

- 2.1 高速电主轴原理及结构

- 2.2 电主轴热分析理论基础

- 2.3 本章小结

- 3 高速电主轴热分析理论模型建

- 3.1 电主轴热分析理论模型概述

- 3.2 电主轴热源生热计算

- 3.3 电主轴热传导机制分析

- 3.4 本章小结

- 4 高速电主轴热态性能有限元分析及求解研究

- 4.1 电主轴有限元模型的建立

- 4.2 电主轴稳态温度场分析及研究

- 4.3 电主轴瞬态温度场分析及研究

- 4.4 电主轴热-结构耦合分析及热变形优化

- 4.5 本章小结

- 5 结论

- 5.1 全文总结

- 5.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].高速电主轴单元-主轴箱体结合面模态分析与研究[J]. 机床与液压 2017(02)

- [2].高速电主轴有限元建模及静动态特性分析[J]. 机械与电子 2017(07)

- [3].基于ANSYS Workbench的木工四头高速电主轴模态分析[J]. 木材加工机械 2016(02)

- [4].机床高速电主轴装配技术的研究与应用[J]. 科技与企业 2014(04)

- [5].基于热-结构耦合模型的高速电主轴温升特性分析与实验研究（英文）[J]. 机床与液压 2019(24)

- [6].智能化高精密高速电主轴研究探索[J]. 世界制造技术与装备市场 2020(02)

- [7].加工高速电主轴轴芯容易报废问题的解决方案[J]. 中国新技术新产品 2018(09)

- [8].高速电主轴冷却水参数对其温度场的影响研究[J]. 机械科学与技术 2017(09)

- [9].高速电主轴块控自适应反演控制[J]. 振动与冲击 2015(23)

- [10].高速电主轴热态特性研究综述[J]. 考试周刊 2013(87)

- [11].基于免疫遗传算法的模糊径向基函数神经网络在高速电主轴中的应用[J]. 机械工程学报 2013(23)

- [12].高速电主轴技术综述[J]. 机械制造 2014(05)

- [13].高速电主轴机-电-热-磁耦合模型及其动态性能分析[J]. 组合机床与自动化加工技术 2014(11)

- [14].浅谈高速电主轴技术发展[J]. 河南科技 2013(16)

- [15].不同控制策略对高速电主轴动态性能影响[J]. 振动与冲击 2013(18)

- [16].高速电主轴热态特性的研究[J]. 制造业自动化 2011(21)

- [17].超高速电主轴的热态特性[J]. 沙洲职业工学院学报 2010(01)

- [18].高速电主轴热力学分析的仿真研究[J]. 机床与液压 2018(01)

- [19].高速电主轴温度分布及其影响因素[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [20].木工机械用高速电主轴的设计及动力学分析[J]. 木材加工机械 2012(03)

- [21].高速电主轴电动机故障诊断与绕组修理[J]. 哈尔滨轴承 2012(02)

- [22].高速电主轴轴承的预紧[J]. 机械制造 2011(02)

- [23].高速电主轴结构的改进[J]. 机械设计与制造 2011(10)

- [24].数控机床高速电主轴结构分析[J]. 科技创新导报 2010(35)

- [25].基于有限元分析方法的高速电主轴热态特性研究[J]. 制造技术与机床 2008(04)

- [26].高速电主轴静刚度仿真与实验研究[J]. 机械强度 2017(04)

- [27].高速电主轴单元的热态特性分析[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [28].高速电主轴辐射噪声特性分析[J]. 机床与液压 2020(07)

- [29].高速电主轴原理与结构设计[J]. 装备制造 2010(01)

- [30].高速电主轴的工作模态试验分析[J]. 现代制造工程 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4ccad06b76f1282cf9b62717.html