# 自密实混凝土流变性能与强度试验研究

### 论文摘要

自密实混凝土是一种新型的高性能混凝土,拌合物具有很高的流动性。在浇筑过程中不需要振捣,或只需要轻微的振捣就能穿越密集的钢筋并充满模型。这样不仅可以大大减少施工噪声,还可以提高施工速率,保证施工质量。同时自密实混凝土还有足够的粘聚性,防止离析泌水,拌合物均匀密实,这样使得混凝土硬化后具有良好的力学性能和耐久性能。但是由于自密实混凝土的开发历史较短,目前仍然有许多问题需要得到进一步研究。由于自密实混凝土的成分复杂,所以影响混凝土性能的因素很多.本文考虑了砂率、水胶比、减水剂、矿物掺合料的种类和数量对混凝土工作性能的影响。在此基础上,同时研究了各种影响因素对力学性能的影响。由于传统的实验仪器要不对混凝土的工作性能的测量不够准确,要不测量时的效率不高、代价昂贵。本文结合实际情况,采用了L-BOX、U型槽对混凝土的流动度、流动速度、填充率进行了测量。这样不仅提高了测量的精度,明显提高了测量的效率。通过本文的研究,得出以下结论：1.与传统研究方案相比,L-BOX能够更为方便、更为全面的反映混凝土的流变性能。2.砂率是影响混凝土工作性能和强度的因素,随着砂率的增大,混凝土的流动性能变好,但是一味的增大,同时也会造成混凝土中浆体的含量过高,从而导致混凝土出现流浆现象。3.水胶比也是影响混凝土性能的一个重要因素,随着水胶比的增大,其流动度和流动速度均呈上升趋势,但是流动度比流动速度增加的要来的快。同时我们也不能盲目的增大水胶比,因为水胶比过大会造成混凝土的离析泌水,而且混凝土的强度还会受到影响。根据试验结论,本文建议采用水胶比为0.39。4.矿物掺合料也会对混凝土的性能产生影响,当粉煤灰和矿渣分别进行单掺的时候,混凝土中或多或少会产生离析泌水现象,并且随着掺量的增加,其离析泌水现象越来越严重。当两者进行复掺时,混凝土的离析泌水现象得到明显的改善。这说明掺合料进行双掺时,其具有良好的“叠加效应”

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 自密实混凝土的主要性能

- 1.3.1 自密实混凝土的原料

- 1.3.2 自密实混凝土的工作性

- 1.3.3 自密实混凝土硬化后的性能

- 1.4 课题研究意义

- 1.5 课题研究的主要内容

- 2 试验原材料及试验方法

- 2.1 原材料

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 活性矿物掺合料

- 2.1.3 细集料

- 2.1.4 粗骨料

- 2.1.5 减水剂

- 2.2 混凝土工作性试验

- 2.2.1 坍落度及扩展度试验

- 2.2.2 L型流动仪试验

- 2.2.3 U型流动仪试验

- 2.3 混凝土流变性能试验

- 2.4 混凝土抗压强度试验

- 2.4.1 配合比设计和试块规格

- 2.4.2 试验设备与方法

- 2.5 试验方案

- 3 混凝土流变学方法研究探讨

- 3.1 论文研究方法的基本原理-流变学

- 3.1.1 流变学的发展运用

- 3.1.2 流变学的基本理论

- 3.1.3 流变学的研究方法

- 3.2 应用流变学方法研究混凝土流变性能

- 3.2.1 流变学在水泥基复合材料中的运用

- 3.2.2 模型的建立

- 3.3 自密实混凝土流动密实能力

- 3.4 流变参数的转换和拟合

- 3.5 本文研究的方法与传统研究方法、方案相比的特点

- 4 自密实混凝土工作性的评价与研究

- 4.1 自密实混凝土工作性能的定义

- 4.2 试验中选用的工作性测试方法

- 4.3 自密实混凝土配合比设计

- 4.3.1 自密实混凝土配合比设计方法

- 4.3.2 自密实混凝土配合比计算

- 4.3.3 自密实混凝土基本配合比设计

- 4.4 配合比参数对自密实混凝土工作性能的影响

- 4.4.1 砂率

- 4.4.2 水胶比

- 4.4.3 减水剂

- 4.4.4 粉煤灰

- 4.4.5 矿渣

- 4.4.6 复掺粉煤灰与矿渣

- 4.5 本章小结

- 5 自密实混凝土基本力学性能的研究

- 5.1 配合比参数对自密实混凝土力学性能的影响

- 5.1.1 砂率

- 5.1.2 水胶比

- 5.1.3 减水剂

- 5.1.4 粉煤灰

- 5.1.5 矿渣

- 5.1.6 复掺粉煤灰矿渣

- 5.2 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望与建议

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4cdc0ef82ef7ad16725f629d.html