# 基于绿色化学理念的纳米硫化镉的合成及应用

### 论文摘要

硫化镉是一种重要的II-VI族半导体材料,具有良好的光电学性能,近年来受到日益广泛的关注,并在诸多领域表现出潜在的应用前景。例如纳米硫化镉能够用于太阳能电池、光催化降解有机污染废水、与铬结合作为中红外激光器材料等,特别是硫化镉量子点,由于具有较好的光致发光性能,在生物医学和化学分析领域有广泛的应用。然而,目前硫化镉纳米材料的合成大多是在高温高压的苛刻条件下进行,而且通常需要使用有毒的有机溶剂。本文基于绿色合成的理念,力求探索简单易行、条件温和、环境友好的硫化镉纳米材料的合成方法。本论文的特点有三个方面,其一,添加剂主要选用环境友好且具有良好生物相容性的生物小分子氨基酸,不使用具有毒性的含巯基有机添加剂;其二,溶剂选用绿色环保的水做介质,而非常用的有毒有机溶剂;其三,合成条件相对温和,反应时间较短,与目前的高温高压条件相比,本研究所用合成条件更节能。本论文的主要研究内容如下:（1）水溶液中,温和条件下,以胱氨酸为基质可控合成了由纳米片组成的具有分级结构的硫化镉微米球。晶体结构和形貌分析结果表明,合成的硫化镉是方硫矿晶型,微米球直径在4-8μm,纳米片厚度为60-80 nm;光学性质测定表明,合成的硫化镉在200-500nm有较强的紫外吸收,在528nm处有强的荧光吸收峰。此外,本论文还研究了具有分级结构硫化镉微米球的形成机理。（2）根据α-氨基酸中R基的极性和结构的不同,将20种常见的氨基酸分为五类。本实验在每一类中选取两种氨基酸作为基质。水溶液中一锅法合成了硫化镉量子点。通过对产物硫化镉的粒径和晶型分析,发现该方法合成的硫化镉都是立方相晶型。近一步研究表明氨基酸杂化合成的硫化镉粒径分布规律是:有芳香环、咪唑环和双羧基结构的氨基酸所参与合成的硫化镉量子点粒径较小且分散性好。产物的红外光谱分析结果表明,氨基酸中的羧基在产物硫化镉的形成过程中起到了与镉离子配位的重要作用。目标产物的紫外和荧光光谱分析结果显示,紫外光谱的吸收强度顺序为:Glu-CdS > Trp-CdS > Arg-CdS > Thr-CdS > Val-CdS > His-CdS > Phy-CdS > Pro-CdS > Met-CdS > Asp-CdS;荧光光谱的强度顺序为:Arg-CdS≥Pro-CdS> Met-CdS > Thr-CdS≥Val-CdS > His-CdS > Phe-CdS > Glu-CdS > Asp-CdS > Trp-CdS。两者强度顺序没有必然的联系,而量子点的荧光光谱强度显示出明显的粒径依赖性,即量子点的粒径越小,其荧光强度越强。（3）本论文以有机染料罗丹明B作为模型污染物,研究了它们在光催化降解方面的潜在应用,并根据催化效率分为两组:第一组是高活性组,包括Trp、Glu、His、Asp和Phe这五类氨基酸制备的CdS QDs;第二组是低活性组,包括Pro、Thr、Val、Arg和Met在内的五种氨基酸制备的CdS QDs。光催化循环实验结果显示,十种量子点在循环进行光催化降解5次后,其光催化降解效率未发生明显的降低,表明合成的量子点具有良好的循环稳定性。可见光生羟基自由基检测结果显示,所制备的十种CdS QDs的光生羟基自由基能力明显不同,并表现出与QDs光催化降解效率显著的相关性,即光生羟基自由基能力越强,量子点的光催化降解效率越高。此外,羟基自由基捕获剂的加入会显著降低量子点的光催化降解效率,表明所合成的量子点主要通过可见光照射下羟基自由基的产生进行有机染料的光催化降解,显示了它们在有机水污染处理方面的潜在应用前景。（4）细胞生物学研究结果显示,所合成的CdS QDs除Arg合成的量子点外,均显示出良好的生物相容性,表明所合成的CdS QDs未来有可能做为生物体荧光标记物应用于生物医学领域。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 绿色化学的基本理念和发展趋势

- 1.1.1 绿色化学的基本理念

- 1.1.2 绿色化学的发展趋势

- 1.2 硫化镉纳米材料的应用前景与合成方法

- 1.2.1 硫化镉纳米材料的应用前景

- 1.2.2 硫化镉纳米材料的合成方法

- 1.3 本论文的选题背景和主要研究内容

- 第二章 胱氨酸作用下纳米硫化镉的合成

- 2.1 序言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 合成方法

- 2.2.4 测试方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 产物硫化镉的表征

- 2.3.2 制备条件对产物性质的影响

- 2.3.3 形成机理

- 2.4 小结

- 第三章 氨基酸杂化的硫化镉量子点的简易合成

- 3.1 序言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 实验过程

- 3.2.4 测试方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 X 射线粉末衍射分析（XRD）

- 3.3.2 透射电子显微镜分析（TEM）

- 3.3.3 傅里叶红外光谱分析（FT-IR）

- 3.3.4 紫外可见吸收光谱（UV-Vis）和荧光光谱分析（PL）

- 3.4 小结

- 第四章 氨基酸杂化硫化镉量子点的应用

- 4.1 序言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验试剂

- 4.2.2 实验仪器

- 4.2.3 实验过程

- 4.2.4 测试方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 CdS QDs 的光降解性能检测

- 4.3.2 硫化镉量子点的细胞毒性实验

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].锰锌铁氧体/硫化镉异质结的制备及其光催化降解磺胺甲唑的研究[J]. 化工新型材料 2020(09)

- [2].纳米结构硫化镉光催化分解水产氢综述（英文）[J]. Science China Materials 2020(11)

- [3].聚吡咯/硫化镉的制备及其光学性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(02)

- [4].离子液体中不同形貌硫化镉的合成及光催化活性[J]. 材料导报 2014(18)

- [5].硫化镉量子点催化的光诱导肉桂酸脱羧二氟烷基化反应[J]. 合成化学 2020(07)

- [6].纳米硫化镉的原位高压阻抗谱研究[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [7].纳米硫化镉与常规硫化镉对雄性小鼠的生殖毒性[J]. 环境与健康杂志 2014(04)

- [8].纳米硫化镉对人肾小球系膜细胞的氧化损伤研究[J]. 环境与健康杂志 2014(03)

- [9].硫化镉纳米薄膜的制备及其光电性能[J]. 合成化学 2012(05)

- [10].不同晶面能纳米硫化镉致小鼠血液学指标改变及肝组织损伤的研究[J]. 华北理工大学学报(医学版) 2020(06)

- [11].硫化镉-二氧化钛/分子筛复合光催化材料制备及性能研究[J]. 无机盐工业 2019(06)

- [12].可控粒径纳米硫化镉的制备[J]. 应用化工 2019(09)

- [13].二步法硫化镉薄膜的制备及性能研究[J]. 科技创新导报 2011(31)

- [14].纳米硫化镉的最新研究进展[J]. 中国陶瓷 2009(11)

- [15].硫化镉/聚苯胺复合材料光催化性能研究[J]. 辽宁化工 2019(03)

- [16].酸性条件下水浴沉积时间对硫化镉薄膜特性的影响[J]. 上海有色金属 2010(04)

- [17].纳米硫化镉对酿酒酵母细胞壁的损伤[J]. 环境与健康杂志 2018(09)

- [18].纳米硫化镉复合材料的研究进展[J]. 广东化工 2010(06)

- [19].水溶性纳米硫化镉与明胶蛋白质的相互作用(英文)[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(38)

- [20].马赛克色料硫化镉的化学分析方法研究[J]. 广东化工 2018(03)

- [21].硫酸盐还原菌制备纳米硫化镉的研究[J]. 化工科技 2015(02)

- [22].片状碘化铋辅助液相法合成硫化镉纳米线的取向行为和场发射特性(英文)[J]. 物理化学学报 2009(03)

- [23].基于氮掺杂石墨烯量子点/硫化镉纳米晶电化学发光传感器检测硫化氢[J]. 分析化学 2020(02)

- [24].溶剂热法制备纳米线组成的片状硫化镉纳米结构[J]. 河南科技 2017(21)

- [25].硫化镉纳米薄膜的光催化性能研究分析[J]. 化学工业与工程技术 2012(04)

- [26].纳米硫化镉与硫化镉雄性生殖毒性及相关机制的研究[J]. 癌变·畸变·突变 2014(06)

- [27].生物还原-化学沉淀耦合反应制备纳米硫化镉和硫化铅[J]. 无机化学学报 2009(05)

- [28].还原石墨烯/硫化镉纳米棒复合材料制备及其光催化性能[J]. 无机盐工业 2018(09)

- [29].纳米硫化镉对人肾小管上皮细胞氧化损伤的影响[J]. 职业与健康 2015(24)

- [30].硫化镉晶片抛光工艺研究[J]. 微纳电子技术 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d07e49e537f47e42a413088.html