# 多尺度微/纳米定位系统的设计、分析及试验研究

### 论文摘要

随着纳米技术的不断发展,高精密的定位精度已从毫米(mm)级、微米(μm)级向纳米(nm)级发展,微机器人、MEMS系统、光学精密工程、航空航天及生物医疗等高精密领域,迫切需要多尺度、多自由度、nm级定位精度、毫秒(ms)级定位速度的微/纳米级定位系统。传统的机械式定位系统,由于存在机械间隙、摩擦,定位精度最高为2μm。压电陶瓷驱动的定位系统不仅具有nm级定位精度、ms级定位速度,且结构紧凑、易于控制,已成为国内外的研究热点,美国、日本、德国等发达国家对其进行了深入的研究,但其定位行程局限于μm级。因此,开展nm级、μm级、mm级定位的多尺度定位系统,对提高我国微/纳加工、装配、测量等技术水平,具有十分重要的研究意义。本文围绕多尺度、多自由度微/纳定位的设计目标,创新性地设计出了5自由度微/纳米级定位系统(发明专利号:201010101175.3),针对该定位系统,开展了结构设计、静动态分析、控制、试验及综合评价等研究。本文的主要研究工作如下:①应用柔性机构学、机械原理、创新机构设计等理论,研究了定位系统的方案、组成及工作原理,创新性地设计了并研制出了5自由度微/纳米级定位系统。应用材料力学和伪刚体模型法,推导了定位系统的静、动态性能的解析式,建立了其总性能的优化模型,并对定位平台的结构进行了优化设计。②应用机构分析与空间解析法,建立了定位系统的运动学模型,推导了该定位系统的正、逆解,揭示了其变形协调及控制规律;应用伪刚体模型法和结构矩阵法,建立了该定位系统的动力学模型,推导了系统定位的总传递函数。利用ANSYS、Matlab其进行了静力学、动力学仿真,分别获得了变形、应力、刚度、动态响应等静、动态特性。③应用工程控制原理和Matlab/Simulink,仿真得到了开环、PID与BP神经网络PID控制下定位系统的动态响应,对比分析了三种控制方法的动态特性,得出了最优控制方法。研究了三维整体式定位平台的加工工艺,提出了5自由度微/纳米级定位平台的加工方法,并研制了样机。④搭建了该定位系统的试验装置,对其空间行程、定位精度、线性度、动态响应、承载能力等进行了试验,实现了多尺度的微/纳米级定位,达到了预期的设计目标,并对5自由度微/纳米级定位系统的性能进行了综合评价,得到了定位系统的各项性能指标。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 研究背景及意义

- 1.1.2 微定位系统的分类与大行程的界定

- 1.2 微/纳米级定位系统的国内外研究现状

- 1.2.1 国内研究现状

- 1.2.2 国外研究现状

- 1.3 本论文的主要研究内容

- 1.4 本章小结

- 2 微/纳米级定位系统的方案设计与工作原理

- 2.1 引言

- 2.2 定位系统的工作原理

- 2.3 定位平台结构创新设计

- 2.3.1 新型的驱动元件

- 2.3.2 柔性铰链设计与分析

- 2.3.3 微位移放大机构设计与分析

- 2.3.4 定位系统设计与分析

- 2.4 本章小结

- 3 微/纳米级定位系统的运动学与动力学分析

- 3.1 自由度分析与位姿描述

- 3.2 定位系统的运动学模型

- 3.2.1 空间坐标转换

- 3.2.2 运动学建模

- 3.3 定位系统的变形与应力

- 3.3.1 伪刚体模型法

- 3.3.2 变形与应力的关系

- 3.4 定位平台的动力学模型

- 3.4.1 动力学建模

- 3.4.2 动态阶跃响应

- 3.5 本章小结

- 4 微/纳米级定位系统的优化设计与建模

- 4.1 引言

- 4.2 优化模型的建立

- 4.2.1 静、动态特性分析

- 4.2.2 总性能优化模型的建立

- 4.2.3 定位系统的优化方法

- 4.3 优化结果与分析

- 4.4 本章小结

- 5 微/纳米级定位系统的控制与样机制造

- 5.1 引言

- 5.2 BP 神经网络PID 控制器

- 5.2.1 BP 神经网络

- 5.2.2 BP-PID 控制器设计

- 5.2.3 三种控制方法的对比分析

- 5.3 定位平台的加工工艺

- 5.3.1 材料的选择

- 5.3.2 加工流程与方法

- 5.3.3 工艺过程卡片

- 5.4 本章小结

- 6 微/纳米级定位系统的试验研究与评价

- 6.1 试验装置与方法

- 6.2 静、动态性能试验研究

- 6.2.1 PZT 的标定

- 6.2.2 线性度试验

- 6.2.3 分辨率试验

- 6.2.4 定位精度试验

- 6.2.5 静刚度试验

- 6.2.6 承载能力试验

- 6.3 模态试验分析

- 6.3.1 模态试验方法

- 6.3.2 试验结果分析

- 6.4 综合性能评价

- 6.4.1 空间行程分析

- 6.4.2 多尺度定位分析

- 6.4.3 总性能评价

- 6.5 本章小结

- 7 结论与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 后续工作与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B. 作者在攻读学位期间申请的发明专利及获奖目录

- C. 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录

### 相关论文文献

- [1].人员定位系统在发电企业管理中的应用[J]. 信息记录材料 2019(11)

- [2].基于安卓的移动报警定位系统[J]. 计算机产品与流通 2020(02)

- [3].“硬核”定位系统入驻兖矿集团,精确度以厘米计算[J]. 山东煤炭科技 2020(01)

- [4].KPCA-IWKNN-BFPLN混合式楼宇内定位系统[J]. 计算机应用与软件 2020(03)

- [5].浅谈驾考车定位系统的硬件测试[J]. 农家参谋 2020(12)

- [6].基于注胶工艺的数控转台四点定位系统设计[J]. 制造技术与机床 2020(10)

- [7].四单元联动智能柔性定位系统研究[J]. 机电工程技术 2020(09)

- [8].天津市生猪贩运车辆加装GPS定位系统[J]. 江西畜牧兽医杂志 2018(05)

- [9].防走失定位系统开发与设计[J]. 现代商贸工业 2017(07)

- [10].量子定位系统技术发展及其对导弹武器发展的影响[J]. 导航定位与授时 2014(02)

- [11].人员定位系统在煤矿安全管理中的几点思考[J]. 山东工业技术 2014(22)

- [12].上海大众缸盖机加工线零点定位系统的应用[J]. 柴油机设计与制造 2015(02)

- [13].回音定位系统[J]. 发明与创新(综合版) 2009(08)

- [14].回音定位系统可助盲人导航[J]. 发明与创新(综合版) 2009(08)

- [15].智能拐杖[J]. 快乐语文 2016(33)

- [16].共享单车,共享生活[J]. 少年电脑世界 2017(05)

- [17].大地向我们打开锦囊[J]. 雪莲 2017(07)

- [18].基于RFID的智能滑雪场定位系统研究[J]. 报刊荟萃 2017(07)

- [19].基于个人定位系统的研究与思考[J]. 环球市场信息导报 2017(02)

- [20].基于大数据的干扰源智能定位系统[J]. 电信工程技术与标准化 2020(12)

- [21].激波定位系统多通道时延检测研究[J]. 电子世界 2020(05)

- [22].基于北斗的室内外无缝定位系统[J]. 中国新通信 2020(03)

- [23].浅谈人员定位系统在煤矿运行中存在的问题及对策[J]. 能源与环境 2019(03)

- [24].天津市生猪贩运车辆加装GPS定位系统[J]. 湖北畜牧兽医 2018(11)

- [25].基于哈希函数的矿用RFID定位系统研究[J]. 中国仪器仪表 2017(01)

- [26].人员定位系统在焦家金矿的应用[J]. 南方农机 2017(14)

- [27].配电网接地故障定位系统的优化设计实现[J]. 现代电子技术 2016(06)

- [28].老人安全助行拐杖[J]. 学苑创造(7-9年级阅读) 2020(10)

- [29].人员定位系统的组成及重要性[J]. 煤 2011(08)

- [30].120医疗急救移动报警定位系统研究[J]. 医学信息(中旬刊) 2010(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/4d11a00887bc44d77c01ff07.html